105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-11-11 от 02.12.2010 г.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СКИОВО, ВКЛЮЧАЯ НДВ,

бассейна РЕКИ АНАБАР (С-11-11)

КНИГА 4 «ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ И БАЛАНСЫ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ р. АНАБАР»

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С. Н. Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | С.В. Карев |
| Ответственный исполнитель | М.В.Лурье |

Москва, 2011 г.

# Состав материалов проекта СКИОВО

| Книга 1. | Общая характеристика бассейна р. Анабар |
| --- | --- |
| Книга 2. | Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейна р. Анабар |
| Книга 3. | Целевые показатели водных объектов бассейна р. Анабар |
| Книга 4. | Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ водных объектов р. Анабар |
| Книга 5. | Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейна р. Анабар и сброс сточных вод. |
| Книга 6. | Перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Анабар |
| Книга 7. | Сводный том СКИОВО р. Анабар |

# Содержание

| Введение …………………………………………………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| 1. Водные объекты и водохозяйственные участки ………………………………………. | 7 |
| 2. Водные ресурсы …………………………………………………………………………. | 12 |
| 3. Забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных вод ……….. | 21 |
| 4. Водохозяйственные балансы …………………………………………………………… | 25 |
| 5. Баланс загрязняющих веществ …………………………………………………………. | 40 |

# Введение

Проект СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Анабар (далее – проект СКИОВО) разрабатывается ООО «ВЕД» по заданию Ленского бассейнового водного управления   Федерального агентства водных ресурсов в соответствии с ГК № С-11-11 от 01.06.2011 г.

Проект СКИОВО разрабатывается поэтапно в соответствии с Техническим заданием Заказчика и «Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» (утверждены Министерством природных ресурсов   Российской Федерации 04.07.2007, приказ № 169), которыми регламентированы состав и содержание работ по этапам разработки СКИОВО и передаваемых Заказчику оформляемых материалов.

В проекте СКИОВО рассматриваются вопросы использования и охраны водных объектов на территории отдельной гидрографической единицы 18.01.00, принятой в гидрографическом районировании территории РФ (приказ Федерального агентства водных         ресурсов от 05.09.2007 № 173) и включающей реки бассейна моря Лаптевых (включая      р. Анабар) от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке, а также острова моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев).

Рассматриваемая в СКИОВО территория общей площадью 121,87 тыс. км2 входит в Республику Саха (Якутия) (110,27 тыс.км2) и Красноярский край (Долгано-ненецкий автономный округ) (11,6 тыс.км2).

Количество водохозяйственных участков и их границы утверждены приказом      Федерального агентства водных ресурсов по Ленскому бассейновому округу от 26 мая 2008 г. № 97.

В СКИОВО рассматривается бассейн р. Анабар с выделением рек Большая и Малая Куонамка.

Кроме непосредственно бассейна р. Анабар в территорию СКИОВО включены бассейны малых рек бассейна моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке, а также водные объекты островов в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00.

Водохозяйственные балансы по бассейнам малых рек бассейна моря Лаптевых и водным объектам островов не составляются ввиду отсутствия каких-либо данных по       водопользованию.

В Книге 4 в соответствии с Методическими указаниями приведены исходные данные по водным ресурсам и водопотреблению, водохозяйственные балансы и показатели водообеспеченности для характерных по водности лет в разрезе расчетных водохозяйственных участков, принятых в водохозяйственном районировании.

Водохозяйственные балансы составлены в соответствии с «Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (утверждена приказом Минприроды России от 30.11.2007 № 314).

Величина экологического попуска в реках принята в водохозяйственных балансах с учетом нормативов допустимого изъятия стока из водных объектов, определенных в соответствии с «Методическими указаниями по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты» (утверждены приказом Минприроды России от 12.12.2007        № 328).

В составе исходной информации при разработке проекта СКИОВО использованы данные Росгидромета, материалы отчетности по форме 2ТП (водхоз), Государственные доклады о состоянии и использовании водных ресурсов в зоне деятельности Ленского бассейнового водного управления.

Раздел 1. Водные объекты и водохозяйственные участки

В настоящей Схеме рассматриваются водные объекты гидрографической единицы 18.01.00, включающие реки бассейна моря Лаптевых (включая р. Анабар) от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке (18.01.00.001) и реки островов моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев) (18.01.00.100).

Основная часть территории гидрографической единицы 18.01.00 (110,3 тыс.км2) располагается в пределах Республики Саха (Якутия). Лишь небольшая площадь (11,6 тыс.км2) в бассейне р. Суолема расположена на территории Долгано-ненецкого автономного округа Красноярского края.

На территории рассматриваемого региона насчитывается около 12 тысяч рек общей протяженностью 48 тыс. км, большинство из них (94%) имеют длину менее 10 км.

Согласно принятому Росводресурсами водохозяйственному районированию на территории СКИОВО выделено два водохозяйственных участка:

- 18.01.00.001 Реки бассейна моря Лаптевых (включая р. Анабар) от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке;

- 18.01.00.100 Острова моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев).

В СКИОВО для составления водохозяйственных балансов на участке 18.01.00.001 выделены подучастки: бассейны рек Малый и Большой Куонамок, бассейн р. Анабар от истока до впадения р. Анабар в море Лаптевых (Анабарскую губу), а также бассейны    малых рек моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке.

Перечень водохозяйственных участков приведен в таблице 1.1.

Гидрологическая изученность бассейна р.Анабар при водосборной площади 100 тыс.км2 недостаточна. Первый и единственный на данный момент действующий наблюдательный пост в бассейне р. Анабар был открыт в 1935 г. в с. Саскылах, расположенном в 209 км от устья реки с площадью водосбора 78,8 тыс.км2.

Бассейн р. Анабар располагается практически в пределах одного субъекта РФ,       государственный мониторинг водных объектов  здесь  осуществляется  территориальным

Таблица 1.1 – Водохозяйственные участки бассейна р. Анабар (18.01.00)

| № п/п | Код расчетного ВХУ СКИОВО | Водный объект | Водохозяйственный участок | Площадь ВХУ, тыс км2 | Субъект РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Верхний створ | Нижний створ |  |  |
| 1. | 18.01.00.001.01 | р. Малая Куонамка | исток | устье соединение с Б. Куонамка, 380 км от устья р.Анабар | 21,4 | Республика Саха (Якутия) |
| 2. | 18.01.00.001.02 | р. Большая Куонамка | исток | устье соединение с М. Куонамка, 380 км от устья р. Анабар | 28,5 | Республика Саха (Якутия) |
| 3. | 18.01.00.001.03 | р. Анабар | Исток, 380 км (соединение рек М. и Б. Куонамка) | устье (мыс Крест) | 50,1 | Республика Саха (Якутия) |
| 4. | 18.01.00.001.04 | Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке |  | устье | 8,4 | Республика Саха (Якутия) |
|  |  |  |  |  | 11,6 | Красноярский край |
|  | Итого 18.01.00 | 120,0 |  |
| 5. | 18.01.00.100 | Водные объекты островов моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.01.00 (вкл. о-в Большой Бегичев) |  | устье | 1,87 |  |
| Всего по СКИОВО | 121,87 |  |
| в т.ч. бассейн р. Анабар | 100,00 |  |

Рис. 1.1. Водохозяйственные участки бассейна р. Анабар

управлением по гидрометеорологии и мониторингу  окружающей  среды - Якутским УГМС. Наблюдения за гидробиологическим режимом в пределах рассматриваемой территории не осуществляются.

Ранее наблюдения Росгидрометра велись также на закрытых к настоящему времени постах на р. Анабар в поселке Анабар и с. Юрюнг-Хая и на р. Малая Куонамка – у с. Джалинда.

Для определения водных ресурсов при разработке водохозяйственных балансов приняты многолетние стоковые ряды в с. Саскылах и с. Джалинда.

По условиям формирования и характеру ландшафтов территория бассейна р. Анабар делится на две основные части. Северная - включает в себя равнинные, преимущественно безлесные территории, южная часть преимущественно состоит из расчлененных плоскогорий.

Река Анабар (Большая Куонамка) берет начало на севере Среднесибирского плоскогорья, где течет в сравнительно узкой долине среди лиственничной лесотундры.

Бассейн р. Анабар и прилегающие к нему участки прибрежных территорий  расположены в двух климатических поясах – субарктическом и арктическом.

Река Анабар образуется от слияния рек Большой Куонамки и Малой Куонамки, берущих начало в южной части Анабарского плато. Большая Куонамка течет по западной части плато, Мал. Куонамка - правый приток реки Анабар - по восточной. Длина Анабара от места слияния рек Большая и Малая Куонамка составляет 380 км, общая протяженность 939 км, площадь водосбора 100 тыс.км2. За исток р. Анабар принят исток р. Бол. Куонамка.

Бассейн р. Анабар вытянут в направлении с юга на север, и имеет ассиметричное строение. Примерно 50% площади бассейна располагается в южной части Анабарского плато (часть Среднесибирского плоскогорья), где река образует долину с крутыми и обрывистыми берегами. При выходе на Северо-Сибирскую низменность долина Анабара значительно расширяется. В устье река образует длинный мелководный эстуарий - Анабарскую губу.

В бассейне много мелких озёр.

На западе бассейн р. Анабар граничит с бассейном р. Тикян-Юрях с водоразделом по кряжу Сюрях-Джангы, на востоке с бассейном р. Оленек. На юге и юго-западе, в верховьях р. Бол. Коунамки, границей водораздела с бассейнами рек Хатанга и Оленек является кряж Хапчага-Нахта. Водораздел на востоке не выражен и проходит по плоскогорьям и низменности заполненной озерами и протоками.

Питается Анабар многочисленными притоками, основные распологаются по левому берегу: Суолема, Харабыл, Старая, а по правому: Уэле, Средняя, Уджа, Эбеллях, Маспаны, Жилинда, Усумаан, Лучакаан.

От истоков р. Большая Куонамка течет на северо-восток, затем при переходе Анабарского плато в Северо-Сибирскую низменность, поворачивает на север. После слияния с р. Малая Куонамка огибает кряж Сюрях-Джангы с востока.

В верхнем течении берега реки Анабар очень круты и здесь она носит характер типичной горной реки. Глубина ее достигает 7-10 метров. В нижнем течении долина Анабара расширяется и лежит среди холмистой тундры Северо-Сибирской низменности.

При впадении в море Анабар образует Анабарскую губу. Продолжение долины        реки отчетливо прослеживается на дне моря Лаптевых вплоть до изобаты 60 метров.

Отличительной особенностью территории бассейна р.Анабар является повсеместное развитие многолетнемерзлых пород. В результате мерзлотных явлений пресные подземные воды на большей части территории бассейна р. Анабар находятся в твердой фазе.

По Анабарскому бассейну отсутствуют данные даже для ориентировочного определения величины подземного стока. Мощность многолетнемерзлых пород достигает          500 м и более; подмерзлотные воды минерализованы. Пресные подземные воды в жидкой фазе встречаются круглогодично лишь по локальным талым зонам, в долинах рек и под озерами.

# Раздел 2. Водные ресурсы

Водные ресурсы для расчетов водохозяйственных балансов  приняты на основе           обработки гидрологических рядов естественного стока на гидропостах с. Саскылах на р.Анабар и с.Джалинда на р.Мал.Куонапка..

Значения водных ресурсов: среднемноголетнего года, лет 75% и 95%  вероятности превышения (обеспеченности) для указанных постов наблюдений приведены в табл.2.1.

Таблица 2.1 – Водные ресурсы по опорным водпостам

| Река | Створ | Расход, м3/сек | Сток, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-месячный | 75% | 95% | средне-месячный | 75% | 95% |
| р.Анабар | с.Саскылах | 451 | 369 | 239 | 14222 | 11645 | 7552 |
| р.М.Куонапка | с.Джалинда | 96 | 74 | 42 | 3023 | 2318 | 1324 |

Максимальные и минимальные среднемесячные расходы воды в опорных створах составили:

|  | р. Анабар с. Саскылах | р. М.Куонапка с. Джалинда |
| --- | --- | --- |
| Наибольший расход м3/с млн. м3 | 688 21697 | 229 7222 |
| Наименьший расход м3/с млн. м3 | 173 5456 | 30,6 965 |
| Средний расход м3/с млн. м3 | 451 14222 | 95,9 3023 |

Переводные коэффициенты объемов стока от опорных гидропостов к расчетным створам водохозяйственных балансов даны в табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Переводные коэффициенты объемов стока от гидропостов к расчетным створам

| Расчетный створ | Гидропост | Коэффи- циент* |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, тыс. км2 | Наименование | Площадь водосбора, тыс. км2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р. Анабар: устье | 100,0, | р. Анабар с. Саскылах | 78,8 | 1,24 |
| р. М.Куонапка: устье | 21,4 | р. М.Куонапка с. Джалинда | 20,3 | 1,05 |
| р. Б.Куонапка: устье | 28,5 | р. М.Куонапка с. Джалинда | 20,3 | 1,40 |
| Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке | 11,6 | р. Анабар с. Саскылах | 78,8 | 0,15 |

* с учетом изменения площадей и модулей стока

Водные ресурсы в расчетных створах р. Анабар (устье), р. М.Куонапка (устье),         р. Б.Куонапка (устье), малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна             р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке для года среднемноголетнего, лет 75% и 95% обеспеченности приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Водные ресурсы в расчетных створах

| № | Река | Створ | Сток, млн.м3 | Опорный водпост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-много-летний | 75% | 95% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Анабар: | устье | 17660 | 14460 | 9378 | с. Саскылах |
| 2 | р. М.Куонапка: | устье | 3187 | 2444 | 1396 | с. Джалинда |
| 3 | р. Б.Куонапка: | устье | 4244 | 3254 | 1859 | с. Джалинда |
| 4 | Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке | устье | 2093 | 1714 | 1112 | с. Саскылах |

Сток малых рек бассейна моря Лаптевых, бассейны которых расположены на запад и восток от бассейна р. Анабар определен по аналогии с многолетним гидрологическим рядом на водпосту Саскылах на р. Анабар.

Из-за слабой изученности региона оценить объем эксплуатационных ресурсов подземных вод не представляется возможным. По данным статистической отчетности 2ТП-водхоз отбор воды из подземных источников практически не осуществляется в связи с наличием мощной толщи многолетнемерзлых пород и низкой степенью водообильности водосодержащих отложений. Ресурсы подмерзлотных вод на современном уровне не вовлечены в систему водоснабжения сельских населенных пунктов.

В таблицах 2.4 и 2.5 приведены обеспеченности стока каждого года многолетнего гидрологического ряда естественного стока в створах с. Саскылах на р. Анабар и с. Джалинда на р. М.Куонапка.

Внутригодовое распределение стока для лет 75% и 95% обеспеченности принято по данным многолетнего ряда естественного стока в расчетных створах в соответствии с СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» (Госстрой России. Свод правил по проектированию и строительству, 2003).

Внутригодовое распределение стока в расчетных створах для среднемноголетнего года и лет 75% и 95% обеспеченности даны в табл. 2.6.

| Таблица 2.4 – Многолетний гидрологический ряд на р. Малая Куонамка в створе в/п с. Джалинда ( F = 20,3 тыс. км2) |
| --- |
| № п/п | Годы | Сток | Годы | Сток по убыванию | Обеспеченность, % |
|  |  | м3/с | млн. м3 |  | м3/с | млн. м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1943 | 106 | 3343 | 1997 | 229 | 7222 | 1,8 |
| 2 | 1944 | 181 | 5708 | 1944 | 181 | 5708 | 3,6 |
| 3 | 1945 | 80 | 2523 | 1951 | 158 | 4983 | 5,4 |
| 4 | 1946 | 45,7 | 1441 | 1999 | 157 | 4951 | 7,1 |
| 5 | 1947 | 105 | 3311 | 1989 | 155 | 4888 | 8,9 |
| 6 | 1948 | 95,6 | 3015 | 1973 | 138 | 4352 | 10,7 |
| 7 | 1949 | 137 | 4320 | 1949 | 137 | 4320 | 12,5 |
| 8 | 1950 | 104 | 3280 | 1970 | 124 | 3910 | 14,3 |
| 9 | 1951 | 158 | 4983 | 1996 | 121 | 3816 | 16,1 |
| 10 | 1952 | 109 | 3437 | 1998 | 119 | 3753 | 17,9 |
| 11 | 1953 | 57,3 | 1807 | 1966 | 118 | 3721 | 19,6 |
| 12 | 1954 | 103 | 3248 | 1992 | 117 | 3690 | 21,4 |
| 13 | 1955 | 105 | 3311 | 1974 | 116 | 3658 | 23,2 |
| 14 | 1956 | 41,2 | 1299 | 1982 | 113 | 3564 | 25,0 |
| 15 | 1957 | 75,3 | 2375 | 1994 | 110 | 3469 | 26,8 |
| 16 | 1958 | 79,9 | 2520 | 1952 | 109 | 3437 | 28,6 |
| 17 | 1959 | 50,2 | 1583 | 1986 | 109 | 3437 | 30,4 |
| 18 | 1960 | 91,9 | 2898 | 1964 | 108 | 3406 | 32,1 |
| 19 | 1961 | 76,9 | 2425 | 1943 | 106 | 3343 | 33,9 |
| 20 | 1963 | 73,5 | 2318 | 1947 | 105 | 3311 | 35,7 |
| 21 | 1964 | 108 | 3406 | 1955 | 105 | 3311 | 37,5 |
| 22 | 1965 | 86 | 2712 | 1950 | 104 | 3280 | 39,3 |
| 23 | 1966 | 118 | 3721 | 1954 | 103 | 3248 | 41,1 |
| 24 | 1967 | 87,7 | 2766 | 1990 | 101 | 3185 | 42,9 |
| 25 | 1968 | 93,3 | 2942 | 1948 | 95,6 | 3015 | 44,6 |
| 26 | 1969 | 94,5 | 2980 | 1978 | 95,5 | 3012 | 46,4 |
| 27 | 1970 | 124 | 3910 | 1969 | 94,5 | 2980 | 48,2 |
| 28 | 1971 | 89,5 | 2822 | 1968 | 93,3 | 2942 | 50,0 |
| 29 | 1972 | 58,7 | 1851 | 1960 | 91,9 | 2898 | 51,8 |
| 30 | 1973 | 138 | 4352 | 1993 | 91,3 | 2879 | 53,6 |
| 31 | 1974 | 116 | 3658 | 1971 | 89,5 | 2822 | 55,4 |
| 32 | 1975 | 77,4 | 2441 | 1995 | 88,1 | 2778 | 57,1 |
| 33 | 1976 | 57,8 | 1823 | 1967 | 87,7 | 2766 | 58,9 |
| 34 | 1977 | 73,9 | 2331 | 1965 | 86,0 | 2712 | 60,7 |
| 35 | 1978 | 95,5 | 3012 | 1983 | 82,1 | 2589 | 62,5 |
| 36 | 1979 | 30,6 | 965 | 1945 | 80,0 | 2523 | 64,3 |
| 37 | 1980 | 65,0 | 2050 | 1958 | 79,9 | 2520 | 66,1 |
| 38 | 1981 | 51,3 | 1618 | 1975 | 77,4 | 2441 | 67,9 |
| 39 | 1982 | 113 | 3564 | 1961 | 76,9 | 2425 | 69,6 |
| 40 | 1983 | 82,1 | 2589 | 1957 | 75,3 | 2375 | 71,4 |
| 41 | 1984 | 42,8 | 1350 | 1977 | 73,9 | 2331 | 73,2 |
| 42 | 1985 | 68,0 | 2144 | 1963 | 73,5 | 2318 | 75,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43 | 1986 | 109 | 3437 | 1987 | 71,5 | 2255 | 76,8 |
| 44 | 1987 | 71,5 | 2255 | 1985 | 68,0 | 2144 | 78,6 |
| 45 | 1988 | 56,9 | 1794 | 1980 | 65,0 | 2050 | 80,4 |
| 46 | 1989 | 155 | 4888 | 1972 | 58,7 | 1851 | 82,1 |
| 47 | 1990 | 101 | 3185 | 1976 | 57,8 | 1823 | 83,9 |
| 48 | 1992 | 117 | 3690 | 1953 | 57,3 | 1807 | 85,7 |
| 49 | 1993 | 91,3 | 2879 | 1988 | 56,9 | 1794 | 87,5 |
| 50 | 1994 | 110 | 3469 | 1981 | 51,3 | 1618 | 89,3 |
| 51 | 1995 | 88,1 | 2778 | 1959 | 50,2 | 1583 | 91,1 |
| 52 | 1996 | 121 | 3816 | 1946 | 45,7 | 1441 | 92,9 |
| 53 | 1997 | 229 | 7222 | 1984 | 42,8 | 1350 | 94,6 |
| 54 | 1998 | 119 | 3753 | 1956 | 41,2 | 1299 | 96,4 |
| 55 | 1999 | 157 | 4951 | 1979 | 30,6 | 965 | 98,2 |
|  | среднее | 95,9 | 3023 |  | 95,9 | 3023 |  |

| Таблица 2.5 - Многолетний гидрологический ряд на р. Анабар в створе в/п с. Саскылах ( F = 78,8 тыс. км2) |
| --- |
| № п/п | Годы | Сток | Годы | Сток по убыванию | Обеспе-ченность, % |
|  |  | м3/с | млн. м3 |  | м3/с | млн. м3 |  |
| 1 | 1954 | 462 | 14570 | 1973 | 688 | 21697 | 2,1 |
| 2 | 1955 | 545 | 17187 | 1998 | 684 | 21571 | 4,3 |
| 3 | 1956 | 241 | 7600 | 1996 | 657 | 20719 | 6,4 |
| 4 | 1957 | 333 | 10501 | 1989 | 645 | 20341 | 8,5 |
| 5 | 1958 | 397 | 12520 | 1997 | 596 | 18795 | 10,6 |
| 6 | 1959 | 290 | 9145 | 1994 | 580 | 18291 | 12,8 |
| 7 | 1960 | 444 | 14002 | 1999 | 570 | 17976 | 14,9 |
| 8 | 1961 | 402 | 12677 | 1995 | 566 | 17849 | 17,0 |
| 9 | 1962 | 384 | 12110 | 1955 | 545 | 17187 | 19,1 |
| 10 | 1963 | 352 | 11101 | 1974 | 519 | 16367 | 21,3 |
| 11 | 1964 | 468 | 14759 | 1990 | 514 | 16210 | 23,4 |
| 12 | 1965 | 327 | 10312 | 1970 | 509 | 16052 | 25,5 |
| 13 | 1966 | 478 | 15074 | 1986 | 503 | 15863 | 27,7 |
| 14 | 1967 | 489 | 15421 | 1983 | 494 | 15579 | 29,8 |
| 15 | 1968 | 468 | 14759 | 1969 | 491 | 15484 | 31,9 |
| 16 | 1969 | 491 | 15484 | 1967 | 489 | 15421 | 34,0 |
| 17 | 1970 | 509 | 16052 | 1992 | 485 | 15295 | 36,2 |
| 18 | 1971 | 455 | 14349 | 1966 | 478 | 15074 | 38,3 |
| 19 | 1972 | 372 | 11731 | 1993 | 474 | 14948 | 40,4 |
| 20 | 1973 | 688 | 21697 | 1964 | 468 | 14759 | 42,6 |
| 21 | 1974 | 519 | 16367 | 1968 | 468 | 14759 | 44,7 |
| 22 | 1975 | 387 | 12204 | 1991 | 465 | 14664 | 46,8 |
| 23 | 1976 | 330 | 10407 | 1954 | 462 | 14570 | 48,9 |
| 24 | 1977 | 435 | 13718 | 1987 | 462 | 14570 | 51,1 |
| 25 | 1978 | 458 | 14443 | 1978 | 458 | 14443 | 53,2 |
| 26 | 1979 | 173 | 5456 | 1971 | 455 | 14349 | 55,3 |
| 27 | 1980 | 420 | 13245 | 1960 | 444 | 14002 | 57,4 |
| 28 | 1981 | 370 | 11668 | 1982 | 436 | 13750 | 59,6 |
| 29 | 1982 | 436 | 13750 | 1977 | 435 | 13718 | 61,7 |
| 30 | 1983 | 494 | 15579 | 1980 | 420 | 13245 | 63,8 |
| 31 | 1984 | 253 | 7979 | 1961 | 402 | 12677 | 66,0 |
| 32 | 1985 | 303 | 9555 | 1958 | 397 | 12520 | 68,1 |
| 33 | 1986 | 503 | 15863 | 1975 | 387 | 12204 | 70,2 |
| 34 | 1987 | 462 | 14570 | 1962 | 384 | 12110 | 72,3 |
| 35 | 1988 | 369 | 11637 | 1972 | 372 | 11731 | 74,5 |
| 36 | 1989 | 645 | 20341 | 1981 | 370 | 11668 | 76,6 |
| 37 | 1990 | 514 | 16210 | 1988 | 369 | 11637 | 78,7 |
| 38 | 1991 | 465 | 14664 | 1963 | 352 | 11101 | 80,9 |
| 39 | 1992 | 485 | 15295 | 1957 | 333 | 10501 | 83,0 |
| 40 | 1993 | 474 | 14948 | 1976 | 330 | 10407 | 85,1 |
| 41 | 1994 | 580 | 18291 | 1965 | 327 | 10312 | 87,2 |
| 42 | 1995 | 566 | 17849 | 1985 | 303 | 9555 | 89,4 |
| 43 | 1996 | 657 | 20719 | 1959 | 290 | 9145 | 91,5 |
| 44 | 1997 | 596 | 18795 | 1984 | 253 | 7979 | 93,6 |
| 45 | 1998 | 684 | 21571 | 1956 | 241 | 7600 | 95,7 |
| 46 | 1999 | 570 | 17976 | 1979 | 173 | 5456 | 97,9 |
|  | среднее | 451 | 14221 |  | 451 | 14221 |  |

Таблица 2.6 – Внутригодовое распределение стока в расчетных створах, млн.м3

| № | Река | Водохозяйственный участок | Обеспе-ченность годового стока | Год | месяцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Анабар | исток - устье | средн.мног. | 17660 | 30 | 11449 | 4292 | 830 | 565 | 300 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 14460 | 14 | 11149 | 1833 | 578 | 468 | 274 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 9378 | 10 | 7784 | 735 | 291 | 253 | 202 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Малая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 3187 | 6 | 2065 | 775 | 150 | 102 | 54 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 2444 | 2 | 1884 | 310 | 98 | 78 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1396 | 1 | 1159 | 109 | 43 | 38 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Большая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 4244 | 8 | 2750 | 1031 | 200 | 136 | 72 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 3254 | 3 | 2509 | 413 | 130 | 104 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1859 | 2 | 1543 | 145 | 58 | 50 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Малые реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Тикян-Юрях до границы бассейна р.Оленек | средн.мног. | 2093 | 4 | 1356 | 509 | 98 | 67 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1714 | 2 | 1321 | 218 | 69 | 55 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1112 | 1 | 923 | 87 | 35 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание: внутригодовое распределение принято по в/п Саскылах

Экологический сток, учитываемый в соответствии с Методикой расчетов ВХБ в расходной части балансов, принят с учетом нормативов допустимого изъятия стока в расчетных створах  определенных в  соответствии с «Методическими указаниями по разработке НДВ на водные объекты» исходя из необходимости обеспечения экологического стока.

Допустимое изъятие речного стока соответствует максимальному стоку воды, безвозвратно изымаемому из реки, при котором сохраняются условия функционирования и воспроизводства водных и околоводных экосистем.

При определении величины экологического стока  в разрезе принятых расчетных водохозяйственных участков использованы расчеты, выполненные по заданию Ленского БВУ для определения НДВ на водные объекты рассматриваемого региона в составе       настоящего СКИОВО.

Для расчёта допустимого изъятия (ДИ) определяются исторически минимальные расходы и объёмы воды в самые маловодные годы (Qист и Wист). В качестве  исторически минимальных могут быть приняты расходы  воды 99% обеспеченности. Далее устанавливаются критические расходы и объёмы воды (Qкр и  Wкр), их минимальные величины, необходимые для поддержания устойчивого состояния экологической системы водного объекта.

Сопоставлением критических расходов и объёмы воды (Qкр и Wкр) с исторически  минимальными  расходами в соответствии с МУ по разработке НДВ  определяется та часть стока, которая может быть изъята из водного объекта без  ощутимого ущерба для естественного воспроизводства рыб и других гидробионтов в маловодные годы. Объем допустимого безвозвратного изъятия Wди за год и отдельные периоды определяется по формуле:

| Wди = Wкр - Wист | (2.1) |
| --- | --- |

Однако установить критический для экосистем сток в устьевых створах рек бассейна р. Яна не представляется возможным в связи с отсутствием какой-либо информации по влиянию объемов стока и уровенного режима на состояние водных экосистем.

Поэтому при определении величины экологического стока принимаются рекомендации ЦНИИКИВР для практических расчетов остаточного экологического стока по методу повышения водообеспеченности («Расчет экологического стока (попусков) основных рек страны», ЦНИИКИВР, Минск, 1988).

Верхний предел экологического стока описывается гидрографами 50% обеспеченности, когда наблюдается максимум воспроизводства живой природы и руслоформирующий расход половодья обеспечивает сохранение реки, как устойчивой ландшафтной единицы.

Нижний предел экологического стока описывается гидрографами естественного стока 99% обеспеченности, т.е. так называемыми «вековыми запасами» водных ресурсов в речной системе. В крайне маловодные годы 95% обеспеченности, величина остаточного экологического стока принимается равной естественному стоку (описываемому гидрографом) 99% обеспеченности.

Таким образом, принятый метод повышения водообеспеченности (метод Фащевского Б.В.) позволяет определить следующие параметры экологического стока

Год 50%  Qэкол = Q75%

Год 75%  Qэкол = Q95%

Год 95%  Qэкол = Q97% - 99%

Близкие результаты дает способ пропорциональных расходов (Шестаков В.В., МГУП), в соответствии с которым параметры экологического стока могут быть приняты:

Год 50%  Qэкол = 0,7 х  Q50%

Год 75%  Qэкол = 0,8 х  Q75%

Год 95%  Qэкол = 0,9 х Q95%

В настоящей СКИОВО с учетом наличия информации принят экологический сток в расчетных створах в следующих объемах

| Обеспеченность стока | Экологический сток |
| --- | --- |
| 50% | Сток года 75% обеспеченности |
| 75% | Сток года 95% обеспеченности |
| 95% | 0,9 х W года 95% обеспеченности |

Принятые значения экологического стока в расчетных створах приведены в                 таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Экологический сток в расчетных створах, млн.м3

| № | Река | Водохозяйственный участок | Обеспе-ченность годового стока | Год | месяцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Анабар | исток - устье | средн.мног. | 14460 | 14 | 11149 | 1833 | 578 | 468 | 274 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 9378 | 10 | 7784 | 735 | 291 | 253 | 202 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 8440 | 9 | 7005 | 661 | 262 | 228 | 182 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Малая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 2444 | 2 | 1884 | 310 | 98 | 78 | 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1396 | 1 | 1159 | 109 | 43 | 38 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1257 | 0,9 | 1043 | 98 | 39 | 34 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Большая Куонамка | исток - устье | средн.мног. | 3254 | 3 | 2509 | 413 | 130 | 104 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1859 | 2 | 1543 | 145 | 58 | 50 | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1673 | 1,8 | 1389 | 130 | 52 | 45 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реки бассейна моря Лаптевых | от границы бассейна р.Тикян-Юрях до границы бассейна р.Оленек | средн.мног. | 1714 | 2 | 1321 | 218 | 69 | 55 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 75% | 1112 | 1 | 923 | 87 | 35 | 30 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 95% | 1001 | 0,9 | 831 | 78 | 31 | 27 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Раздел 3. Забор (изъятие) водных ресурсов из водных объектов и сброс сточных вод

Территория СКИОВО площадью около 120 тыс.км2 расположена на части территории двух субъектов РФ: Республики Саха (Якутия) и Долгано-ненецкого автономного         округа Красноярского края. Административно-территориальное деление бассейна р. Анабар показано на рис. 3.1.

Республика Саха (Якутия) занимает около 90% территории гидрографической единицы 18.01.00, здесь расположена часть территории двух улусов: Анабарского улуса и Оленекского эвенкийского национального улуса.

Суровые природно-климатические условия региона, его географическое положение, повышенные затраты на жизнеобеспечение населения, неразвитость транспортной системы обуславливают особые трудности для проживания в нем людей.

Территория бассейна р. Анабар относится к малонаселенной, плотность населения составляет 0,03 чел/км2. При этом имеет место сокращение численности населения за счет уменьшения миграционного притока и переселения части населения в другие районы или субъекты РФ с более благоприятными климатическими и социально-экономическими       условиями.

Постоянное население численностью 4.1 тыс.человек проживает в сельских населенных пунктах Саскылах, Юрюнг-Хая, Жилинда.

Территория Западной Якутии, в том числе бассейн р. Анабар, относится к районам нового освоения (эксплуатация промышленных запасов алмазов началась с середины 50-х годов). Основная часть территории в промышленном отношении мало освоена, характеризуется повышенными затратами на освоение и эксплуатацию ресурсов. Современное          хозяйственное освоение территории Западной Якутии отличается очаговым характером и ресурсно-сырьевой направленностью. Эта зона располагает разнообразными природными ресурсами, большая часть которых имеет крупные потенциальные запасы, но в экономическом плане используется слабо.

Энергоснабжение поселков и производственных участков, расположенных на территории бассейна р. Анабар производится большей частью с помощью дизельных электростанций и котельных. Все топливо доставляется водным путем во время летней навигации.

Анабарский и Оленекский улусы обладают обширными кормовыми ресурсами для оленеводства, наиболее значительны они в Оленекском улусе - около 11 млн. га или более 12% всех оленьих пастбищ республики.

Общее поголовье оленей составляет 19,5 тыс. голов, в том числе в муниципальных предприятиях – 15,5 тыс. голов.

На реке Анабар судоходство в среднем и верхнем течении достаточно затруднено из-за множества мелей и островов. Река судоходна для судов класса «река – море» до поселка Юрюнг-Хая, в котором имеется пристань. Водным путем, в основном, осуществляется доставка топлива в летнюю навигацию. Топливо доставляется танкером до поселков Юрюнг-Хая и Саскылах.

Водоснабжение сельских населенных пунктов обеспечивается через МУП ЖКХ. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в селах используется река Анабар. Централизованная система водопровода отсутствует во всех населённых пунктах на территории Анабарского бассейна. В теплый период года водоснабжение осуществляется отбором поверхностных вод, предварительная очистка не осуществляется. В холодный период года для получения питьевой воды используется речной лед.

В сельских населенных пунктах бассейна р. Анабар канализационная сеть и очистные сооружения отсутствуют, сброс сточных вод, в основном, производится на рельеф местности. В водотоки сбрасывается примерно 8% от общего количества сточных вод.

По данным государственного водного кадастра (форма 2ТП-водхоз) за 2008-2010 гг. сброс воды в водные объекты бассейна р. Анабар не производился.

Современное состояние использования водных ресурсов в бассейне р. Анабар рассматривается по данным отчетности 2ТП-водхоз. За забор воды в бассейне р. Анабар    отчитались 4 водопотребителя. Среди отраслей экономики основными водопотребителями являются горнодобывающая промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство.

На хозяйственно-питьевые нужды использовано 84 тыс. м3 (6,9%), на производственные нужды – 1133 тыс. м3 (91,6%), на прочие нужды – 19 тыс. м3 (1,5%). Потерь при транспортировке не было.

Наиболее крупными водопользователями на территории бассейна являются горнодобывающие предприятия (АК «АЛМАЗЫ АНАБАРА» и ОАО «НИЖНЕ-ЛЕНСКОЕ» РЭУ Тигликит). Суммарный водозабор указанных выше предприятий составил 1105 тыс. м3 за год (89,3%).

Современные объемы водопользования  по форме отчетности 2ТП-водхоз приведены в таблице 3.1.

Рис. 3.1. Административно-территориальное деление бассейна р. Анабар

Таблица 3.1 – Современные объемы водопользования по форме отчетности 2ТП-водхоз

| Номер ВХУ | Забрано пресной воды из природных объектов | Использовано воды | Повторное и последовательное водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | Всего | в том числе на нужды |  |
|  |  | из поверхностных источников | из подземных источников |  | хозяйственно-питьевые | производственные | прочие |  |
| 18.01.00.001 | 1237 | 1237 | 0 | 1237 | 84 | 1133 | 19 | 32274 |
| 18.01.00.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по бассейну | 1237 | 1237 | 0 | 1237 | 84 | 1133 | 19 | 32274 |

Показатели забора и использования воды по водохозяйственным участкам на современном уровне и в перспективе до 2020 г. представлены в таблице 3.2.

При определении объемов забора и сброса воды на перспективу предусмотрен некоторый рост водопользования. При этом учитывалось, что значительного роста объемов водопользования в регионе не планируется.

Таблица 3.2 – Объемы водопользования в бассейне р. Анабар на современном уровне и на перспективу, млн.м3/год

| Водохозяйственный участок | Современное состояние (2ТП-водхоз за 2010 г.) | Перспектива 2020 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во водо-поль-зова-телей | Забор пресных поверх-ностных вод | Забор под-зем-ных вод | Возвр. воды в поверх. водные объекты | Забор пресных поверх-ностных вод | Забор под-зем-ных вод | Возвр. воды в поверх. водные объекты |
| р. Анабар исток - устье 18.01.00.001 | 4 | 1,24 | 0 | 0,2 | 2,4 | 0 | 0,6 |
| в т.ч. | р. Малая Куонамка исток - устье 18.01.00.001.03 | 1 | 0,36 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
|  | р. Большая Куонамка исток - устье 18.01.00.001.02 | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| Малые реки моря Лаптевых от восточной границы бассейна р. Тикян-Юрях на западе до границы бассейна р. Оленек на востоке 18.01.00.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объемы забора поверхностных вод в таблице 3.2 в бассейнах рек Малая Куонамка и Большая Куонамка являются ориентировочными, так как не представлены в отчетности 2ТП-водхоз.

# Раздел 4.  Водохозяйственные балансы

Водохозяйственные балансы (ВХБ) в СКИОВО выполняются «для оценки качества и степени освоения доступных для использования водных ресурсов в  границах речных бассейнов и представляют собой расчеты потребностей водопользователей в водных ресурсах по сравнению с доступными для использования  водными ресурсами» (Водный кодекс РФ, ст.33, п.3.3).

Структура и состав элементов ВХБ установлены утвержденной МПР России            «Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов» (приказ от 30.11.2007 № 314).

ВХБ в настоящей Книге 4 составлены для объемов водопользования современного уровня (данные отчетности за 2010 г.) и на перспективу 2020 года. В перспективных ВХБ рассмотрены два варианта прогнозируемого развития водопользования – минимальный и максимальный. Учитывая крайне незначительные объемы водопотребления по сравнению с водными ресурсами, в настоящем отчете представлены результаты ВХБ для современного уровня водопользования, а на перспективу 2020 года - по варианту максимум.

Водопользователи, забирающие водные ресурсы в регионе, используют их на нужды хозпитьевые и производственные, которые должны иметь обеспеченность 95%. В соответствии с этим ВХБ приведен для крайнемаловодного года с обеспеченностью 95%. Кроме этого приведены балансы для среднемаловодного года 75% обеспеченности.

Санитарно-экологический сток, принятый при составлении ВХБ, учитывает нормативы НДВ на водные объекты в части допустимого изъятия стока из водных объектов.

В приходной части ВХБ учтены объем стока принятой обеспеченности, формирующегося выше расчетного створа, боковая приточность на водохозяйственном участке, водозабор подземных вод, объем возвратных вод.

В расходную часть ВХБ включены требования водопользователей, уменьшение речного стока при отборе подземных вод и экологический сток соответствующей обеспеченности в расчетном створе.

Принятые при расчетах ВХБ значения водных ресурсов в расчетных створах и боковой приточности по водохозяйственным участкам учитывают налёдный сток: образование наледей в осенне-зимний период и их таяние в период весенне-летнего половодья.

Результирующая часть ВХБ включает следующие показатели для расчетного створа: избыток (дефицит) стока на участке реки выше расчетного створа, транзит стока на нижерасположенный ВХУ.

Приведены также показатели водообеспеченности требований водопользователей на воду и принятого экологического стока.

ВХБ составлен в месячном разрезе для водохозяйственного года принятой обеспеченности, начинающегося с мая месяца – начала весеннего половодья рассматриваемого региона.

Результаты ВХБ по всем расчетным створам для современного уровня водопользования и перспективы на 2020 год по варианту максимум для маловодных лет 95% и 75% обеспеченности для суммарных годовых показателей показаны в таблице 4.1, в которую включены показатели обеспеченности (в %) требований водопользователей и экологического стока, а также доля (в %) безвозвратного изъятия стока от водных ресурсов в расчетном створе. Требования водопользователей полностью удовлетворяются в крайне маловодный год 95% обеспеченности для современных объемов водопользования и на перспективу.

Исключение составляют зимние месяцы, когда река промерзает и службы Росгидромета не показывают наличие какого либо жидкого стока.

Водохозяйственный баланс при современном состоянии водопользования для года 75% обеспеченности приведен в табл. 4.2, для года 95% обеспеченности - в табл. 4.3.

Водохозяйственный баланс при перспективном водопользовании для года 75% обеспеченности приведен в табл. 4.4, для года 95% обеспеченности - в табл. 4.5.

Как видно из водохозяйственных балансов объемы заборов (изъятия) стока из водных объектов региона незначительны и не влияют на водный режим р.Анабар. Объемы водозабора существенно меньше даже точности гидрологических измерений стока.

Водохозяйственные балансы для малых рек бассейна моря Лаптевых, включенных в территорию гидрографической единицы 18.01.00 не составлялись в связи с отсутствием требований водопользователей на воду.

Таблица 4.1 – Результаты водохозяйственных балансов

| № пп | Водный объект | Водохозяйственный участок | Год 95% обеспеченности | Год 75% обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обеспеченность, % | Доля от стока, формирующегося к замыкающему створу, % | Обеспеченность, % | Доля от стока, формирующегося к замыкающему створу, % |
|  |  |  | Требования водопользователей | Экологический сток | Требования водопользователей | Экологический сток | Требования водопользователей | Экологический сток | Требования водопользователей | Экологический сток |
| Современное состояние |
| 1. | р. Анабар | исток - устье | 100 | 100 | 0,01 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 65 |
| 2. | р. Малая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,03 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 57 |
| 3. | р. Большая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,01 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 57 |
| Перспектива 2020 год по варианту максимум |
| 1. | р. Анабар | исток - устье | 100 | 100 | 0,03 | 90 | 100 | 100 | 0,02 | 65 |
| 2. | р. Малая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,04 | 90 | 100 | 100 | 0,02 | 57 |
| 3. | р. Большая Куонамка | исток - устье | 100 | 100 | 0,02 | 90 | 100 | 100 | 0,01 | 57 |

Таблица 4.2. –  Водохозяйственный баланс р. Анабар. Современное состояние водопользования

Водохозяйственный год 75% обеспеченности

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Анабар: исток - устье |
| Приходная часть |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 14,00 | 11149,00 | 1833,00 | 578,00 | 468,00 | 274,00 | 144,00 |  |  |  |  |  | 14460,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,20 |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 14,03 | 11149,03 | 1833,03 | 578,03 | 468,03 | 274,03 | 144,02 |  |  |  |  |  | 14460,20 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,24 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 0,00 | 7784,00 | 685,00 | 291,00 | 253,00 | 262,00 | 103,00 |  |  |  |  |  | 9378,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 0,10 | 7784,11 | 685,11 | 291,11 | 253,11 | 262,10 | 103,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 9379,24 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 13,93 | 3364,92 | 1147,92 | 286,92 | 214,92 | 11,93 | 40,92 |  |  |  |  |  | 5080,96 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 13,93 | 11148,92 | 1832,92 | 577,92 | 467,92 | 273,93 | 143,92 |  |  |  |  |  | 14458,96 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,04 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0,71 | <0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,01 |

Таблица 4.2 Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Малая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 2,00 | 1884,00 | 310,00 | 98,00 | 78,00 | 47,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 2,00 | 1884,00 | 310,00 | 98,00 | 78,00 | 47,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,36 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 1,00 | 1159,00 | 109,00 | 43,00 | 38,00 | 31,00 | 15,00 |  |  |  |  |  | 1396,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 1,02 | 1159,07 | 109,07 | 43,06 | 38,06 | 31,06 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,36 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,98 | 724,93 | 200,93 | 54,94 | 39,94 | 15,94 | 9,98 |  |  |  |  |  | 1047,64 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 1,98 | 1883,93 | 309,93 | 97,94 | 77,94 | 46,94 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2443,64 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,36 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 1,00 | <0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,01 |

Таблица 4.2 Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Большая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 3,00 | 2509,00 | 413,00 | 130,00 | 104,00 | 62,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3254,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 3,00 | 2509,00 | 413,00 | 130,00 | 104,00 | 62,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3254,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 2,00 | 1543,00 | 145,00 | 58,00 | 50,00 | 41,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | 1859,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 2,01 | 1543,05 | 145,05 | 58,04 | 50,04 | 41,04 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,24 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,99 | 965,95 | 267,95 | 71,96 | 53,96 | 20,96 | 12,99 |  |  |  |  |  | 1394,76 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 2,99 | 2508,95 | 412,95 | 129,96 | 103,96 | 61,96 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3253,76 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0,33 | <0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,01 |

Таблица 4.3 –  Водохозяйственный баланс р. Анабар. Современное состояние водопользования

Водохозяйственный год 95% обеспеченности

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Анабар: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 10,00 | 7784,00 | 735,00 | 291,00 | 253,00 | 202,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9378,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,20 |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 10,01 | 7784,04 | 735,04 | 291,04 | 253,03 | 202,03 | 103,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9378,20 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |  |  |  |  |  | 1,24 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 9,00 | 7005,00 | 661,00 | 262,00 | 228,00 | 182,00 | 93,00 |  |  |  |  |  | 8440,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 9,10 | 7005,22 | 661,22 | 262,20 | 228,20 | 182,20 | 93,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8441,24 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,91 | 778,82 | 73,82 | 28,84 | 24,83 | 19,83 | 9,91 |  |  |  |  |  | 936,96 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 9,91 | 7783,82 | 734,82 | 290,84 | 252,83 | 201,83 | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9376,96 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,09 |  |  |  |  |  | 1,04 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 1,00 | <0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,01 |

Таблица 4.3. Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Малая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 1,00 | 1159,00 | 109,00 | 43,00 | 38,00 | 31,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 1,00 | 1159,00 | 109,00 | 43,00 | 38,00 | 31,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,36 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 0,90 | 1043,00 | 98,00 | 39,00 | 34,00 | 28,00 | 14,00 |  |  |  |  |  | 1256,90 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 0,92 | 1043,07 | 98,07 | 39,06 | 34,06 | 28,06 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257,26 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,08 | 115,93 | 10,93 | 3,94 | 3,94 | 2,94 | 0,98 |  |  |  |  |  | 138,74 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 0,98 | 1158,93 | 108,93 | 42,94 | 37,94 | 30,94 | 14,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395,64 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,36 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 2,00 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,03 |

Таблица 4.3. Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Большая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 2,00 | 1543,00 | 145,00 | 58,00 | 50,00 | 41,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 2,00 | 1543,00 | 145,00 | 58,00 | 50,00 | 41,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 1,80 | 1389,00 | 130,00 | 52,00 | 45,00 | 37,00 | 18,00 |  |  |  |  |  | 1672,80 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 1,81 | 1389,05 | 130,05 | 52,04 | 45,04 | 37,04 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,04 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,19 | 153,95 | 14,95 | 5,96 | 4,96 | 3,96 | 1,99 |  |  |  |  |  | 185,96 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 1,99 | 1542,95 | 144,95 | 57,96 | 49,96 | 40,96 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1858,76 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,24 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 0,50 | <0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,01 |

Таблица 4.4. - Водохозяйственный баланс р. Анабар. Перспектива водопользования – 2020 год (вариант максимум)

Водохозяйственный год 75% обеспеченности

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Анабар: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 14,00 | 11149,00 | 1833,00 | 578,00 | 468,00 | 274,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14460,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 14,04 | 11149,11 | 1833,11 | 578,10 | 468,10 | 274,10 | 144,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14460,60 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 |  |  |  |  |  | 2,40 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 10,00 | 7784,00 | 735,00 | 291,00 | 253,00 | 202,00 | 103,00 |  |  |  |  |  | 9378,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 10,20 | 7784,40 | 735,40 | 291,40 | 253,40 | 202,40 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9380,40 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 3,84 | 3364,71 | 1097,71 | 286,70 | 214,70 | 71,70 | 40,84 |  |  |  |  |  | 5080,20 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 13,84 | 11148,71 | 1832,71 | 577,70 | 467,70 | 273,70 | 143,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14458,20 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,16 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,16 |  |  |  |  |  | 1,80 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 1,42 | <0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,02 |

Таблица 4.4. Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Малая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 2,00 | 1884,00 | 310,00 | 98,00 | 78,00 | 47,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 2,00 | 1884,00 | 310,00 | 98,00 | 78,00 | 47,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 1,00 | 1159,00 | 109,00 | 43,00 | 38,00 | 31,00 | 15,00 |  |  |  |  |  | 1396,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 1,04 | 1159,11 | 109,11 | 43,10 | 38,10 | 31,10 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,60 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,96 | 724,89 | 200,89 | 54,90 | 39,90 | 15,90 | 9,96 |  |  |  |  |  | 1047,40 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 1,96 | 1883,89 | 309,89 | 97,90 | 77,90 | 46,90 | 24,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2443,40 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 2,00 | <0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,13 | 0,21 | 0,16 |  |  |  |  |  | 0,02 |

Таблица 4.4. Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Большая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 3,00 | 2509,00 | 413,00 | 130,00 | 104,00 | 62,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3254,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 3,00 | 2509,00 | 413,00 | 130,00 | 104,00 | 62,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3254,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 2,00 | 1543,00 | 145,00 | 58,00 | 50,00 | 41,00 | 20,00 |  |  |  |  |  | 1859,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 2,03 | 1543,07 | 145,07 | 58,07 | 50,07 | 41,06 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,40 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,97 | 965,93 | 267,93 | 71,93 | 53,93 | 20,94 | 12,97 |  |  |  |  |  | 1394,60 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 2,97 | 2508,93 | 412,93 | 129,93 | 103,93 | 61,94 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3253,60 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 1,00 | <0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,09 |  |  |  |  |  | 0,01 |

Таблица 4.5. - Водохозяйственный баланс р. Анабар. Перспектива водопользования – 2020 год (вариант максимум)

Водохозяйственный год 95% обеспеченности

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Большая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 10,00 | 7784,00 | 735,00 | 291,00 | 253,00 | 202,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9378,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 10,04 | 7784,11 | 735,11 | 291,10 | 253,10 | 202,10 | 103,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9378,60 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 |  |  |  |  |  | 2,40 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 9,00 | 7005,00 | 661,00 | 262,00 | 228,00 | 182,00 | 93,00 |  |  |  |  |  | 8440,00 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 9,20 | 7005,40 | 661,40 | 262,40 | 228,40 | 182,40 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8442,40 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,84 | 778,71 | 73,71 | 28,70 | 24,70 | 19,70 | 9,84 |  |  |  |  |  | 936,20 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 9,84 | 7783,71 | 734,71 | 290,70 | 252,70 | 201,70 | 102,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9376,20 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,16 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,16 |  |  |  |  |  | 1,80 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 1,99 | <0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,03 |

Таблица 4.5. Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Малая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 1,00 | 1159,00 | 109,00 | 43,00 | 38,00 | 31,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 1,00 | 1159,00 | 109,00 | 43,00 | 38,00 | 31,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1396,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 0,90 | 1043,00 | 98,00 | 39,00 | 34,00 | 28,00 | 14,00 |  |  |  |  |  | 1256,90 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 0,94 | 1043,11 | 98,11 | 39,10 | 34,10 | 28,10 | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1257,50 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,06 | 115,89 | 10,89 | 3,90 | 3,90 | 2,90 | 0,96 |  |  |  |  |  | 138,50 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 0,96 | 1158,89 | 108,89 | 42,90 | 37,90 | 30,90 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395,40 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,60 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 4,00 | 0,01 | 0,10 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,27 |  |  |  |  |  | 0,04 |

Таблица 4.5. Продолжение

| № п/п | Составляющие водохозяйственного баланса | Ед. изм. | месяцы | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
| Водохозяйственный участок р. Большая Куонамка: исток - устье |
| Приходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сток поступающий на расчетный ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сток формирующийся на расчетном ВХУ (боковая приточность) | млн.м3 | 2,00 | 1543,00 | 145,00 | 58,00 | 50,00 | 41,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,00 |
| 3 | Возвратные воды, поступающие на ВХУ | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по приходной части | млн.м3 | 2,00 | 1543,00 | 145,00 | 58,00 | 50,00 | 41,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1859,00 |
| Расходная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Требования водопользователей | млн.м3 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 6 | Экологический сток | млн.м3 | 1,80 | 1389,00 | 130,00 | 52,00 | 45,00 | 37,00 | 18,00 |  |  |  |  |  | 1672,80 |
| 7 | Всего по расходной части | млн.м3 | 1,83 | 1389,07 | 130,07 | 52,07 | 45,07 | 37,06 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1673,20 |
| Результаты баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток стока | млн.м3 | 0,17 | 153,93 | 14,93 | 5,93 | 4,93 | 3,94 | 1,97 |  |  |  |  |  | 185,80 |
| 9 | Дефицит (-) | млн.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Транзит стока на нижерасположенный ВХУ | млн.м3 | 1,97 | 1542,93 | 144,93 | 57,93 | 49,93 | 40,94 | 19,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1858,60 |
| Водообеспеченность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспеченность требований водопользователей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Обеспеченность экологического стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| 13 | Безвозвратное изъятие стока | млн.м3 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,40 |
| 14 | Доля изъятия стока от объема стока | % | 1,50 | <0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,02 |

# Баланс загрязняющих веществ

- Баланс загрязняющих веществ в бассейне важен для оценки отклонения современного качества вод от природного состояния и является основной частью модели формирования качества воды бассейна.

- В системе УГМС наблюдения за сбросом основных техногенных загрязняющих веществ не проводятся. В государственной статистической отчётности 2ТП-водхоз мелкие населённые пункты и горные выработки практически не отражены. 										В связи с этим, в расчётах по определению допустимого воздействия на водные объекты бассейна р. Анабар источники загрязняющих веществ оценены на экспертном уровне без указания величин конкретных производств. 			Общая характеристика балансов загрязняющих веществ приведена в пояснительной записке к тому НДВ.

- Детальное  определение балансов загрязняющих веществ в рассматриваемом бассейне будет возможно после создания методик оценки рассредоточенных источников загрязняющих веществ поверхностного стока и горнодобывающей промышленности.          						Работы по указанным методикам включены в план реализации СКИОВО.

# Text boxes

р. Анабар

Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО (ВЕД(