1.1. Бассейн р. Алазея

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Алазея |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | Реки бассейна Восточно-Сибирского моря (вкл. р. Алазея) от границы бассейна р. Индигирка на западе до границы бассейна р. Колыма на востоке (исток, устье) |
| Код водохозяйственного участка | 18.06.00.001 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгот град мин сек град мин сек 773 70 51 44 152 15 12 780 69 44 22 159 45 51 781 68 59 9 158 17 58 2 18105 67 43 59 153 4 45 14 782 67 30 29 152 21 2 5 775 67 38 45 147 51 33 95 18101 68 9 7 147 56 11 41 774 69 19 19 149 0 19 34 |
| Приоритетные виды использования |  | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | летне-осенняя межень | зимняя межень | Весеннее половодье | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимур |
| Взвешенные вещества | т | 47 | 1597 | 10,47 | 226 | 1,481 | 1680 | 11,012 | 3503 | 22,96 |
| ХПК | т | 35 | 4190 | 22,63 | 592 | 3,197 | 4407 | 23,798 | 9189 | 49,62 |
| БПК5 | т | 2,1 | 1534 | 7,92 | 217 | 1,120 | 1613 | 8,323 | 3364 | 17,36 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 101 | 1,21 | 14 | 0,168 | 106 | 1,271 | 221 | 2,65 |
| Фосфаты (P) | т | 0,015 | 36,48 | 0,44 | 5,12 | 0,061 | 38,4 | 0,460 | 80 | 0,96 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 33,3 | 0,22 | 4,7 | 0,031 | 35 | 0,231 | 73 | 0,48 |
| Медь | т | 0,001 | 1,368 | 0,009 | 0,192 | 0,0013 | 1,44 | 0,010 | 3 | 0,02 |
| Железо общее | т | 0,25 | 39,216 | 0,26 | 5,504 | 0,036 | 41,28 | 0,272 | 86 | 0,57 |
| Цинк | т | 0,016 | 1,824 | 0,012 | 0,256 | 0,0017 | 1,92 | 0,013 | 4 | 0,03 |
| Фенолы | т | 0,001 | 2,28 | 0,015 | 0,32 | 0,0021 | 2,4 | 0,016 | 5 | 0,03 |

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 97400 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 97400 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 97400 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- |
| нижний | млн.м3 | 0 | 22,9 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | млн.м3/мес | 0 | 110 | 0,1 |

Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты

до « 31 »  декабря  2028 г.

Ближайшая корректировка НДВ может быть выполнена в 2018 г.