# 1.1. Анабар от истока до устья

| Наименование речного бассейна | Бассейн р. Анабар |
| --- | --- |
| Наименование водного объекта и километраж | Анабар от истока до устья |
| Код водохозяйственного участка | 18.01.00.001 |
| Географические координаты опорных точек границ водного объекта | Номер опорной точки Географические координаты Высота, м БС Широта Долгота град мин сек град мин сек 686 73 13 11 113 32 56 0 687 73 37 49 116 52 10 0 688 70 36 47 118 32 12 150 18001 68 46 38 113 17 28 305 689 68 53 10 112 14 3 367 673 69 14 48 106 46 46 517 672 69 33 32 106 26 45 700 671 70 12 59 109 20 10 821 685 71 10 19 112 34 1 183 684 72 6 59 112 0 11 215 683 72 37 35 110 47 28 61 682 73 0 10 109 2 27 24 690 73 49 0 11 17 49 0 691 73 58 30 112 52 28 0 701 73 28 42 118 58 4 0 |
| Приоритетные виды использования | X | Особо охраняемые природные территории |
|  | X | Источники питьевого водоснабжения |
|  | X | Водные объекты рыбохозяйственного значения |

# Нормативы допустимого воздействия на водный объект:

- по привносу химических и взвешенных минеральных веществ

| Показатель | Ед. изм. | Нормативы качества, мг/л | Зимний период | Весенне-летний период | Осенний период | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр | НДВхим | НДВхимупр |
| Взвешенные вещества | т | 30 | 3,1 | 0 | 385 | 18,10 | 111,9 | 5,26 | 500,0 | 23,36 |
| ХПК | т | 27 | 0,7 | 0 | 82 | 3,85 | 23,8 | 1,12 | 106,5 | 4,97 |
| БПК5 | т | 2,53 | 0,2 | 0 | 24,6 | 1,16 | 7,2 | 0,34 | 32 | 1,5 |
| Фосфор общ. | т | 0,05 | 0,007 | 0 | 0,847 | 0,04 | 0,246 | 0,01 | 1,1 | 0,05 |
| Нефтепродукты | т | 0,05 | 0,006 | 0 | 0,739 | 0,03 | 0,215 | 0,01 | 0,96 | 0,04 |
| Медь | т | 0,001 | 0,77 | 0 | 95,25 | 4,48 | 27,68 | 1,30 | 123,7 | 5,78 |
| Ртуть | т | 0,00001 | отс* | 0 | отс* | отс* | отс* | отс* | отс* | отс* |
| Фенолы | т | 0,001 | 0,385 | 0 | 47,80 | 2,25 | 13,89 | 0,65 | 62,08 | 2,90 |

* - концентрации ртути в сточных и дренажных водах – на уровне предела обнаружения

- по привносу микроорганизмов

| Показатель | Ед. изм. | Значение в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ | 20178 м3 × 5 × 106 КОЕ м-3 |
| Колифаги | БОЕ | 20178 м3 × 105 БОЕ м-3 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ | 20178 м3 × 106 КОЕ м-3 |
| Вирусы и сальмонеллы | - | отсутствие |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | - | отсутствие |

- по привносу воды

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Значение в год |
| --- | --- | --- | --- |
| нижний | тыс.м3 | 209 | 33239 |

- по изъятию водных ресурсов

| Створ | Ед. изм. | Расстояние от устья, км | Допустимое безвозвратное изъятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В наиб. многоводн. мес. | В меженный мес. |
| нижний | тыс.м3/мес |  | 1514,8 | 35,4 |

Срок действия нормативов допустимого воздействия на водные объекты до 31 декабря 2028 г.

Ближайшая корректировка НДВ может быть выполнена в 2018 г.