105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 - 78, http://gidro-ved.ru

e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-10-08 от 09.07.2010 г.

ОТЧЕТ ПО ТЕМЕ

«Разработка проекта Скиово бассейна р. Лена»

Книга 5. «ЛИМИТЫ И КВОТЫ НА ЗАБОР ВОДЫ ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И СБРОС СТОЧНЫХ ВОД»

р. Лена

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С.Н. Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта, к.б.н. | С.Г. Николаев |

Москва – 2011 г.

Список исполнителей

| Ответственный исполнитель | Номер раздела |
| --- | --- |
| Черных В.М. | 1, 2, Приложение А |

Содержание

1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, лимитов сброса сточных вод	4

1.1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов	4

1.2.  Установление лимитов сброса сточных вод	10

2. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов, квот сброса сточных вод	15

2.1. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов	15

2.2. Установление квот сброса сточных вод	20

Список использованных материалов	25

ПРИЛОЖЕНИЕ А	26

1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, лимитов сброса сточных вод

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов бассейна р. Лена и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, установлены в границах расчетных водохозяйственных участков.

Расчеты лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод были выполнены в соответствии с документами (Методические указания….., 2010 [1]).

Для расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, лимитов сброса сточных вод использованы водохозяйственные балансы, рассчитанные по водохозяйственным участкам для месячных интервалов и года в условиях 95% обеспеченности объема речного стока (Книга 4).

1.1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов

Результаты расчета  водохозяйственного   баланса  фиксируют  величину дефицита  водных  ресурсов  WDef, резерв  воды и проектный (транзитный) сток Wпс на следующий водохозяйственный подучасток.

Так как, для всех ВХУ определен резерв воды (Wрез) то лимит забора принят равным сумме заявленных потребностей  в изъятии воды и профицита (Wрез ) водного баланса:

Лзаб.= Wвдп пов+ B,                                                                  (1.1)

где: Wвдп пов – потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водопользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования;

B – профицит водного баланса.

В таблице 1.1 приведены результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, по ВХУ по результатам расчета водохозяйственных балансов, в таблице 1.2 – соответствующие нормативам допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных ресурсов.

Анализ данных таблиц 1.1 и 1.2 показывает, что величина лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, определенных по водохозяйственным балансам почти для всех ВХУ близка соответствующим нормативам допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов. Различия имеются только на ВХУ, попадающих под влияние Вилюйского гидроузла, где имеются экологические дефициты. На этих участках величины лимитов забора (изъятия), определенные по результатам водохозяйственных расчетов  больше, чем НДВ изъятия водных ресурсов. В тоже время величины объемов лимитов забора (изъятия) водных ресурсов не должны превышать нормативов допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов. В связи с этим в качестве лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов по ВХУ установлены величины нормативов допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов.

Таблица 1.1 – Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов  в границах ВХУ по результатам водохозяйственных балансов

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.01.001 | Лена - г. Усть-Кут | 854 | 26 | 19 | 20 | 14 | 335 | 89 | 81 | 79 | 79 | 53 | 30 | 29 |
| 18.03.01.002 | Лена – г. Киренск | 1870 | 66 | 56 | 56 | 46 | 372 | 537 | 228 | 138 | 134 | 108 | 58 | 74 |
| 18.03.01.003 | Киренга - устье | 1009 | 32 | 26 | 28 | 30 | 322 | 163 | 93 | 100 | 89 | 58 | 34 | 34 |
| 18.03.01.004 | Лена–выше впад.р. Витим (в/п Витим) | 2140 | 73 | 60 | 60 | 38 | 495 | 561 | 265 | 151 | 157 | 128 | 67 | 84 |
| 18.03.02.001 | Витим–в/п с. Калакан | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 41 | 25 | 32 | 41 | 16 | 2 | 0 |
| 18.03.02.002 | Витим–в/п .Спицино | 3355 | 34 | 24 | 20 | 27 | 273 | 958 | 718 | 532 | 464 | 202 | 60 | 44 |
| 18.03.02.003 | Витим-г. Бодайбо | 1150 | 19 | 16 | 16 | 18 | 117 | 285 | 212 | 174 | 169 | 77 | 27 | 21 |
| 18.03.02.004 | Мамакан-2км от устья | 530 | 10 | 25 | 39 | 43 | 2 | 146 | 87 | 58 | 62 | 33 | 16 | 8 |
| 18.03.02.005 | Витим-устье | 3712 | 41 | 53 | 66 | 75 | 279 | 923 | 803 | 602 | 522 | 228 | 67 | 55 |
| 18.03.03.001 | Нюя - устье | 351 | 2 | 1 | 1 | 2 | 244 | 63 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 18.03.03.002 | Лена-в/п с. Мача | 17091 | 343 | 279 | 311 | 319 | 2387 | 4559 | 2776 | 2295 | 1904 | 1127 | 376 | 415 |
| 18.03.03.003 | Лена-г. Олекминск | 3366 | 102 | 104 | 120 | 101 | 858 | 770 | 391 | 258 | 254 | 194 | 99 | 117 |
| 18.03.04.001 | Олекма-в/п с.Усть-Нюкжа | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 78 | 67 | 81 | 65 | 30 | 1 | 0 |
| 18.03.04.002 | Чара- устье | 2791 | 23 | 22 | 22 | 27 | 361 | 934 | 511 | 369 | 291 | 151 | 52 | 31 |
| 18.03.04.003 | Олекма-устье | 1901 | 13 | 8 | 8 | 14 | 687 | 286 | 167 | 140 | 393 | 153 | 22 | 13 |
| 18.03.05.001 | Лена - в/п г. Покровск | 20959 | 451 | 327 | 342 | 334 | 1495 | 6433 | 3981 | 2884 | 2208 | 1560 | 419 | 525 |
| 18.03.05.002 | Лена - выше впад.р. Алдан | 6234 | 137 | 128 | 144 | 131 | 1646 | 1322 | 729 | 522 | 757 | 419 | 142 | 156 |
| 18.03.06.001 | Алдан-в/п г.Томмот | 1480 | 28 | 21 | 21 | 22 | 506 | 323 | 147 | 122 | 121 | 82 | 49 | 38 |
| 18.03.06.002 | Алдан - выше впад. Р. Учур (в/п Чагда) | 2426 | 29 | 23 | 22 | 24 | 710 | 573 | 364 | 223 | 246 | 130 | 41 | 42 |
| 18.03.06.003 | Учур - устье | 3027 | 17 | 13 | 13 | 15 | 504 | 846 | 482 | 446 | 434 | 168 | 56 | 34 |
| 18.03.06.004 | Алдан - р.Мая (в/п Чаран) | 2679 | 73 | 51 | 51 | 45 | 107 | 1311 | 265 | 177 | 256 | 159 | 96 | 87 |
| 18.03.06.005 | Мая – р. Аим (в/п с. Аим) | 2083 | 18 | 12 | 10 | 12 | 490 | 542 | 315 | 242 | 244 | 119 | 49 | 32 |
| 18.03.06.006 | Мая - Устье | 1218 | 10 | 7 | 6 | 7 | 287 | 317 | 184 | 141 | 143 | 70 | 29 | 18 |
| 18.03.06.007 | Алдан – р. Амга (в/п Ханды- га) | 10550 | 84 | 67 | 61 | 65 | 1718 | 3327 | 1620 | 1413 | 1305 | 590 | 155 | 147 |
| 18.03.06.008 | Амга - устье | 422 | 6 | 5 | 5 | 6 | 150 | 121 | 40 | 27 | 28 | 24 | 7 | 6 |
| 18.03.06.009 | Алдан – устье (в/п п. Бата- май) | 8210 | 129 | 91 | 87 | 81 | 935 | 3097 | 1087 | 883 | 958 | 474 | 208 | 179 |

Продолжение таблицы 1.1

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.07.001 | Лена – выше впад. р. Вилюй | 38027 | 484 | 313 | 248 | 200 | 53 | 16092 | 8362 | 4972 | 3818 | 2515 | 506 | 465 |
| 18.03.08.001 | Вилюй – в/п Усть-Амбардах | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 311 | 35 | 21 | 12 | 13 | 4 | 1 |
| 18.03.08.002 | Вилюй-г/у Вилюйской ГЭС | 963 | 241 | 186 | 9 | 54 | 1 | 1 | 42 | 75 | 2 | 35 | 89 | 228 |
| 18.03.08.003 | Вилюй – выше впад. р.Марха | 6677 | 810 | 676 | 477 | 461 | 2 | 2 | 1292 | 653 | 482 | 452 | 581 | 790 |
| 18.03.08.004 | Марха - устье | 760 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 542 | 98 | 19 | 48 | 22 | 5 | 4 |
| 18.03.08.005 | Тюнг - устье | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.03.08.006 | Вилюй - устье | 7370 | 438 | 377 | 238 | 245 | 1 | 1 | 2320 | 1171 | 1303 | 738 | 137 | 401 |
| 18.03.09.001 | Лена – в/п ГМС Джарджан | 34560 | 1063 | 864 | 839 | 731 | 378 | 11832 | 5882 | 4035 | 4092 | 2546 | 1093 | 1136 |
| 18.03.09.002 | Лена – в/п с. Кюсюр | 46062 | 1062 | 823 | 750 | 642 | 574 | 17295 | 9424 | 5671 | 4542 | 3106 | 1049 | 1055 |
| 18.03.09.003 | Лена - устье | 53212 | 1140 | 880 | 793 | 677 | 753 | 20069 | 10883 | 6729 | 5393 | 3535 | 1149 | 1141 |

Таблица 1.2 – Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов  в границах ВХУ, соответствующие НДВ по изъятию водных ресурсов

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.01.001 | Лена - г. Усть-Кут | 846 | 25 | 18 | 19 | 13 | 334 | 88 | 80 | 79 | 79 | 53 | 29 | 29 |
| 18.03.01.002 | Лена – г. Киренск | 1862 | 65 | 55 | 55 | 45 | 371 | 536 | 227 | 137 | 133 | 107 | 57 | 73 |
| 18.03.01.003 | Киренга - устье | 1007 | 32 | 26 | 27 | 30 | 322 | 163 | 92 | 100 | 89 | 58 | 34 | 34 |
| 18.03.01.004 | Лена–выше впад.р. Витим (в/п Витим) | 2128 | 72 | 59 | 59 | 37 | 494 | 560 | 264 | 150 | 156 | 127 | 66 | 83 |
| 18.03.02.001 | Витим–в/п с. Калакан | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 34 | 32 | 41 | 16 | 2 | 0 |
| 18.03.02.002 | Витим–в/п .Спицино | 3354 | 34 | 24 | 20 | 27 | 258 | 964 | 727 | 533 | 464 | 202 | 60 | 44 |
| 18.03.02.003 | Витим-г. Бодайбо | 1018 | 8 | 6 | 5 | 6 | 90 | 280 | 210 | 163 | 158 | 66 | 16 | 10 |
| 18.03.02.004 | Мамакан-2км от устья | 590 | 12 | 6 | 4 | 7 | 39 | 220 | 100 | 70 | 70 | 36 | 18 | 9 |
| 18.03.02.005 | Витим-устье | 3639 | 31 | 24 | 20 | 27 | 289 | 992 | 814 | 603 | 519 | 219 | 57 | 45 |
| 18.03.03.001 | Нюя - устье | 351 | 2 | 1 | 1 | 2 | 244 | 63 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 18.03.03.002 | Лена-в/п с. Мача | 16998 | 331 | 248 | 264 | 270 | 2396 | 4627 | 2785 | 2294 | 1899 | 1117 | 365 | 403 |
| 18.03.03.003 | Лена-г. Олекминск | 3277 | 90 | 73 | 73 | 52 | 867 | 838 | 401 | 257 | 249 | 184 | 88 | 106 |
| 18.03.04.001 | Олекма-в/п с.Усть-Нюкжа | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 78 | 67 | 81 | 65 | 30 | 1 | 0 |
| 18.03.04.002 | Чара- устье | 2784 | 23 | 22 | 21 | 26 | 360 | 933 | 510 | 368 | 290 | 150 | 52 | 30 |
| 18.03.04.003 | Олекма-устье | 1894 | 12 | 8 | 7 | 13 | 686 | 285 | 166 | 139 | 392 | 152 | 21 | 13 |
| 18.03.05.001 | Лена - в/п г. Покровск | 20683 | 439 | 296 | 294 | 284 | 1322 | 6502 | 3991 | 2883 | 2203 | 1549 | 407 | 513 |
| 18.03.05.002 | Лена - выше впад.р. Алдан | 6108 | 122 | 94 | 93 | 78 | 1657 | 1399 | 732 | 514 | 745 | 405 | 127 | 141 |
| 18.03.06.001 | Алдан-в/п г.Томмот | 1457 | 26 | 19 | 19 | 20 | 504 | 321 | 145 | 120 | 119 | 80 | 47 | 36 |
| 18.03.06.002 | Алдан - выше впад. Р. Учур (в/п Чагда) | 2322 | 18 | 13 | 11 | 11 | 708 | 578 | 355 | 212 | 235 | 119 | 31 | 31 |
| 18.03.06.003 | Учур - устье | 3026 | 16,,8 | 13 | 13 | 15 | 504 | 846 | 482 | 446 | 434 | 168 | 56 | 34 |
| 18.03.06.004 | Алдан - р.Мая (в/п Чаран) | 2582 | 63 | 42 | 41 | 33 | 106 | 1316 | 257 | 167 | 246 | 149 | 86 | 76 |

Продолжение таблицы 1.2

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.06.005 | Мая – р. Аим (в/п с. Аим) | 2084 | 18 | 12 | 10 | 12 | 490 | 542 | 315 | 242 | 244 | 119 | 49 | 32 |
| 18.03.06.006 | Мая - Устье | 1218 | 10 | 7 | 6 | 7 | 287 | 317 | 184 | 141 | 143 | 70 | 29 | 18 |
| 18.03.06.007 | Алдан – р. Амга (в/п Ханды- га) | 10445 | 73 | 57 | 50 | 52 | 1716 | 3332 | 1611 | 1402 | 1294 | 579 | 144 | 136 |
| 18.03.06.008 | Амга - устье | 423 | 6 | 5 | 5 | 6 | 150 | 121 | 40 | 27 | 28 | 24 | 7 | 6 |
| 18.03.06.009 | Алдан – устье (в/п п. Бата- май) | 8116 | 116 | 79 | 74 | 64 | 944 | 3163 | 1084 | 849 | 921 | 461 | 195 | 166 |
| 18.03.07.001 | Лена – выше впад. р. Вилюй | 37850 | 459 | 269 | 187 | 132 | 77 | 16240 | 8366 | 4934 | 3772 | 2491 | 481 | 440 |
| 18.03.08.001 | Вилюй – в/п Усть-Амбардах | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 311 | 35 | 21 | 12 | 13 | 4 | 1 |
| 18.03.08.002 | Вилюй-г/у Вилюйской ГЭС | 802 | 0 | 1 | 1 | 1 | 348 | 104 | 72 | 59 | 170 | 41 | 4 | 2 |
| 18.03.08.003 | Вилюй – выше впад. р.Марха | 1144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 858 | 184 | 24 | 17 | 18 | 7 | 2 |
| 18.03.08.004 | Марха - устье | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 567 | 95 | 15 | 44 | 18 | 1 | 0 |
| 18.03.08.005 | Тюнг - устье | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.03.08.006 | Вилюй - устье | 1131 | 6 | 6 | 5 | 6 | 272 | 379 | 204 | 88 | 83 | 30 | 33 | 18 |
| 18.03.09.001 | Лена – в/п ГМС Джарджан | 29597 | 496 | 335 | 296 | 239 | 170 | 12043 | 5460 | 3655 | 3637 | 2104 | 592 | 571 |
| 18.03.09.002 | Лена – в/п с. Кюсюр | 41102 | 495 | 294 | 207 | 150 | 366 | 17506 | 9003 | 5291 | 4087 | 2664 | 548 | 490 |
| 18.03.09.003 | Лена - устье | 47482 | 532 | 314 | 219 | 158 | 480 | 20314 | 10396 | 6278 | 4853 | 3032 | 600 | 530 |

1.2. Установление лимитов сброса сточных вод

Величина лимита сброса сточных вод (Лсбр) определяется (Методические…, 2009) по соотношению потребностей в заборе и сбросе воды:

Лсбр=( Wвв / Wвдп пов )* Лзаб,                                                                     (1.2)

Wвв - возвратные воды на водохозяйственном участке: подземные и поверхностные воды;

Wвдп пов – потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водопользователей  в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования.

Использование соотношения 1.2 для определения величин лимита сброса сточных вод при условии, что Wвв и/или Wвдп пов = 0  и/или  Wвв / Wвдп пов > 1 приводит к неприемлемым результатам, не соответствующим требованиям, предъявляемыми Методическими указаниями…, 2009. Причиной некорректных результатов расчета лимитов сброса сточных вод является многократное превышение величин заявленных потребностей в сбросах сточных вод над потребностью забора из поверхностных водных объектов. Одной из основных причин превышений объемов сбросов воды над забором является изъятие водных ресурсов из подземных источников.

Лимиты сброса сточных вод должны быть меньше или равны НДВ в части отведения сточных вод для ВХУ в целом (обеспечивать требования недопущения трансформаций гидрологического и гидродинамического режима водных объектов за рамки НДВ), поэтому лимиты сброса сточных вод в основном были установлены на основе лимитов забора воды по соотношению (1.2).

Для ВХУ с низким современным уровнем водохозяйственной деятельности или отсутствием заметных сбросов сточных вод лимиты сбросов сточных вод установлены равными лимитам заборов. К таким ВХУ относятся следующие участки: 18.03.03.001, 18.03.04.001, 18.03.06.003, 18.03.06.008, 18.03.07.001, 18.03.08.001, 18.03.08.005, 18.03.09.002,  18.03.09.003.

В таблицах 1.3 и 1.4 приведены  результаты расчета лимитов сброса сточных вод на основе водохозяйственных балансов по ВХУ и соответствующие величины с учетом нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

Таблица 1.3 – Установленные лимиты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества  в границах ВХУ по результатам водохозяйственных балансов

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит сброса сточных вод, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.01.001 | Лена - г. Усть-Кут | 12571 | 381 | 280 | 292 | 201 | 4925 | 1306 | 1193 | 1168 | 1170 | 786 | 435 | 433 |
| 18.03.01.002 | Лена – г. Киренск | 17154 | 603 | 511 | 512 | 420 | 3410 | 4923 | 2089 | 1264 | 1227 | 989 | 530 | 677 |
| 18.03.01.003 | Киренга - устье | 1009 | 32 | 26 | 28 | 30 | 322 | 163 | 93 | 100 | 89 | 58 | 34 | 34 |
| 18.03.01.004 | Лена–выше впад.р. Витим (в/п Витим) | 2049 | 70 | 58 | 57 | 37 | 474 | 537 | 254 | 145 | 150 | 123 | 64 | 81 |
| 18.03.02.001 | Витим–в/п с. Калакан | 156 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 32 | 32 | 20 | 25 | 32 | 12 | 1 | 0 |
| 18.03.02.002 | Витим–в/п .Спицино | 342 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 28 | 98 | 73 | 54 | 47 | 21 | 6 | 4 |
| 18.03.02.003 | Витим-г. Бодайбо | 15645 | 261 | 213 | 214 | 239 | 1586 | 3875 | 2887 | 2362 | 2297 | 1052 | 367 | 289 |
| 18.03.02.004 | Мамакан-2км от устья | 530 | 10 | 25 | 39 | 43 | 2 | 146 | 87 | 58 | 62 | 33 | 16 | 8 |
| 18.03.02.005 | Витим-устье | 13668 | 149 | 197 | 242 | 274 | 1026 | 3398 | 2957 | 2218 | 1923 | 838 | 245 | 201 |
| 18.03.03.001 | Нюя - устье | 351 | 2 | 1 | 1 | 2 | 244 | 63 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 18.03.03.002 | Лена-в/п с. Мача | 23271 | 547 | 445 | 497 | 510 | 3811 | 4687 | 2807 | 2297 | 2696 | 1608 | 555 | 662 |
| 18.03.03.003 | Лена-г. Олекминск | 1024 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 254 | 129 | 85 | 160 | 120 | 0 | 1 |
| 18.03.04.001 | Олекма-в/п с.Усть-Нюкжа | 441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 118 | 78 | 67 | 81 | 65 | 30 | 1 | 0 |
| 18.03.04.002 | Чара- устье | 4913 | 41 | 39 | 38 | 47 | 635 | 1643 | 899 | 649 | 511 | 265 | 92 | 54 |
| 18.03.04.003 | Олекма-устье | 509 | 3,4 | 2,2 | 2,1 | 3,7 | 184 | 76 | 45 | 37 | 105 | 41 | 6 | 4 |
| 18.03.05.001 | Лена - в/п г. Покровск | 13400 | 384 | 279 | 291 | 284 | 1274 | 2342 | 1461 | 1070 | 1879 | 1329 | 356 | 447 |
| 18.03.05.002 | Лена - выше впад.р. Алдан | 5401 | 136 | 127 | 143 | 130 | 1631 | 875 | 488 | 350 | 592 | 415 | 141 | 155 |
| 18.03.06.001 | Алдан-в/п г.Томмот | 3097 | 58 | 44 | 45 | 46 | 1059 | 676 | 308 | 255 | 253 | 172 | 102 | 79 |
| 18.03.06.002 | Алдан - выше впад. Р. Учур (в/п Чагда) | 12818 | 154 | 119 | 118 | 127 | 3750 | 3029 | 1921 | 1177 | 1297 | 687 | 219 | 220 |
| 18.03.06.003 | Учур - устье | 3027 | 17 | 13 | 13 | 15 | 504 | 846 | 482 | 446 | 434 | 168 | 56 | 34 |
| 18.03.06.004 | Алдан - р.Мая (в/п Чаран) | 641 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 4 | 622 | 125 | 84 | 122 | 6 | 1 | 1 |
| 18.03.06.005 | Мая – р. Аим (в/п с. Аим) | 568 | 4,8 | 3,2 | 2,7 | 3,2 | 134 | 148 | 86 | 66 | 67 | 32 | 13 | 9 |
| 18.03.06.006 | Мая - Устье | 769 | 6,5 | 4,3 | 3,6 | 4,4 | 181 | 200 | 116 | 89 | 90 | 44 | 18 | 12 |
| 18.03.06.007 | Алдан – р. Амга (в/п Хандыга) | 10211 | 81 | 65 | 59 | 63 | 1663 | 3221 | 1568 | 1367 | 1263 | 571 | 150 | 142 |
| 18.03.06.008 | Амга - устье | 422 | 6 | 5 | 5 | 6 | 150 | 121 | 40 | 27 | 28 | 24 | 7 | 6 |
| 18.03.06.009 | Алдан – устье (в/п п. Батамай) | 4684 | 94 | 66 | 63 | 59 | 680 | 1070 | 378 | 309 | 697 | 345 | 151 | 130 |
| 18.03.07.001 | Лена – выше впад. р. Вилюй | 38027 | 484 | 313 | 248 | 200 | 53 | 16092 | 8362 | 4972 | 3818 | 2515 | 506 | 465 |

Продолжение таблицы 1.3

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит сброса сточных вод, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.08.001 | Вилюй – в/п Усть-Амбардах | 424 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 27 | 311 | 35 | 21 | 12 | 13 | 4 | 1 |
| 18.03.08.002 | Вилюй-г/у Вилюйской ГЭС | 880 | 220 | 170 | 8 | 49 | 1 | 1 | 39 | 68 | 2 | 32 | 82 | 208 |
| 18.03.08.003 | Вилюй – выше впад. р.Марха | 5354 | 663 | 553 | 390 | 377 | 1 | 1 | 975 | 492 | 393 | 368 | 475 | 647 |
| 18.03.08.004 | Марха - устье | 466 | 2,45 | 2,40 | 2,14 | 2,43 | 5 | 326 | 59 | 11 | 30 | 13 | 3 | 3 |
| 18.03.08.005 | Тюнг - устье | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 174 | 29 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 18.03.08.006 | Вилюй - устье | 4184 | 256 | 220 | 139 | 143 | 1 | 0 | 1223 | 617 | 760 | 430 | 80 | 234 |
| 18.03.09.001 | Лена – в/п ГМС Джарджан | 10921 | 479 | 389 | 378 | 329 | 99 | 2920 | 1363 | 935 | 970 | 664 | 493 | 512 |
| 18.03.09.002 | Лена – в/п с. Кюсюр | 46062 | 1062 | 823 | 750 | 642 | 574 | 17295 | 9424 | 5671 | 4542 | 3106 | 1049 | 1055 |
| 18.03.09.003 | Лена - устье | 53212 | 1140 | 880 | 793 | 677 | 753 | 20069 | 10883 | 6729 | 5393 | 3535 | 1149 | 1141 |

Таблица 1.4 – Лимиты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества  в границах ВХУ и  рассчитанные по НДВ

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит сброса сточных вод, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.01.001 | Лена - г. Усть-Кут | 17648 | 371 | 288 | 317 | 1535 | 3861 | 2729 | 2733 | 2031 | 1810 | 939 | 548 | 486 |
| 18.03.01.002 | Лена – г. Киренск | 12412 | 309 | 242 | 222 | 480 | 2302 | 4208 | 1434 | 956 | 771 | 882 | 242 | 365 |
| 18.03.01.003 | Киренга - устье | 14752 | 304 | 249 | 269 | 743 | 2965 | 2274 | 2677 | 2046 | 1578 | 895 | 387 | 365 |
| 18.03.01.004 | Лена–выше впад.р. Витим (в/п Витим) | 25896 | 654 | 497 | 490 | 434 | 5709 | 7489 | 3187 | 2158 | 2054 | 1668 | 725 | 832 |
| 18.03.02.001 | Витим–в/п с. Калакан | 13938 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 93,5 | 1666 | 2458 | 3665 | 3061 | 2378 | 548 | 60 | 9,8 |
| 18.03.02.002 | Витим–в/п .Спицино | 29259 | 241 | 177 | 165 | 125 | 1965 | 7234 | 6351 | 5453 | 5134 | 1731 | 374 | 309 |
| 18.03.02.003 | Витим-г. Бодайбо | 25468 | 65 | 47 | 44 | 152 | 2635 | 5045 | 6338 | 5333 | 4383 | 1156 | 176 | 95 |
| 18.03.02.004 | Мамакан-2км от устья | 4834 | 59 | 37 | 35 | 63 | 652 | 1369 | 906 | 652 | 600 | 270 | 111 | 81 |
| 18.03.02.005 | Витим-устье | 52805 | 341 | 257 | 239 | 205 | 3699 | 12233 | 12025 | 10394 | 9469 | 2958 | 548 | 438 |
| 18.03.03.001 | Нюя - устье | 6902 | 24 | 23,4 | 24,3 | 113 | 3321 | 1851 | 584 | 305 | 333 | 227 | 56,5 | 40,9 |
| 18.03.03.002 | Лена-в/п с. Мача | 75222 | 1252 | 896 | 903 | 1409 | 7110 | 13777 | 16465 | 13607 | 11566 | 5109 | 1603 | 1525 |
| 18.03.03.003 | Лена-г. Олекминск | 19680 | 444 | 349 | 342 | 309 | 7069 | 6532 | 1313 | 511 | 692 | 1044 | 491 | 582 |
| 18.03.04.001 | Олекма-в/п с.Усть-Нюкжа | 22414 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 507 | 3740 | 4946 | 5312 | 3578 | 3136 | 997 | 176 | 19,7 |
| 18.03.04.002 | Чара- устье | 32228 | 225 | 152 | 156 | 349 | 4112 | 8528 | 6160 | 5547 | 4467 | 1495 | 523 | 515 |
| 18.03.04.003 | Олекма-устье | 32411 | 187 | 128 | 112 | 157 | 6182 | 5397 | 5188 | 6399 | 5588 | 2430 | 345 | 295 |
| 18.03.05.001 | Лена - в/п г. Покровск | 106819 | 2038 | 1343 | 1204 | 1096 | 8945 | 28521 | 22659 | 15867 | 14113 | 7204 | 1830 | 1999 |
| 18.03.05.002 | Лена - выше впад.р. Алдан | 28712 | 238 | 209 | 211 | 237 | 9986 | 5978 | 2211 | 3559 | 3280 | 1904 | 444 | 454 |
| 18.03.06.001 | Алдан-в/п г.Томмот | 24914 | 336 | 242 | 241 | 467 | 6190 | 6245 | 2941 | 2634 | 2506 | 2041 | 565 | 505 |
| 18.03.06.002 | Алдан - выше впад. Р. Учур (в/п Чагда) | 43360 | 484 | 320 | 328 | 300 | 9500 | 12313 | 6066 | 6650 | 4804 | 1155 | 771 | 669 |
| 18.03.06.003 | Учур - устье | 64365 | 257 | 191 | 185 | 523 | 11324 | 15442 | 13074 | 10704 | 8468 | 3088 | 722 | 386 |

Продолжение таблицы 1.4

| Код ВХУ | Река - пункт | Лимит сброса сточных вод, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.06.004 | Алдан - р.Мая (в/п Чаран) | 13649 | 213 | 131 | 108 | 36 | 3586 | 3599 | 832 | 457 | 1975 | 1970 | 290 | 454 |
| 18.03.06.005 | Мая – р. Аим (в/п с. Аим) | 52119 | 289 | 186 | 179 | 399 | 11337 | 14362 | 7730 | 7153 | 6184 | 2989 | 818 | 495 |
| 18.03.06.006 | Мая - Устье | 32201 | 178 | 115 | 111 | 246 | 7004 | 8874 | 4776 | 4419 | 3821 | 1847 | 505 | 306 |
| 18.03.06.007 | Алдан – р. Амга (в/п Хандыга) | 129167 | 1211 | 862 | 647 | 716 | 22403 | 35222 | 21200 | 19355 | 17633 | 6287 | 1999 | 1632 |
| 18.03.06.008 | Амга - устье | 7433 | 72 | 58 | 63 | 67 | 2608 | 1655 | 982 | 483 | 768 | 460 | 125 | 92 |
| 18.03.06.009 | Алдан – устье (в/п п. Батамай) | 78150 | 707 | 456 | 366 | 457 | 13322 | 22366 | 11117 | 10260 | 10701 | 5803 | 1347 | 1247 |
| 18.03.07.001 | Лена – выше впад. р. Вилюй | 152199 | 3251 | 2795 | 2575 | 1788 | 2137 | 49606 | 33695 | 19882 | 18463 | 12060 | 3012 | 2479 |
| 18.03.08.001 | Вилюй – в/п Усть-Амбардах | 19147 | 22,1 | 13 | 12,4 | 15 | 4593 | 7348 | 2287 | 2143 | 1871 | 663 | 131 | 45,3 |
| 18.03.08.002 | Вилюй-г/у Вилюйской ГЭС | 14733 | 1,39 | 1,2 | 6,64 | 1,27 | 1737 | 6939 | 1180 | 2331 | 619 | 1798 | 42 | 78 |
| 18.03.08.003 | Вилюй – выше впад. р.Марха | 23828 | 31,8 | 18,1 | 12,2 | 32,5 | 6607 | 8149 | 3802 | 1606 | 2758 | 452 | 296 | 64 |
| 18.03.08.004 | Марха - устье | 22167 | 6,5 | 6,2 | 6 | 8 | 5055 | 7197 | 4185 | 2879 | 2145 | 621 | 45,1 | 13,3 |
| 18.03.08.005 | Тюнг - устье | 8929 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1262 | 3297 | 2019 | 1320 | 757 | 240 | 24,4 | 10,1 |
| 18.03.08.006 | Вилюй - устье | 11350 | 70,5 | 63,5 | 81 | 63 | 134 | 4321 | 714 | 1016 | 1884 | 2390 | 389 | 224 |
| 18.03.09.001 | Лена – в/п ГМС Джарджан | 596247 | 9269 | 7523 | 6800 | 5594 | 58073 | 179915 | 106655 | 80198 | 76981 | 44849 | 11009 | 9835 |
| 18.03.09.002 | Лена – в/п с. Кюсюр | 293658 | 5478 | 4637 | 4275 | 3126 | 12604 | 93970 | 58565 | 38211 | 37014 | 24604 | 5869 | 4851 |
| 18.03.09.003 | Лена - устье | 337706 | 6300 | 5333 | 4916 | 3594,9 | 14495 | 108066 | 67350 | 43943 | 42566 | 28295 | 6749 | 5579 |

2. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов, квот сброса сточных вод

2.1. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод установлены по каждому субъекту Российской Федерации в разрезе ВХУ в пределах лимитов забора (изъятия) водных ресурсов для  водохозяйственного участка.

В случае наложения и пересечения единиц гидрографического и водохозяйственного районирования и административно-территориального для каждого водохозяйственного участка определен перечень субъектов Российской Федерации полностью или частично, расположенных на его территории .

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов рассчитаны по формуле:

Квзаб  = εзабЛ заб,                                                                     (2.1)

где:  Лзаб – величина лимита забора (изъятия) водных ресурсов;

εзаб – доля соответствующей квоты в общей величине лимита забора (изъятия) водных ресурсов;

εзаб –  для каждого субъекта Российской Федерации в водохозяйственного участка определены из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в заборе (изъятии) водных ресурсов.

Расчет квот забора водных ресурсов выполнен на основании лимитов забора, определенным по ВХБ и установленным с учетом НДВиз. Сумма квот забора (изъятия) водных ресурсов соответствует размеру лимита забора (изъятия) водных ресурсов для водохозяйственного участка.

В таблице 2.1 приведены квоты забора (изъятия) водных ресурсов в границах ВХУ на территории субъектов РФ.

Таблица 2.1 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах ВХУ по субъектам РФ

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Республика Бурятия | 3961 | 37 | 26 | 21 | 29 | 319 | 1124 | 846 | 631 | 569 | 244 | 68 | 48 |
| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с. Калакан | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 34 | 32 | 41 | 16 | 2 | 0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п Спицино | 3354 | 34 | 24 | 20 | 27 | 258 | 964 | 727 | 533 | 464 | 202 | 60 | 44 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п Спицино до г. Бодайбо | 411 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 113 | 85 | 66 | 64 | 27 | 7 | 4 |
| Республика Саха (Якутия) | 227160 | 3140 | 2044 | 1728 | 1446 | 11676 | 89074 | 44237 | 28251 | 23960 | 14673 | 3640 | 3511 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р. Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) | 4,48 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,36 | 1,22 | 1,00 | 0,74 | 0,64 | 0,27 | 0,07 | 0,05 |
| 18.03.03.001 Нюя | 351 | 2 | 1 | 1 | 2 | 244 | 63 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р. Витим до в/п с. Мача без р. Нюя | 9454,3 | 184,1 | 137,9 | 146,8 | 150,2 | 1332,7 | 2573,5 | 1549,0 | 1275,9 | 1056,2 | 621,3 | 203,0 | 224,1 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р. Олекма | 3277 | 90 | 73 | 73 | 52 | 867 | 838 | 401 | 257 | 249 | 184 | 88 | 106 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара | 68,184 | 0,443 | 0,277 | 0,259 | 0,4788 | 24,696 | 10,26 | 5,976 | 5,004 | 14,112 | 5,472 | 0,756 | 0,457 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п г. Покровск | 20683 | 439 | 296 | 294 | 284 | 1322 | 6502 | 3991 | 2883 | 2203 | 1549 | 407 | 513 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п г. Покровск до впадения р. Алдан | 6108 | 122 | 94 | 93 | 78 | 1657 | 1399 | 732 | 514 | 745 | 405 | 127 | 141 |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот | 1457 | 26 | 19 | 19 | 20 | 504 | 321 | 145 | 120 | 119 | 80 | 47 | 36 |

Продолжение таблицы 2.1

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур | 2322 | 18 | 13 | 11 | 11 | 708 | 578 | 355 | 212 | 235 | 119 | 31 | 31 |
| 18.03.06.003 Учур | 154,9312 | 0,86 | 0,65 | 0,66 | 0,7475 | 25,805 | 43,315 | 24,678 | 22,835 | 22,221 | 8,602 | 2,862 | 1,72 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р. Учур до впадения р. Мая | 2582 | 63 | 42 | 41 | 33 | 106 | 1316 | 257 | 167 | 246 | 149 | 86 | 76 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья | 1218 | 10 | 7 | 6 | 7 | 287 | 317 | 184 | 141 | 143 | 70 | 29 | 18 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р. Мая до впадения р.Амга | 10445 | 73 | 57 | 50 | 52 | 1716 | 3332 | 1611 | 1402 | 1294 | 579 | 144 | 136 |
| 18.03.06.008 Амга | 423 | 6 | 5 | 5 | 6 | 150 | 121 | 40 | 27 | 28 | 24 | 7 | 6 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р. Амга до устья | 8116 | 116 | 79 | 74 | 64 | 944 | 3163 | 1084 | 849 | 921 | 461 | 195 | 166 |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р. Алдан до впадения р. Вилюй | 37850 | 459 | 269 | 187 | 132 | 77 | 16240 | 8366 | 4934 | 3772 | 2491 | 481 | 440 |
| 18.03.08.001 Вилюй от истока до в/п Усть-Амбардах | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 311 | 35 | 21 | 12 | 13 | 4 | 1 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС | 802 | 0 | 1 | 1 | 1 | 348 | 104 | 72 | 59 | 170 | 41 | 4 | 2 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р. Марха | 1144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 858 | 184 | 24 | 17 | 18 | 7 | 2 |
| 18.03.08.004 Марха | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 567 | 95 | 15 | 44 | 18 | 1 | 0 |
| 18.03.08.005 Тюнг | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р. Марха до устья без р. Тюнг | 1131 | 6 | 6 | 5 | 6 | 272 | 379 | 204 | 88 | 83 | 30 | 33 | 18 |

Продолжение таблицы 2.1

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р. Вилюй до в/п ГМС Джарджан | 29597 | 496 | 335 | 296 | 239 | 170 | 12043 | 5460 | 3655 | 3637 | 2104 | 592 | 571 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр | 41102 | 495 | 294 | 207 | 150 | 366 | 17506 | 9003 | 5291 | 4087 | 2664 | 548 | 490 |
| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья | 47482 | 532 | 314 | 219 | 158 | 480 | 20314 | 10396 | 6278 | 4853 | 3032 | 600 | 530 |
| Забайкальский край | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 78 | 67 | 81 | 65 | 30 | 1 | 0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с.Калакан до в/п с.Спицино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с.Усть-Нюкжа | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 78 | 67 | 81 | 65 | 30 | 1 | 0 |
| 18.03.04.002 Чара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хабаровский край | 4955,1 | 33,4 | 23,7 | 22,0 | 25,8 | 968,2 | 1344,7 | 772,3 | 665,2 | 655,8 | 278,4 | 101,8 | 63,4 |
| 18.03.06.003 Учур | 2871,1 | 15,9 | 12,0 | 12,2 | 13,9 | 478,2 | 802,7 | 457,3 | 423,2 | 411,8 | 159,4 | 53,0 | 31,9 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим | 2084 | 18 | 12 | 10 | 12 | 490 | 542 | 315 | 242 | 244 | 119 | 49 | 31,5 |
| Амурская область | 2683,8 | 21,7 | 20,9 | 20,2 | 25,2 | 347,0 | 899,4 | 491,6 | 354,8 | 279,6 | 144,6 | 49,6 | 28,9 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара | 1825,8 | 11,9 | 7,4 | 6,9 | 12,8 | 661,3 | 274,7 | 160,0 | 134,0 | 377,9 | 146,5 | 20,2 | 12,2 |
| Иркутская область | 21002 | 411 | 323 | 325 | 308 | 3326 | 5711 | 3448 | 2621 | 2272 | 1285 | 484 | 488 |

Продолжение таблицы 2.1

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г.Усть-Кут | 846 | 25 | 18 | 19 | 13 | 334 | 88 | 80 | 79 | 79 | 53 | 29 | 29 |
| 18.03.01.002 Лена от г.Усть-Кут до г.Киренск | 1862 | 65 | 55 | 55 | 45 | 371 | 536 | 227 | 137 | 133 | 107 | 57 | 73 |
| 18.03.01.003 Киренга | 1007 | 32 | 26 | 27 | 30 | 322 | 163 | 92 | 100 | 89 | 58 | 34 | 34 |
| 18.03.01.004 Лена от г.Киренск до впадения р.Витим | 2128 | 72 | 59 | 59 | 37 | 494 | 560 | 264 | 150 | 156 | 127 | 66 | 83 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо | 606,7 | 4,7 | 3,3 | 2,7 | 3,6 | 53,8 | 166,9 | 125,2 | 97,1 | 94,2 | 39,4 | 9,6 | 6,0 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС) | 590 | 12 | 6 | 4 | 7 | 39 | 220 | 100 | 70 | 70 | 36 | 18 | 9 |
| 18.03.02.005 Витим от г.Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) | 3634,5 | 30,6 | 23,9 | 19,9 | 26,6 | 288,6 | 990,8 | 813,0 | 602,3 | 518,4 | 218,7 | 56,9 | 44,6 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с.Мача без р.Нья | 7544 | 147 | 110 | 117 | 120 | 1063 | 2053 | 1236 | 1018 | 843 | 496 | 162 | 179 |
| 18.03.04.002 Чара | 2784 | 23 | 22 | 21 | 26 | 360 | 933 | 510 | 368 | 290 | 150 | 52 | 30 |

2.2. Установление квот сброса сточных вод

Квоты сброса сточных вод определены аналогично лимитам сброса сточных вод. Сумма квот сброса сточных вод в пределах водохозяйственного участка не должна превышать объема лимита сброса сточных вод в пределах этого водохозяйственного участка.

Квота сброса сточных вод для субъекта Российской Федерации (или его части) в пределах водохозяйственного участка определена по формуле:

Квсбр . = ε сбр.Л сбр..,                                                                  (2.2)

где: Л сбр. – величина лимита сброса сточных вод;

εсбр. – доля соответствующей квоты в общей величине лимита сброса сточных вод  (теоретически может находиться в интервале от 0 до 1);

εсбр.    для каждого субъекта Российской Федерации в пределах речного бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка определена из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в отведении сточных вод.

В таблице 2.2 приведены результаты расчета квот сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах ВХУ  по субъектам  РФ на основе водохозяйственных балансов (меньше НДВ).

В Приложении А приводятся  лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности на период с 2010 по 2012 год, а также  квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности для субъектов Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год [3].

Сравнение показывает, что данные в Приложении А отличаются в меньшую сторону, так как здесь приводятся данные по заявленным требованиям, а в расчетах – с учетом резервов водных ресурсов.

Таблица 2.2 – Квоты сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах по субъектам РФ

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Республика Бурятия | 15719 | 257 | 210 | 211 | 236 | 1602 | 3900 | 2902 | 2377 | 2315 | 1057 | 365 | 286 |
| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с. Калакан | 156 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 32 | 32 | 20 | 25 | 32 | 12 | 1 | 0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п Спицино | 342 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 28 | 98 | 73 | 54 | 47 | 21 | 6 | 4 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п Спицино до г. Бодайбо | 15221 | 254 | 207 | 209 | 233 | 1543 | 3770 | 2809 | 2298 | 2235 | 1024 | 357 | 281 |
| Республика Саха (Якутия) | 221019 | 5428 | 4225 | 3617 | 3327 | 13546 | 71365 | 39958 | 25175 | 23289 | 14982 | 5189 | 5701 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р. Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 18.03.03.001 Нюя | 351 | 2 | 1 | 1 | 2 | 244 | 63 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р. Витим до в/п с. Мача без р. Нюя | 8455 | 199 | 162 | 181 | 185 | 1385 | 1703 | 1020 | 835 | 979 | 584 | 202 | 240 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р. Олекма | 1024 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 254 | 129 | 85 | 160 | 120 | 0 | 1 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п г. Покровск | 13400 | 384 | 279 | 291 | 284 | 1274 | 2342 | 1461 | 1070 | 1879 | 1329 | 356 | 447 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п г. Покровск до впадения р. Алдан | 5401 | 136 | 127 | 143 | 130 | 1631 | 875 | 488 | 350 | 592 | 415 | 141 | 155 |

Продолжение таблицы 2.2

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот | 3097 | 58 | 44 | 45 | 46 | 1059 | 676 | 308 | 255 | 253 | 172 | 102 | 79 |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур | 12818 | 154 | 119 | 118 | 127 | 3750 | 3029 | 1921 | 1177 | 1297 | 687 | 219 | 220 |
| 18.03.06.003 Учур | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р. Учур до впадения р. Мая | 641 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 4 | 622 | 125 | 84 | 122 | 6 | 1 | 1 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья | 769 | 6,5 | 4,3 | 3,6 | 4,4 | 181 | 200 | 116 | 89 | 90 | 44 | 18 | 12 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р. Мая до впадения р.Амга | 10211 | 81 | 65 | 59 | 63 | 1663 | 3221 | 1568 | 1367 | 1263 | 571 | 150 | 142 |
| 18.03.06.008 Амга | 422 | 6 | 5 | 5 | 6 | 150 | 121 | 40 | 27 | 28 | 24 | 7 | 6 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р. Амга до устья | 4684 | 94 | 66 | 63 | 59 | 680 | 1070 | 378 | 309 | 697 | 345 | 151 | 130 |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р. Алдан до впадения р. Вилюй | 38027 | 484 | 313 | 248 | 200 | 53 | 16092 | 8362 | 4972 | 3818 | 2515 | 506 | 465 |
| 18.03.08.001 Вилюй от истока до в/п Усть-Амбардах | 424 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 27 | 311 | 35 | 21 | 12 | 13 | 4 | 1 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС | 880 | 220 | 170 | 8 | 49 | 1 | 1 | 39 | 68 | 2 | 32 | 82 | 208 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р. Марха | 5354 | 663 | 553 | 390 | 377 | 1 | 1 | 975 | 492 | 393 | 368 | 475 | 647 |
| 18.03.08.004 Марха | 466 | 2,45 | 2,40 | 2,14 | 2,43 | 5 | 326 | 59 | 11 | 30 | 13 | 3 | 3 |
| 18.03.08.005 Тюнг | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 174 | 29 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы 2.2

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р. Марха до устья без р. Тюнг | 4184 | 256 | 220 | 139 | 143 | 1 | 0 | 1223 | 617 | 760 | 430 | 80 | 234 |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р. Вилюй до в/п ГМС Джарджан | 10921 | 479 | 389 | 378 | 329 | 99 | 2920 | 1363 | 935 | 970 | 664 | 493 | 512 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр | 46062 | 1062 | 823 | 750 | 642 | 574 | 17295 | 9424 | 5671 | 4542 | 3106 | 1049 | 1055 |
| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья | 53212 | 1140 | 880 | 793 | 677 | 753 | 20069 | 10883 | 6729 | 5393 | 3535 | 1149 | 1141 |
| Забайкальский край | 1120 | 6 | 6 | 6 | 7 | 204 | 301 | 192 | 171 | 138 | 68 | 14 | 8 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с.Калакан до в/п с.Спицино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо, | 47,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 4,8 | 11,8 | 8,8 | 7,2 | 7,0 | 3,2 | 1,1 | 0,9 |
| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с.Усть-Нюкжа | 441 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 118 | 78 | 67 | 81 | 65 | 30 | 1 | 0 |
| 18.03.04.002 Чара | 631 | 5 | 5 | 5 | 6 | 82 | 211 | 115 | 83 | 66 | 34 | 12 | 7 |
| Хабаровский край | 3594 | 22 | 16 | 16 | 18 | 638 | 994 | 568 | 512 | 501 | 200 | 69 | 42 |
| 18.03.06.003 Учур | 3026 | 17 | 13 | 13 | 15 | 504 | 846 | 482 | 446 | 434 | 168 | 56 | 34 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим | 568 | 4,8 | 3,2 | 2,7 | 3,2 | 134 | 148 | 86 | 66 | 67 | 32 | 13 | 9 |
| Амурская область | 4912 | 41 | 39 | 38 | 47 | 635 | 1643 | 899 | 649 | 511 | 265 | 92 | 54 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара | 509 | 3 | 2 | 2 | 4 | 184 | 76 | 45 | 37 | 105 | 41 | 6 | 4 |
| Иркутская область | 52785 | 1636 | 1419 | 1524 | 1376 | 13176 | 14983 | 9311 | 7037 | 6837 | 4107 | 1767 | 1909 |

Продолжение таблицы 2.2

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забо- ра (изятия) водных ре- сурсов, всего, млн.м3 | в том числе в период |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г.Усть-Кут | 12571 | 381 | 280 | 292 | 201 | 4925 | 1306 | 1193 | 1168 | 1170 | 786 | 435 | 433 |
| 18.03.01.002 Лена от г.Усть-Кут до г.Киренск | 17154 | 603 | 511 | 512 | 420 | 3410 | 4923 | 2089 | 1264 | 1227 | 989 | 530 | 677 |
| 18.03.01.003 Киренга | 1009 | 32 | 26 | 28 | 30 | 322 | 163 | 93 | 100 | 89 | 58 | 34 | 34 |
| 18.03.01.004 Лена от г.Киренск до впадения р.Витим | 2049 | 70 | 58 | 57 | 37 | 474 | 537 | 254 | 145 | 150 | 123 | 64 | 81 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо | 375 | 6 | 5 | 5 | 6 | 38 | 93 | 69 | 57 | 55 | 25 | 9 | 7 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС) | 530 | 10 | 25 | 39 | 43 | 2 | 146 | 87 | 58 | 62 | 33 | 16 | 8 |
| 18.03.02.005 Витим от г.Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) | 0 | 149 | 197 | 242 | 274 | 1025 | 3398 | 2956 | 2217 | 1923 | 838 | 245 | 201 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с.Мача без р.Нья | 14815 | 348 | 283 | 317 | 325 | 2426 | 2984 | 1787 | 1463 | 1716 | 1024 | 353 | 421 |
| 18.03.04.002 Чара | 4281 | 36 | 34 | 33 | 41 | 553 | 1432 | 783 | 565 | 446 | 231 | 80 | 47 |

Список использованных материалов

- Методические  указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности (проект) в отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год и на период с 2013 по 2014 год

- Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов. Приказом МПР России от 4 июля 2007 г. N 169 и  зарегистрированные в Минюсте РФ 10.08.2007 N 9979

- Приказ Росводресурсов от 25.02.2010 г. № 32 «Об установлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год»

ПРИЛОЖЕНИЕ А

|  |  | Приложение №_1 к приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 г. № 32 |
| --- | --- | --- |
| Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности на период с 2010 по 2012 год |

| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта | Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта, тыс.куб.м/год | Сброс сточных вод,соответствующих нормативам качества,тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- |
| 2010 г. |
| 18.03.00 Лена | 191781,3 | 2725494,8 |
| 18.03.01 Лена до впадения Витима | 474,7 | 6014,4 |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г. Усть-Кут | 2,0 | 4502,1 |
| 18.03.01.002 Лена от г. Усть-Кут до до г. Киренск | 272,4 | 442,7 |
| 18.03.01.003 Киренга | 25,0 | 872,9 |
| 18.03.01.004 Лена от г. Киренск до впадения р. Витим | 175,3 | 196,7 |
| 18.03.02 Витим | 14572,3 | 83001,8 |
| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с.Калакан | 190,0 | 0,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п с. Спицино | 495,0 | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с. Спицино до г. Бодайбо | 2961,7 | 65372,0 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС | 6,5 | 3915,2 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) | 10919,1 | 13714,6 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы | 7138,0 | 6349,8 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с. Мача без р. Нюя | 6158,6 | 6349,8 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р. Олекма | 979,4 | 0,0 |
| 18.03.04 Олекма | 9864,4 | 5853,8 |

| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с. Усть-Нюкжа | 60,0 | 40,0 |
| --- | --- | --- |
| 18.03.04.002 Чара | 4620,7 | 3813,8 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р.Чара | 5183,7 | 2000,0 |
| 18.03.05 Лена между впадением Олекмы и Алдана | 62303,4 | 41392,1 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п п.Покровск | 2494,9 | 0,0 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п п. Покровск до впадения р.Алдан | 59808,5 | 41392,1 |
| 18.03.06 Алдан | 22462,7 | 67717,3 |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот | 6544,3 | 4034,5 |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур | 6276,7 | 45991,5 |
| 18.03.06.003 Учур | 446,9 | 381,0 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р.Учур до впадения р.Мая | 1148,8 | 0,0 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим | 470,6 | 252,0 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья | 205,8 | 0,0 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р.Мая до впадения р.Амга | 6795,1 | 17058,3 |
| 18.03.06.008 Амга | 389,4 | 0,0 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р.Амга до устья | 185,1 | 0,0 |
| 18.03.07 Лена между впадением Алдана и Вилюя | 445,9 | 0,0 |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р.Алдан до впадения р.Вилюй | 445,9 | 0,0 |
| 18.03.08 Вилюй | 71769,0 | 2515165,6 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС | 19070,2 | 0,0 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р.Марха | 21931,1 | 2509700,0 |
| 18.03.08.004 Марха | 20840,7 | 5465,6 |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р.Марха до устья без р. Тюнг | 9927,0 | 0,0 |
| 18.03.09 Лена ниже впадения Вилюя до устья | 2750,9 | 0,0 |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р.Вилюй до в/п ГМС Джарджан | 217,7 | 0,0 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр | 13,3 | 0,0 |
| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья | 2519,9 | 0,0 |
| 2011 г. |
| 18.03.00 Лена | 191781,3 | 2725494,8 |
| 18.03.01 Лена до впадения Витима | 474,7 | 6014,4 |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г. Усть-Кут | 2,0 | 4502,1 |
| 18.03.01.002 Лена от г. Усть-Кут до до г. Киренск | 272,4 | 442,7 |
| 18.03.01.003 Киренга | 25,0 | 872,9 |
| 18.03.01.004 Лена от г. Киренск до впадения р.Витим | 175,3 | 196,7 |
| 18.03.02 Витим | 14572,3 | 83001,8 |

| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с.Калакан | 190,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п с. Спицино | 495,0 | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с. Спицино до г. Бодайбо | 2961,7 | 65372,0 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС | 6,5 | 3915,2 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) | 10919,1 | 13714,6 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы | 7138,0 | 6349,8 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с. Мача без р.Нюя | 6158,6 | 6349,8 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р.Олекма | 979,4 | 0,0 |
| 18.03.04 Олекма | 9864,4 | 5853,8 |
| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с. Усть-Нюкжа | 60,0 | 40,0 |
| 18.03.04.002 Чара | 4620,7 | 3813,8 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р.Чара | 5183,7 | 2000,0 |
| 18.03.05 Лена между впадением Олекмы и Алдана | 62303,4 | 41392,1 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п п.Покровск | 2494,9 | 0,0 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п п. Покровск до впадения р.Алдан | 59808,5 | 41392,1 |
| 18.03.06 Алдан | 22462,7 | 67717,3 |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот | 6544,3 | 4034,5 |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур | 6276,7 | 45991,5 |
| 18.03.06.003 Учур | 446,9 | 381,0 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р.Учур до впадения р.Мая | 1148,8 | 0,0 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим | 470,6 | 252,0 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья | 205,8 | 0,0 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р.Мая до впадения р.Амга | 6795,1 | 17058,3 |
| 18.03.06.008 Амга | 389,4 | 0,0 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р.Амга до устья | 185,1 | 0,0 |
| 18.03.07 Лена между впадением Алдана и Вилюя | 445,9 | 0,0 |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р.Алдан до впадения р.Вилюй | 445,9 | 0,0 |
| 18.03.08 Вилюй | 71769,0 | 2515165,6 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС | 19070,2 | 0,0 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р.Марха | 21931,1 | 2509700,0 |
| 18.03.08.004 Марха | 20840,7 | 5465,6 |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р.Марха до устья без р. Тюнг | 9927,0 | 0,0 |
| 18.03.09 Лена ниже впадения Вилюя до устья | 2750,9 | 0,0 |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р.Вилюй до в/п ГМС Джарджан | 217,7 | 0,0 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр | 13,3 | 0,0 |

| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья | 2519,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- |
| 2012 г. |
| 18.03.00 Лена | 191781,3 | 2725494,8 |
| 18.03.01 Лена до впадения Витима | 474,7 | 6014,4 |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г. Усть-Кут | 2,0 | 4502,1 |
| 18.03.01.002 Лена от г. Усть-Кут до до г. Киренск | 272,4 | 442,7 |
| 18.03.01.003 Киренга | 25,0 | 872,9 |
| 18.03.01.004 Лена от г. Киренск до впадения р.Витим | 175,3 | 196,7 |
| 18.03.02 Витим | 14572,3 | 83001,8 |
| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с.Калакан | 190,0 | 0,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п с. Спицино | 495,0 | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с. Спицино до г. Бодайбо | 2961,7 | 65372,0 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС | 6,5 | 3915,2 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) | 10919,1 | 13714,6 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы | 7138,0 | 6349,8 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с. Мача без р.Нюя | 6158,6 | 6349,8 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р.Олекма | 979,4 | 0,0 |
| 18.03.04 Олекма | 9864,4 | 5853,8 |
| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с. Усть-Нюкжа | 60,0 | 40,0 |
| 18.03.04.002 Чара | 4620,7 | 3813,8 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р.Чара | 5183,7 | 2000,0 |
| 18.03.05 Лена между впадением Олекмы и Алдана | 62303,4 | 41392,1 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п п.Покровск | 2494,9 | 0,0 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п п. Покровск до впадения р.Алдан | 59808,5 | 41392,1 |
| 18.03.06 Алдан | 22462,7 | 67717,3 |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот | 6544,3 | 4034,5 |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур | 6276,7 | 45991,5 |
| 18.03.06.003 Учур | 446,9 | 381,0 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р.Учур до впадения р.Мая | 1148,8 | 0,0 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим | 470,6 | 252,0 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья | 205,8 | 0,0 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р.Мая до впадения р.Амга | 6795,1 | 17058,3 |
| 18.03.06.008 Амга | 389,4 | 0,0 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р.Амга до устья | 185,1 | 0,0 |

| 18.03.07 Лена между впадением Алдана и Вилюя | 445,9 | 0,0 |
| --- | --- | --- |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р.Алдан до впадения р.Вилюй | 445,9 | 0,0 |
| 18.03.08 Вилюй | 71769,0 | 2515165,6 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС | 19070,2 | 0,0 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р.Марха | 21931,1 | 2509700,0 |
| 18.03.08.004 Марха | 20840,7 | 5465,6 |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р.Марха до устья без р. Тюнг | 9927,0 | 0,0 |
| 18.03.09 Лена ниже впадения Вилюя до устья | 2750,9 | 0,0 |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р.Вилюй до в/п ГМС Джарджан | 217,7 | 0,0 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр | 13,3 | 0,0 |
| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья | 2519,9 | 0,0 |

| Приложение № 2 к приказу - |
| --- |
| Федерального агентства водных ресурсов |
| от 25.02.2010 г. № 32 - |
| Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности для субъектов Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год |
| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта | забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год | Сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, тыс. куб. м/год |
|  | всего | в том числе из водных объектов: |  |
|  |  | поверхностных | морских |  |
| 2010 год |
| Республика Бурятия | 1885,0 | 1885,0 | 0,0 | 63600 |
| 18.03.00 Лена, в т.ч. |  | 1885,0 |  | 63600,0 |
| 18.03.02 Витим, в т.ч. |  | 1885,0 |  | 63600,0 |
| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с. Калакан |  | 190,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п Спицино |  | 495,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п Спицино до г. Бодайбо |  | 1200,0 |  | 63600,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 160928,2 | 160928,2 | 2511,1 | 2625949,2 |
| 18.03.00 Лена, в т.ч.: |  | 160928,2 | 2511,1 | 2625949,2 |
| 18.03.02 Витим, в т.ч.: |  | 13,4 |  | 0,0 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р. Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) |  | 13,4 |  | 0,0 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы, в т.ч. |  | 4404,9 |  | 2307,2 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р. Витим до в/п с. Мача без р. Нюя |  | 3425,5 |  | 2307,2 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р. Олекма |  | 979,4 |  | 0,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т.ч. |  | 183,7 |  | 0,0 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара |  | 183,7 |  | 0,0 |
| 18.03.05 Лена между впадением Олекмы и Алдана, в т.ч. |  | 62303,4 |  | 41392,1 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п г. Покровск |  | 2494,9 |  | 0,0 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п г. Покровск до впадения р. Алдан |  | 59808,5 |  | 41392,1 |
| 18.03.06 Алдан, в т.ч. |  | 21568,1 |  | 67084,3 |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот |  | 6544,3 |  | 4034,5 |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур |  | 6276,7 |  | 45991,5 |
| 18.03.06.003 Учур |  | 22,9 |  | 0,0 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р. Учур до впадения р. Мая |  | 1148,8 |  | 0,0 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья |  | 205,8 |  | 0,0 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р. Мая до впадения р.Амга |  | 6795,1 |  | 17058,3 |
| 18.03.06.008 Амга |  | 389,4 |  | 0,0 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р. Амга до устья |  | 185,1 |  | 0,0 |
| 18.03.07 Лена между впадением Алдана и Вилюя, в т.ч. |  | 445,9 |  | 0,0 |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р. Алдан до впадения р. Вилюй |  | 445,9 |  | 0,0 |
| 18.03.08 Вилюй, в т.ч. |  | 71769,0 |  | 2515165,6 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС |  | 19070,2 |  | 0,0 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р. Марха |  | 21931,1 |  | 2509700,0 |
| 18.03.08.004 Марха |  | 20840,7 |  | 5465,6 |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р. Марха до устья без р. Тюнг |  | 9927,0 |  | 0,0 |
| 18.03.09 Лена ниже впадения Вилюя до устья, в т.ч. |  | 239,8 | 2511,1 | 0,0 |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р. Вилюй до в/п ГМС Джарджан |  | 217,7 |  | 0,0 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр |  | 13,3 |  | 0,0 |
| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья |  | 8,8 | 2511,1 | 0,0 |
| Забайкальский край | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 730,0 |
| 18.03. Лена, в т.ч. |  | 60,0 |  | 730,0 |
| 18.03.02 Витим, в т. ч. |  | 0,0 |  | 200,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с.Калакан до в/п с.Спицино |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо, |  | 0,0 |  | 200,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т. ч. |  | 60,0 |  | 530,0 |
| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с.Усть-Нюкжа |  | 60,0 |  | 40,0 |
| 18.03.04.002 Чара |  | 0,0 |  | 490,0 |
| Хабаровский край | 894,6 | 894,6 |  | 633,0 |
| 18.03.00 Лена,в т.ч. |  | 894,6 |  | 633,0 |

| 18.03.06 Алдан, в т.ч. |  | 894,6 |  | 633,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.03.06.003 Учур |  | 424,0 |  | 381,0 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим |  | 470,6 |  | 252,0 |
| Амурская область | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 18.03 Лена, в т.ч. |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т.ч. |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| Иркутская область | 20502,4 | 20502,4 | 0,0 | 32582,6 |
| 18.03.00 в т.ч.: Лена |  | 20502,4 |  | 32582,6 |
| 18.03.01. Лена до впадения Витима, в т.ч.: |  | 474,7 |  | 6014,4 |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г.Усть-Кут |  | 2,0 |  | 4502,1 |
| 18.03.01.002 Лена от г.Усть-Кут до г.Киренск |  | 272,4 |  | 442,7 |
| 18.03.01.003 Киренга |  | 25,0 |  | 872,9 |
| 18.03.01.004 Лена от г.Киренск до впадения р.Витим |  | 175,3 |  | 196,7 |
| 18.03.02 Витим |  | 12673,9 |  | 19201,8 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо |  | 1761,7 |  | 1572,0 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС) |  | 6,5 |  | 3915,2 |
| 18.03.02.005 Витим от г.Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) |  | 10905,7 |  | 13714,6 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы |  | 2733,1 |  | 4042,6 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с.Мача без р.Нья |  | 2733,1 |  | 4042,6 |
| 18.03.04 Олекма |  | 4620,7 |  | 3323,8 |
| 18.03.04.002 Чара |  | 4620,7 |  | 3323,8 |
| 2011 год |
| Республика Бурятия | 1885,0 | 1885,0 | 0,0 | 63600,0 |
| 18.03.00 Лена, в т.ч. |  | 1885,0 |  | 63600,0 |
| 18.03.02 Витим, в т.ч. |  | 1885,0 |  | 63600,0 |
| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с. Калакан |  | 190,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п Спицино |  | 495,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п Спицино до г. Бодайбо |  | 1200,0 |  | 63600,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 160928,2 | 160928,2 | 2511,1 | 2625949,2 |
| 18.03.00 Лена, в т.ч.: |  | 160928,2 | 2511,1 | 2625949,2 |
| 18.03.02 Витим, в т.ч.: |  | 13,4 |  | 0,0 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р. Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) |  | 13,4 |  | 0,0 |

| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы, в т.ч. |  | 4404,9 |  | 2307,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р. Витим до в/п с. Мача без р. Нюя |  | 3425,5 |  | 2307,2 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р. Олекма |  | 979,4 |  | 0,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т.ч. |  | 183,7 |  | 0,0 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара |  | 183,7 |  | 0,0 |
| 18.03.05 Лена между впадением Олекмы и Алдана, в т.ч. |  | 62303,4 |  | 41392,1 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п г. Покровск |  | 2494,9 |  | 0,0 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п г. Покровск до впадения р. Алдан |  | 59808,5 |  | 41392,1 |
| 18.03.06 Алдан, в т.ч. |  | 21568,1 |  | 67084,3 |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот |  | 6544,3 |  | 4034,5 |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур |  | 6276,7 |  | 45991,5 |
| 18.03.06.003 Учур |  | 22,9 |  | 0,0 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р. Учур до впадения р. Мая |  | 1148,8 |  | 0,0 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья |  | 205,8 |  | 0,0 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р. Мая до впадения р.Амга |  | 6795,1 |  | 17058,3 |
| 18.03.06.008 Амга |  | 389,4 |  | 0,0 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р. Амга до устья |  | 185,1 |  | 0,0 |
| 18.03.07 Лена между впадением Алдана и Вилюя, в т.ч. |  | 445,9 |  | 0,0 |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р. Алдан до впадения р. Вилюй |  | 445,9 |  | 0,0 |
| 18.03.08 Вилюй, в т.ч. |  | 71769,0 |  | 2515165,6 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС |  | 19070,2 |  | 0,0 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р. Марха |  | 21931,1 |  | 2509700,0 |
| 18.03.08.004 Марха |  | 20840,7 |  | 5465,6 |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р. Марха до устья без р. Тюнг |  | 9927,0 |  | 0,0 |
| 18.03.09 Лена ниже впадения Вилюя до устья, в т.ч. |  | 239,8 | 2511,1 | 0,0 |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р. Вилюй до в/п ГМС Джарджан |  | 217,7 |  | 0,0 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр |  | 13,3 |  | 0,0 |

| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья |  | 8,8 | 2511,1 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забайкальский край | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 730,0 |
| 18.03. Лена, в т.ч. |  | 60,0 |  | 730,0 |
| 18.03.02 Витим, в т. ч. |  | 0,0 |  | 200,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с.Калакан до в/п с.Спицино |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо, |  | 0,0 |  | 200,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т. ч. |  | 60,0 |  | 530,0 |
| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с.Усть-Нюкжа |  | 60,0 |  | 40,0 |
| 18.03.04.002 Чара |  | 0,0 |  | 490,0 |
| Хабаровский край | 894,6 | 894,6 |  | 633,0 |
| 18.03.00 Лена,в т.ч. |  | 894,6 |  | 633,0 |
| 18.03.06 Алдан, в т.ч. |  | 894,6 |  | 633,0 |
| 18.03.06.003 Учур |  | 424,0 |  | 381,0 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим |  | 470,6 |  | 252,0 |
| Амурская область | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 18.03 Лена, в т.ч. |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т.ч. |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| Иркутская область | 20502,4 | 20502,4 | 0,0 | 32582,6 |
| 18.03.00 в т.ч.: Лена |  | 20502,4 |  | 32582,6 |
| 18.03.01. Лена до впадения Витима, в т.ч.: |  | 474,7 |  | 6014,4 |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г.Усть-Кут |  | 2,0 |  | 4502,1 |
| 18.03.01.002 Лена от г.Усть-Кут до г.Киренск |  | 272,4 |  | 442,7 |
| 18.03.01.003 Киренга |  | 25,0 |  | 872,9 |
| 18.03.01.004 Лена от г.Киренск до впадения р.Витим |  | 175,3 |  | 196,7 |
| 18.03.02 Витим |  | 12673,9 |  | 19201,8 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо |  | 1761,7 |  | 1572,0 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС) |  | 6,5 |  | 3915,2 |
| 18.03.02.005 Витим от г.Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) |  | 10905,7 |  | 13714,6 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы |  | 2733,1 |  | 4042,6 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с.Мача без р.Нья |  | 2733,1 |  | 4042,6 |
| 18.03.04 Олекма |  | 4620,7 |  | 3323,8 |
| 18.03.04.002 Чара |  | 4620,7 |  | 3323,8 |

| 2012 год |
| --- |
| Республика Бурятия | 1885,0 | 1885,0 | 0,0 | 63600,0 |
| 18.03.00 Лена, в т.ч. |  | 1885,0 |  | 63600,0 |
| 18.03.02 Витим, в т.ч. |  | 1885,0 |  | 63600,0 |
| 18.03.02.001 Витим от истока до в/п с. Калакан |  | 190,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с. Калакан до в/п Спицино |  | 495,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п Спицино до г. Бодайбо |  | 1200,0 |  | 63600,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 160928,2 | 160928,2 | 2511,1 | 2625949,2 |
| 18.03.00 Лена, в т.ч.: |  | 160928,2 | 2511,1 | 2625949,2 |
| 18.03.02 Витим, в т.ч.: |  | 13,4 |  | 0,0 |
| 18.03.02.005 Витим от г. Бодайбо до устья без р. Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) |  | 13,4 |  | 0,0 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы, в т.ч. |  | 4404,9 |  | 2307,2 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р. Витим до в/п с. Мача без р. Нюя |  | 3425,5 |  | 2307,2 |
| 18.03.03.003 Лена от в/п с. Мача до устья р. Олекма |  | 979,4 |  | 0,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т.ч. |  | 183,7 |  | 0,0 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара |  | 183,7 |  | 0,0 |
| 18.03.05 Лена между впадением Олекмы и Алдана, в т.ч. |  | 62303,4 |  | 41392,1 |
| 18.03.05.001 Лена от устья Олекмы до в/п г. Покровск |  | 2494,9 |  | 0,0 |
| 18.03.05.002 Лена от в/п г. Покровск до впадения р. Алдан |  | 59808,5 |  | 41392,1 |
| 18.03.06 Алдан, в т.ч. |  | 21568,1 |  | 67084,3 |
| 18.03.06.001 Алдан от истока до в/п г. Томмот |  | 6544,3 |  | 4034,5 |
| 18.03.06.002 Алдан от в/п г. Томмот до впадения р.Учур |  | 6276,7 |  | 45991,5 |
| 18.03.06.003 Учур |  | 22,9 |  | 0,0 |
| 18.03.06.004 Алдан от впадения р. Учур до впадения р. Мая |  | 1148,8 |  | 0,0 |
| 18.03.06.006 Мая от в/п с. Аим до устья |  | 205,8 |  | 0,0 |
| 18.03.06.007 Алдан от впадения р. Мая до впадения р.Амга |  | 6795,1 |  | 17058,3 |
| 18.03.06.008 Амга |  | 389,4 |  | 0,0 |
| 18.03.06.009 Алдан от впадения р. Амга до устья |  | 185,1 |  | 0,0 |
| 18.03.07 Лена между впадением Алдана и Вилюя, в т.ч. |  | 445,9 |  | 0,0 |
| 18.03.07.001 Лена от впадения р. Алдан до впадения р. Вилюй |  | 445,9 |  | 0,0 |
| 18.03.08 Вилюй, в т.ч. |  | 71769,0 |  | 2515165,6 |
| 18.03.08.002 Вилюй от в/п Усть-Амбардах до Вилюйской ГЭС |  | 19070,2 |  | 0,0 |
| 18.03.08.003 Вилюй от Вилюйской ГЭС до впадения р. Марха |  | 21931,1 |  | 2509700,0 |
| 18.03.08.004 Марха |  | 20840,7 |  | 5465,6 |
| 18.03.08.006 Вилюй от впадения р. Марха до устья без р. Тюнг |  | 9927,0 |  | 0,0 |
| 18.03.09 Лена ниже впадения Вилюя до устья, в т.ч. |  | 239,8 | 2511,1 | 0,0 |
| 18.03.09.001 Лена от впадения р. Вилюй до в/п ГМС Джарджан |  | 217,7 |  | 0,0 |
| 18.03.09.002 Лена от в/п ГМС Джарджан до в/п с. Кюсюр |  | 13,3 |  | 0,0 |
| 18.03.09.003 Лена от в/п с. Кюсюр до устья |  | 8,8 | 2511,1 | 0,0 |
| Забайкальский край | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 730,0 |
| 18.03. Лена, в т.ч. |  | 60,0 |  | 730,0 |
| 18.03.02 Витим, в т. ч. |  | 0,0 |  | 200,0 |
| 18.03.02.002 Витим от в/п с.Калакан до в/п с.Спицино |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо, |  | 0,0 |  | 200,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т. ч. |  | 60,0 |  | 530,0 |
| 18.03.04.001 Олекма от истока до в/п с.Усть-Нюкжа |  | 60,0 |  | 40,0 |
| 18.03.04.002 Чара |  | 0,0 |  | 490,0 |
| Хабаровский край | 894,6 | 894,6 |  | 633,0 |
| 18.03.00 Лена,в т.ч. |  | 894,6 |  | 633,0 |
| 18.03.06 Алдан, в т.ч. |  | 894,6 |  | 633,0 |
| 18.03.06.003 Учур |  | 424,0 |  | 381,0 |
| 18.03.06.005 Мая от истока до в/п с. Аим |  | 470,6 |  | 252,0 |
| Амурская область | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 18.03 Лена, в т.ч. |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| 18.03.04 Олекма, в т.ч. |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| 18.03.04.003 Олекма от в/п с. Усть-Нюкжа до устья без р. Чара |  | 5000,0 |  | 2000,0 |
| Иркутская область | 20502,4 | 20502,4 | 0,0 | 32582,6 |
| 18.03.00 в т.ч.: Лена |  | 20502,4 |  | 32582,6 |
| 18.03.01. Лена до впадения Витима, в т.ч.: |  | 474,7 |  | 6014,4 |
| 18.03.01.001 Лена от истока до г.Усть-Кут |  | 2,0 |  | 4502,1 |
| 18.03.01.002 Лена от г.Усть-Кут до г.Киренск |  | 272,4 |  | 442,7 |
| 18.03.01.003 Киренга |  | 25,0 |  | 872,9 |
| 18.03.01.004 Лена от г.Киренск до впадения р.Витим |  | 175,3 |  | 196,7 |
| 18.03.02 Витим |  | 12673,9 |  | 19201,8 |
| 18.03.02.003 Витим от в/п с.Спицино до г.Бодайбо |  | 1761,7 |  | 1572,0 |
| 18.03.02.004 Мамакан от истока до створа Мамаканской ГЭС) |  | 6,5 |  | 3915,2 |
| 18.03.02.005 Витим от г.Бодайбо до устья без р.Мамакан (от истока до Мамаканской ГЭС) |  | 10905,7 |  | 13714,6 |
| 18.03.03 Лена между впадением Витима и Олекмы |  | 2733,1 |  | 4042,6 |
| 18.03.03.002 Лена от впадения р.Витим до в/п с.Мача без р.Нья |  | 2733,1 |  | 4042,6 |
| 18.03.04 Олекма |  | 4620,7 |  | 3323,8 |
| 18.03.04.002 Чара |  | 4620,7 |  | 3323,8 |

# Text boxes

Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО (ВЕД(