105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-11-12 от 01.06.2011 г.

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и охраны водных объектов, ВКЛЮЧАЯ НДВ, бассейна реки Оленек

Книга 5. «ЛИМИТЫ И КВОТЫ НА ЗАБОР ВОДЫ из водных объектов бассейна р. Оленек»

р. Оленек

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С.Н Шашков |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Е.М. Мацегорина |

Москва – 2011 г.

Содержание

Введение	3

1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов	4

2. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов	6

Список использованных материалов	8

Приложение А	9

Введение

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов устанавливаются в соответствии с водохозяйственным районированием территории РФ [2] в целях поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям водного законодательства с учётом природно-климатических особенностей водного объекта и сложившейся структуры использования водных ресурсов.

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов используются для:

- установления и корректировки условий использования водного объекта (или его части) в договорах водопользования и решениях о предоставлении водного объекта в пользование;

- осуществления государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;

- администрирования платежей за пользование водными объектами.

Расчеты лимитов и квот на забор воды из водных объектов бассейна р. Оленек выполнены в соответствии с Методическими указаниями [1].

Лимиты и квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов бассейна р. Оленек установлены в границах расчетных водохозяйственных участков (18.02.00.001 и 18.02.00.002).

1. Установление лимитов забора (изъятия) водных ресурсов

Для расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, использованы водохозяйственные балансы, рассчитанные по водохозяйственным участкам для месячных интервалов и года в условиях 95% обеспеченности объема речного стока (см. Книга 4 СКИОВО бассейна р. Оленек).

Результаты расчета водохозяйственного баланса фиксируют резерв воды, проектный (транзитный) сток  на следующий водохозяйственный участок и величину дефицита водных ресурсов .

Для всех ВХУ бассейна р. Оленек определен резерв воды (), дефицит водных ресурсов в пределах водохозяйственных участков не наблюдается в любых условиях водности. Так как , то лимиты забора определены как сумма заявленных потребностей в изъятии воды и профицита () водного баланса [1]:

,                                                             (1.1)

| где: | – величина лимита забора водных ресурсов, млн. м3; |
| --- | --- |
|  | – потребность в водных ресурсах поверхностных водных объектов всех водопользователей в пределах рассматриваемой единицы водохозяйственного районирования, млн. м3; |
|  | – профицит водного баланса, млн. м3. |

В таблице 1.1 приведены результаты расчета лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, на основе уравнений водохозяйственных балансов и потребностей водопользователей для года 95% обеспеченности, в таблице 1.2 – соответствующие нормативам допустимого воздействия на водные объекты по изъятию водных ресурсов.

Анализ данных таблиц 1.1 и 1.2 показывает, что величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов, определенных по водохозяйственным балансам почти для всех месяцев близки соответствующим нормативам допустимого воздействия в части изъятия водных ресурсов.

В связи с тем, что величины лимитов забора (изъятия) водных ресурсов не должны превышать НДВ изъятия водных ресурсов, то для лимитов выбраны наименьшие значения (см. таблицу 1.3).

Таблица 1.1 – Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов в границах ВХУ по результатам расчетов водохозяйственных балансов

| Код ВХУ | Наименование участка | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.02.00.001 | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 1963,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 221,8 | 1325,0 | 208,1 | 62,8 | 102,1 | 37,3 | 3,7 | 1,0 |
| 18.02.00.002 | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья | 3571,9 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1298,2 | 1459,4 | 511,9 | 9,6 | 147,7 | 134,5 | 5,8 | 1,2 |

Таблица 1.2 – Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов в границах ВХУ, соответствующие НДВ по изъятию водных ресурсов

| Код ВХУ | Наименование участка | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.02.00.001 | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 1265,0 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 1037,0 | 124,0 | 37,8 | 42,8 | 15,7 | 3,8 | 1,5 |
| 18.02.00.002 | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья | 2605,0 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 2058,0 | 327,0 | 79,9 | 82,0 | 38,3 | 13,7 | 3,8 |

Таблица 1.3 – Лимиты забора (изъятия) водных ресурсов в границах ВХУ

| Код ВХУ | Наименование участка | Лимит забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе в период |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 18.02.00.001 | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 1264,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1037,0 | 124,0 | 37,8 | 42,8 | 15,7 | 3,7 | 1,0 |
| 18.02.00.002 | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья | 1925,5 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1459,4 | 327,0 | 9,6 | 82,0 | 38,3 | 5,8 | 1,2 |

2. Установление квот забора (изъятия) водных ресурсов

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов установлены по каждому субъекту Российской Федерации в разрезе водохозяйственных участков в пределах лимитов забора (изъятия) водных ресурсов для ВХУ.

В случае наложения и пересечения единиц гидрографического и водохозяйственного районирования и административно-территориального для каждого водохозяйственного участка определен перечень субъектов Российской Федерации полностью или частично, расположенных на его территории.

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов рассчитаны по формуле [1]:

,                                                                (2.1)

| где: | – величина квоты забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3; |
| --- | --- |
|  | – доля соответствующей квоты в общей величине лимита забора (изъятия) водных ресурсов; для каждого субъекта Российской Федерации и водохозяйственного участка определены из пропорции потребностей субъектов Российской Федерации в заборе (изъятии) водных ресурсов; |
|  | – величина лимита забора (изъятия) водных ресурсов, млн. м3. |

Расчет квот забора водных ресурсов выполнен на основании лимитов забора, установленных по ВХБ и с учетом НДВ изъятия.

В таблице 2.1 приведены расчётные значения квот забора (изъятия) водных ресурсов в границах ВХУ на территории субъектов РФ.

Таблица 2.1 – Квоты забора (изъятия) водных ресурсов, в границах ВХУ по субъектам РФ

| ВХУ в пределах субъектов РФ | Квота забора (изъятия) водных ресурсов , всего, млн. м3 | в том числе в период, млн. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 3189,7 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 2496,4 | 451 | 47,4 | 124,8 | 54 | 9,5 | 2,2 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 1264,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1037,0 | 124,0 | 37,8 | 42,8 | 15,7 | 3,7 | 1,0 |
| 18.02.00.002 Оленек от в/п ГМС Сухана до устья | 1925,5 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1459,4 | 327,0 | 9,6 | 82,0 | 38,3 | 5,8 | 1,2 |

Список использованных материалов

- Методические указания по установлению квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности (проект) в отношении каждого субъекта Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год и на период с 2013 по 2014 год

- Постановление Правительства Российской Федерации № 728 от 30.11.2006 г. «О гидрографическом и водохозяйственном районировании территории Российской Федерации и утверждении границ бассейновых округов».

Приложение А

|  |  | Приложение № 1 к приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 г. № 32 |
| --- | --- | --- |
| Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности на период с 2010 по 2012 год |
| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта | Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта, тыс. м3/год | Сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, тыс. м3/год |
| 2010 г. |
| 18.02.00 Оленек, в т.ч. | 83,2 | 0,0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 83,2 | 0,0 |
| 2011 г. |
| 18.02.00 Оленек, в т.ч. | 83,2 | 0,0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 83,2 | 0,0 |
| 2012 г. |
| 18.02.00 Оленек, в т.ч. | 83,2 | 0,0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | 83,2 | 0,0 |

Приложение № 2 к приказу

Федерального агентства

водных ресурсов

от 25.02.2010 г.  № 32

Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных условиях водности для субъектов Российской Федерации на период с 2010 по 2012 год

| Наименование бассейна, подбассейна, водохозяйственного участка водного объекта | Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. м3/год | Сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. из водных объектов |  |
|  |  | поверхностных | морских |  |
| 2010 г. |
| Республика Саха (Якутия) | 83,2 | 83,2 |  | 0,0 |
| 18.02.00 Оленек, в т.ч.: |  | 83,2 |  | 0,0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана |  | 83,2 |  | 0,0 |
| 2011 г. |
| Республика Саха (Якутия) | 83,2 | 83,2 |  | 0,0 |
| 18.02.00 Оленек, в т.ч.: |  | 83,2 |  | 0,0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана |  | 83,2 |  | 0,0 |
| 2012 г. |
| Республика Саха (Якутия) | 83,2 | 83,2 |  | 0,0 |
| 18.02.00 Оленек, в т.ч.: |  | 83,2 |  | 0,0 |
| 18.02.00.001 Оленек от истока до в/п ГМС Сухана |  | 83,2 |  | 0,0 |

# Text boxes

Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО (ВЕД(