\

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, тел/факс (495) 231 - 14 – 78, e-mail: ved-6@bk.ru

Государственный контракт

№ С-11-12 от 01.06.2011 г.

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ и охраны водных объектов, ВКЛЮЧАЯ НДВ, бассейна реки Оленек

Книга 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек»

р. Оленек

| Директор ООО «ВЕД», к.т.н. | С.Н Шашков |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | В.М. Черных |

Москва – 2012 г.

Список исполнителеЙ

| Ответственные исполнители | Разделы Книги 6 |
| --- | --- |
| Мацегорина Е.М. | 2-5, Приложения Б-Д |
| Савельева Л.И. | Приложения Б-Д |
| Становова А.В. | Карта Приложения И |
| Черных В.М. | 1-8, Приложение И |
| Шашков С.Н. | Общее руководство |

Содержание

Введение	4

1. Общебассейновые мероприятия	7

2. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период  2012-2025 годы	13

3. Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012 – 2025 годы	19

4.  Мероприятия по улучшению оперативного управления по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы	21

5.  Структурные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы	23

6.  Сводная ведомость требуемых финансовых затрат	26

7. Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий	28

8. Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду	28

Заключение	31

Список использованных материалов	33

Приложения	34

Приложение А. Общебассейновые  мероприятия	35

Приложение Б. Фундаментальные мероприятия	38

Приложение В. Институциональные мероприятия	42

Приложение Г.  Мероприятия по улучшению оперативного управления	44

Приложение Д.  Структурные мероприятия	45

Приложение И. Распределение финансовых затрат в привязке к населенным пунктам по типам мероприятий для использования в ГИС СКИОВО	48

Введение

Анализ состояния природно-технической системы бассейна р. Оленек выявил комплекс проблем экологического состояния водных объектов, водообеспечения населения и развития водохозяйственного комплекса, негативного воздействия вод вызванного затоплением освоенных территорий половодьями и паводками, а также проблемы организационно-управленческого характера.

Необходимость обеспечения устойчивого водопользования, с учетом прогнозов развития водохозяйственного комплекса и существующих проблем, определили необходимость разработки системы показателей целевого состояния бассейна р. Оленек. Поэтапное достижение целевых показателей гарантирует обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, сохранение природного экологического состояния водных объектов, защищенность населения и объектов экономики от негативного действия вод, а также создание и поддержание функционирования государственной системы экологического мониторинга качества вод водных объектов.

Книга 6. «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек» выпнена всоответствии с Методическими указаниями по разработке СКИОВО [4]

При формировании мероприятий, разрабатываемых в проекте СКИОВО учитывалась рекомендации Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа и в первую очередь, Государственная целевая программа Республики Саха (Якутия) «Чистая вода», также рассматривались: Государственная целевая программа Республики Саха (Якутия) «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнения и других видов вредного воздействия вод», Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2020 г., Перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов по Ленскому бассейновому округу в перспективу до 2020 г.

Формирование итогового перечня мероприятий выполнено на основе результатов сравнительной комплексной оценки мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек.

В разработанный перечень включены мероприятия, имеющие прямую направленность на предупреждение, восстановление и сохранение природного качества водных объектов бассейна  всеми водопользователями.

Оценка предполагаемых объемов необходимых для реализации мероприятий финансовых ресурсов осуществлялась на основании укрупненных показателей стоимости водохозяйственных и водоохранных мероприятий, расценок выполнения различных видов работ, а также на основе аналогичных проектов.

Водохозяйственные и водоохранные мероприятия, направленные на гарантированное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, сохранение природного экологического состояния водных объектов, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного действия вод, а также создание и поддержание функционирования государственной системы экологического мониторинга качества вод водных объектов сгруппированы по следующим направлениям:

- фундаментальные (базисные) мероприятия;

- институциональные мероприятия;

- мероприятия по улучшению оперативного управления;

- структурные мероприятия (по строительству сооружений).

В состав фундаментальных входят мероприятия связанные с классифицированием водных объектов, улучшением учета и использования водных ресурсов, развитием научно-методической базы управления использованием и охраной водных объектов. Так же к фундаментальным относятся мероприятия связанные с восстановлением и развитием сети наблюдения за водными объектами, развитием имитационных моделей и геоинформационных систем.

К институциональным относятся мероприятия, обеспечивающие развитие нормативно-технической базы водохозяйственного комплекса.

Мероприятия по улучшению оперативного управления и охране водных объектов, включают в себя развитие системы государственного мониторинга водных объектов, работы по расчистке русел, восстановление водохозяйственных сооружений.

В качестве структурных предлагаются мероприятия по строительству водохозяйственных систем (включая строительство гидротехнических сооружений), строительство очистных сооружений.

При разработке перечня мероприятий для достижения целевого состояния речного бассейна учитывались нормативные и законодательные акты, программы развития региона, целевые, ведомственные, областные программы, направленные на обеспечение населения водными ресурсами, восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод.

Заключительная часть СКИОВО бассейна реки Оленек– Книга 6 содержит перечень необходимых мероприятий для достижения целевого состояния качества поверхностных вод бассейна, обеспечивающего оптимальное функционирование всех видов водопользования.

В предыдущих материалах Схемы [1-3] показано, что в качестве целевого показателя поверхностных вод бассейна р. Оленек должно рассматриваться их природное состояние, обеспечивающее оптимальность функционирования приоритетных видов водопользования – рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого, не вступающих в противоречие с остальными видами водопользования.

В разработанный перечень включены мероприятия, имеющие прямую направленность на предупреждение, восстановление и сохранение природного качества водных объектов бассейна  всеми водопользователями.

В перечень мероприятий по достижению целевого состояния бассейна включены все пункты Концепции государственной целевой программы Республики Саха (Якутия) «Чистая вода» от 11 февраля 2010 года [5], касающиеся Оленекского бассейна.

Учитывая некоторую относительность характера мероприятий по включению в ту или иную категорию, а так же исходя из более укрупненного – территориально-практического их значения (бассейновое или районное), дополнительно к указанным категориям мероприятий, введены "Общебассейновые" мероприятия, которые сформированы из фундаментальных мероприятий и мероприятий по улучшению оперативного управления.

Стоимостная характеристика всех мероприятий приведена к сметной стоимости в ценах текущего периода (1 кв. 2012 г через индексы цен к ТЭР или ФЕР [6-8]).

Поскольку в данной работе в основном использованы мероприятия из утвержденных программ и главным образом Государственной целевой программы "Чистая вода",  и нет альтернативных предложений, рассмотрен один вариант мероприятий.  Рассматривать второй вариант мероприятий без альтернативных предложений от членов  Бассейнового совета Ленского бассейнового округа и без корректировки мероприятий, на наш взгляд, оптимальной целевой программы "Чистая вода" нет необходимости.

1. Общебассейновые мероприятия

# Достижение целевого состояния речного бассейна осуществляется через реализацию комплекса водохозяйственных и водоохранных мероприятий, разрабатываемых в соответствии с установленными целевыми показателями.

В таблице 1.1 представлена общая характеристика целевого состояния водных объектов, установленного в соответствии с имеющимися данными о состоянии водных объектов, их использовании, социально-экономической ситуации, а также сформулированными на основе этих данных проблемами бассейна р. Оленек.

Таблица 1.1 – Общая характеристика целевого состояния водных объектов бассейна р. Оленек

| №№ п/п | Номер ВХУ | Наименование ВХУ | Целевое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 18.02.00.001 | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана | Сохранение значений показателей использования и охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (недопущение ухудшения состояния водных объектов) |
| 2. | 18.02.00.002 | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья |  |
| 3. | 18.02.00.100 | Острова моря Лаптевых в пределах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающего к береговой линии гидрографической единицы 18.02.00 |  |

В таблице 1.2 представлен перечень ключевых проблем бассейна р. Оленек.

Таблица 1.2 – Ключевые проблемы бассейна р. Оленек

| Наименование группы проблем | Наименование проблем |
| --- | --- |
| 1 | 3 |
| Проблемы экологического состояния водных объектов | 1. Сохранение природного экологического состояния водных объектов. |
| Проблемы водообеспечения и развития водохозяйственного комплекса региона | 1. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества. |
|  | 2. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов в части наличия систем сбора и очистки коммунально-бытовых сточных вод; размещение жидких бытовых отходов на полигонах ЖБО, не отвечающих требованиям охраны водных объектов. |
| Проблемы вредного воздействия вод | 1. Защита населения и объектов экономики от наводнений. |
| Проблемы организационно-управленческого характера | 1. Недостаточная обоснованность квот на промысловое изъятие водных биологических ресурсов; неконтролируемый браконьерский вылов в устьевых участках реки Оленек и ее притоков. |
|  | 2. Малая эффективность действующей системы мониторинга качества вод водных объектов. |

В группу проблем экологического состояния водных объектов можно отнести проблему недостаточного экологического просвещения и информционного обеспечения водопользователей и населения.

Выделенные в данном разделе общебассейновые мероприятия не являются  дополнительными мероприятиями к фундаментальным, институциональным, структурным и мероприятиям по улучшению оперативного управления, они складываются  из фундаментальных мероприятий и мероприятий по улучшению оперативного управления, имеющих общебассейновый характер.

# В основном мероприятиями охватывается территория с обжитыми районами (ВХУ 18.02.00.001 и 18.02.00.002) бассейна р. Оленек (см. карты-схемы водохозяйственных участков и административно-территориального деления   рис. 1.1 – 1.2).

# Рисунок 1.1 – Карта-схема водохозяйственных участков рассматриваемой территории

Рисунок 1.2 – Карта-схема административно-территориального деления рассматриваемой территории

В таблице 1.3 приводится  перечень  общебассейновых мероприятий, сгруппированных в три раздела и затраты на их выполнение до 2025 года по пятилетним периодам. Более подробное, ежегодное, финансирование приведено в таблице А.1 Приложения А.

Таблица 1.3 – Общебассейновые мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на перспективный период до 2025 года

| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г, млн. руб. | ∑ затрат 2012-2015 г.г, млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г, млн. руб. | ∑ затрат 2021- 2025 г.г, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения |
| Проведение мероприятий посвященных Международному дню воды | Ленское БВУ, ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Информационно-методическая и финансовая поддержка инициатив общественных экологических организаций по реализации водоохранных мероприятий | ДВО при МОП РС(Я) | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Подготовка и издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам водопользования и охраны водных ресурсов | ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Всего по разделу 1 |  | 0,35 | 0,1 | 0,13 | 0,13 |
| 2. Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов |
| Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории Республики Саха (Я) | ЛенБВУ, УГМС | 1,40 | 0,4 | 0,50 | 0,50 |
| Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | ЛенБВУ | 0,60 | 0,6 | 0,00 | 0,00 |
| Послепаводковое обследование водных объектов в районе населенных пунктов | ДВО при МОП РС(Я) | 1,40 | 0,4 | 0,50 | 0,50 |
| Создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я) | Минстерство охраны природы РС(Я), ЛенБВУ | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работы контрольного створа 0,5 км выше с. Таймылыр для оценки фоновых концентраций ЗВ в тундровой зоне. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше п.ст.Тюмети - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
| Установление дополнительного контрольного створа на р. Оленек ниже с. Оленек для определения антропогенной и техногенной нагрузки на водосбор от сел Оленек и Харыялах. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 6,50 | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше с. Оленек - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
| Исследование негативного воздействия вод и разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод р. Оленек в районе с. Оленек | ЛенБВУ | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по разделу 2 |  | 23,4 | 9,9 | 6,5 | 7,0 |
| 3. Выполнение научно-исследовательских работ |
| Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Оленек | ЛенБВУ | 1,045 | 1,045 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, Министерство охраны природы РС(Я). | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| Проведение экспедиций по реке Оленек по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыцентр», Рыболвецкие предприятия, Минстерство | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,60 |
| Всего по разделу 3 |  | 4,245 | 1,845 | 0,80 | 1,60 |
| Всего по общебассейновым мероприятиям в бассейне р. Оленек |  | 28,0 | 11,84 | 7,43 | 8,73 |

Сокращения к таблице 1.3:

МОП РС (Я) – Министерство охраны природы РС (Я);

ДВО – Департамент водных отношений.

Планируемые мероприятия, обеспечивающие экологическое просвещение населения, весьма разнообразны по организационной структуре. Все они должны имееть постоянное финансирование  из республиканского и местных бюджетов.

Эти мероприятия должны финансироваться ежегодно. Основным источником их финансирования предусматривается бюджет республики Саха (Я) и прочие средства с  перспективой до 2025 года  (см. таблицу 1-А Приложения А).

Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов планируются из федерального и республиканского бюджетов объемом 23,4 млн. рублей до 2025 г., 65 % от этого объема занимают расходы на восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов.

Выполнение научно-исследовательских работ (Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов) планируется в объеме 2 млн. рублей.

На разработку СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Оленек отведено 2,945 млн. руб.

2. Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период  2012-2025 годы

Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы сформированы в три группы:

1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения;

2. Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов;

3. Выполнение проектных и научно-исследовательских работ.

Основной объем финансирования приходится на 2 группу (21,6 млн. м3); из этого объема основная доля (84,2 %) планируется на восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов.  Поскольку на восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов требуется большой объем финансирования, составляющий 84,2 %  от всех фундаментальных мероприятий, ниже приводится обоснование затрат на развитие наблюдательной сети. Мероприятия на эти цели и, соответственно, объем финансирования могут быть подвергнуты корректировке.

#### Развитие сети наблюдения

Задачи получения надежных данных о состоянии водных объектов и повышения качества информационно-гидрологического обслуживания водохозяйственных комплексов не могут быть решены без мероприятий по развитию системы гидрологических наблюдений, которые должны проводиться с учетом следующих положений:

- Восстановление наблюдений на ранее действовавших постах с обеспечением однородности рядов данных наблюдений за уровнями и расходами воды, а также гидробиологическими показателями.

- Пересмотр программ наблюдений и рационализация размещения сети пунктов гидрологических наблюдений и контроля качества воды, согласование их с метеорологическими и гидрогеологическими сетями.

- Открытие новых постов.

- Структуризация гидрологической сети и оптимизация наблюдений в соответствии с водохозяйственным районированием территории и задачами расчета ВХБ.

- Переход на выполнение отдельных видов наблюдений силами разъездных гидрологических бригад, обеспеченных специально оборудованным транспортом (мобильными гидрологическими лабораториями (МГЛ)), включающими современные геодезические приборы, современные приборы для измерения расходов воды, приборы для отбора и обработки проб наносов и загрязняющих веществ.

- Согласование программ и обеспечение единства методик выполнения наблюдений и обработки данных на постах всех ведомств, осуществляющих гидрологические и гидрохимические наблюдения, формирование единой интегрированной базы данных.

Для осуществления предлагаемых мероприятий потребуется дополнительная конкретизация их состава и сроков реализации. Необходимо выполнение мероприятий, обеспечивающих прогнозирование и отслеживание наводнений и паводков в населенных пунктах на р. Оленек, потенциально подверженных затоплению, а также необходимых для решения задач экологического мониторинга водных объектов.

Для совершенствования сети гидрологических наблюдений требуется в первую очередь увеличить количество и надежность данных наблюдений, что возможно при автоматизации процесса получения информации и использовании современных прогрессивных технологий для передачи и сбора данных. С этой целью в первою очередь необходимо дооснастить действующие ГП, информация которых необходима для прогноза и отслеживания паводков, наводнений и наблюдений за качеством вод.

В качестве варианта целесообразно рассмотреть возможность проведения сезонного мониторинга в контрольных створах на водных объектах бассейна р. Оленек с помощью мобильной гидрологической лаборатории.

По мере воссоздания Российской космической наблюдательной системы и наземного комплекса приема, обработки, архивирования и распространения спутниковой информации, предусмотренного в Стратегии деятельности правительства Российской федерации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года, потребуется осуществление мероприятий по усовершенствованию и разработке новых методик количественной и качественной оценки состояния водных объектов на основе аэрокосмической информации.

В качестве рассматриваемых вариантов развития наблюдательной гидрологической сети целесообразно рассмотреть строительство и эксплуатацию постоянных постов наблюдения по сравнению с сезонными наблюдениями с помощью мобильной лаборатории.

Список гидрологических постов нуждающихся в дооснащении, восстановлении и открытии приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Список гидрологических постов нуждающихся в дооснащении, восстановлении и открытии

| №№ п/п | Название водного объекта и пункта наблюдений | Расстояние (км) от | Площадь водосбора, км2 | Вид наблюдений | Задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | истока | устья |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | р. Оленек - с. Оленек | 766 | 1505 | 89200 | Гидробиологические | Дооснащение |
| 2 | р. Оленек – ниже с. Оленек | Гидробиологические, гидрохимические и гидрологические | Открытие нового |
| 3 | р. Оленек - п.ст.Тюмети | 2068 | 202 | 198000 | Гидробиологические | Дооснащение |
| 4 | р. Оленек – п. Таймылыр | 2178 | 92 | 207000 | Гидробиологические, гидрохимические и гидрологические | Восстановление |
| Итого постов по рассматриваемой территории: | 4 |

Затраты на модернизацию сети наблюдений приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Ориентировочные затраты на развитие наблюдательной гидрологической сети

| №№ пп | Название мероприятия | Ориентировочная стоимость 1 ед., тыс. руб. | Кол-во единиц | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительные работы для дооснащения действующих гидрологических постов |
| 1.1 | Сооружение павильона для размещения оборудования с прокладкой труб для установки датчиков | 500 | 1 | 500 |
| 1.2 | Сооружение павильона для размещения оборудования со строительством бетонного колодца для размещения датчиков | 700 | 1 | 700 |
| 2 | Изыскательские и строительные работы для оборудования новых гидрологических постов |
| 2.1 | Оборудование нового ГП, включая сооружение павильона для размещения оборудования с прокладкой труб для установки датчиков | 1000 | 1 | 1000 |
| 2.2 | Оборудование нового ГП, включая сооружение павильона для размещения оборудования со строительством бетонного колодца для размещения датчиков | 1200 | 1 | 1200 |
| 3 | Дооснащения ГП современными приборами |
| 3.1 | Автоматизированный гидрологический комплекс (АГК) | 150 | 2 | 300 |
| 3.2 | Монтаж АГК | 150 | 2 | 300 |
| 3.3 | Измеритель скорости потока (вертушка гидрометрическая) | 50 | 2 | 100 |
| 4 | Создание мобильных гидрологических лабораторий (МГЛ) |
| 4.1 | Оснащение МГЛ, включая автотранспорт и плавсредства | 2500 | 1 | 2500 |
|  | Итого ориентировочно: |  |  | 6600 |

Примечание к таблице 2.2: Затраты на обслуживание одного уровенного гидрологического поста в среднем составят 300 тыс. руб. в год, стокового поста  - 600 тыс. руб. в год.

При переходе на обслуживание гидрологических постов разъездными бригадами МГЛ количество приборов, находящихся непосредственно на посту может быть сокращено: так количество гидрометрических вертушек может быть сокращено, по крайней мере, вдвое. Затраты на обслуживание стоковых постов также сократятся вдвое. В то же время затраты на содержание одной МГЛ с учетом работы в ее составе высококвалифицированного персонала составят ориентировочно 2000 тыс. руб.

В таблице 2.3 приведены Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы, млн. руб. (научные исследования, базы данных, мониторинг) с разделением по источникам финансирования.

Таблица 2.3 – Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы, млн. руб. (научные исследования, базы данных, мониторинг) с разделением по источникам финансирования

| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2015 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет Респуб-лики Саха (Я) | прочие сред-ства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Республика Саха (Якутия) |
| Для всего бассейна |
| Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 34,10 | 21,39 | 6,41 | 6,30 | 12,35 | 10,38 | 11,38 |
| 1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения | 9,45 | 0,14 | 3,01 | 6,30 | 2,70 | 3,38 | 3,38 |
| Проведение мероприятий посвященных Международному дню воды | Ленское БВУ, ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 | 0,14 |  |  | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Информационно-методическая и финансовая поддержка инициатив общественных экологических организаций по реализации водоохранных мероприятий | ДВО при МОП РС(Я) | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Подготовка и издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам водопользования и охраны водных ресурсов | ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,04 | 0,05 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация экологических лагерей, экспедиций. Поддержание инициативы учителей, воспитателей, школьников и общественных организаций в экологическом направлении. Проведение экологических конференций, семинаров и олимпиад школьников. | Муниципальные образования | 2,80 | - | 1,40 | 1,40 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
| Проведение массовых мероприятий у школьников по туризму и краеведению, организация туристических походов. | Муниципальные образововательные учреждения | 1,40 | - | 0,70 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| Привлечение населения и школьников к участиию в контроле качества воды водных объектов | ДВО | 0,70 | - | 0,70 | - | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
| Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство турмаршрутов, расширение туристических маршрутов, расходы на методическое обеспечение туризма, подготовку кадров и разработку бизнес-планов | Муниципальные образования | 4,20 | - | - | 4,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 |
| 2. Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов | 21,60 | 20,29 | 1,40 | 0,00 | 8,1 | 6,50 | 7,00 |
| Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории Республики Саха (Я) | ЛенБВУ, УГМС | 1,40 |  | 1,40 |  | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | ЛенБВУ | 0,60 | 0,60 |  |  | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
| Послепаводковое обследование водных объектов в районе населенных пунктов | ДВО при МОП РС(Я) | 1,4 | 1,4 |  |  | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| Восстановление работы контрольного створа 0,5 км выше с. Таймылыр для оценки фоновых концентраций ЗВ в тундровой зоне. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 3,50 | 3,50 |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше п.ст.Тюмети - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 2,60 |  |  | 0,60 | 1,00 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установление дополнительного контрольного створа на р. Оленек ниже с. Оленек для определения антропогенной и техногенной нагрузки на водосбор от сел Оленек и Харыялах. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 6,50 | 6,50 |  |  | 1,50 | 2,50 | 2,50 |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше с. Оленек - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 2,60 |  |  | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
| Исследование негативного воздействия вод и разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод р. Оленек в районе с. Оленек | ЛенБВУ | 3,00 | 3,00 |  |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Выполнение научно-исследовательских работ | 3,05 | 1,05 | 2,00 | 0,00 | 1,55 | 0,5 | 1,0 |
| Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Оленек | ЛенБВУ | 1,045 | 1,045 | - | - | 1,045 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, Министерство охраны природы РС(Я). | 2,00 | - | 2,00 | - | 0,50 | 0,50 | 1,00 |

Подробная информация о предлагаемых фундаментальных мероприятиях в бассейне р. Оленек по годам реализации приведена в таблице Б.1 Приложения Б.  В ней даны объемы финансирования по годам до 2025 года, адресная (по улусам и районам бассейна) детализация мероприятий

3. Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012 – 2025 годы

В составе институциональных мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012 – 2025 годы рассматривается такие виды мероприятий, как регулирование  использования  территорий, потенциально подверженных затоплению,  регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения. Эти мероприятия предусматривают:  определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районах населенных пунктов, закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе сел  на местности специальными информационными знаками, определение границ скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления. Эти работы планируется завершить в 2013 году (см. Приложение В). В таблице 3.1 приведены институциональные мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. (по объектам в разрезе  муниципальных районов (улусов) с разделением по источникам финансирования.

Таблица 3.1 -  Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. (по объектам в разрезе  муниципальных районов (улусов) с разделением по источникам финансирования

| Улусы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2015 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъекта РФ | местный бюджет | прочие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 1,30 | 0,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0 | 0 |
|  | по Булунскому улусу, | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 |
|  | по Оленекскому Эвенкийскому Национальному улусу | 0,80 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0 | 0 |
| Булунский | Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и территорий потенциально подверженных затоплению: | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 |
|  | Определение границ скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) |  | 0,5 |  |  | 0,50 | 0,5 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оленекский Эвенкийский Национальный улус | Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и территорий потенциально подверженных затоплению: | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 |
|  | Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек и с. Харыялах | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) | 0,2 | 0,2 |  |  |  | 0,2 | 0 | 0 |
|  | Закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек и с. Харыялах на местности специальными информационными знаками | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0,1 | 0 | 0 |
|  | Определение границ скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0 | 0 |

4.  Мероприятия по улучшению оперативного управления по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы

В составе мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов на период 2012-2025 годы рассмотрены следующие виды мероприятий:

- создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я);

- проведение экспедиций по реке Оленек по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб;

- разработка проекта: "Расчистка русла р. Оленек в р-не с. Таймылыр Булунского улуса" Республика Саха (Якутия).

В таблице 4.1 приведены управленческие мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. с разделением по источникам финансирования.

Таблица 4.1 -  Управленческие мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. с разделением по источникам финансирования

| Улус | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2015 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъек-та РФ | местный бюджет | прочие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 3,6 | 0,60 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,90 | 0,60 |
|  | по общебассейновым мероприятиям | 3,0 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,30 | 0,60 |
|  | по Булунскому улусу | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
| Для всего бассейна | Создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я) | Минстерство охраны природы РС(Я), ЛенБВУ | 1,80 |  | 1,80 |  |  | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение экспедиций по реке Оленек по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыцентр», Рыболвецкие предприятия, Минстерство | 1,20 |  | 1,20 |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Булунский | Разработка проекта: "Расчистка русла р. Оленек в р-не с. Таймылыр Булунского улуса" Республика Саха (Якутия) | ДВО при МОП РС(Я) | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0,00 | 0,60 | 0,00 |

Более подробные сведения по мероприятиям по улучшению оперативного управления по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 г.г. по годам реализации приведены в Приложении Г.

5.  Структурные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы

В состав структурных мероприятий включены следующие виды мероприятий:

- строительство и реконструкция систем водоснабжения;

- строительство и реконструкция очистных сооружений;

- мероприятия, направленные на обеспечение водой нормативного качества;

- дноуглубительные работы;

- мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негатив-     ного воздействия вод.

Общая направленность рассматриваемых структурных мероприятий отвечает целям гарантированного достижения природного (целевого) качества поверхностных вод и обеспечения населения бассейна качественной питьевой водой и снижения негативного воздействия вод на населенные пункты и объекты экономики.

В перечень структурных мероприятий включены  мероприятия Республиканской программы "Чистая вода" [5] .

Полная по объектам информация о структурных мероприятиях бассейна р. Оленек на перспективу до 2025 по улусам с оценкой стоимости в ценах 2012 года приведена в приложении Д.  В таблице 5.1 приведены структурные мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. (строительство, реконструкция сооружений) с разделением по источникам финансирования. Также к структурным мероприятиям  отнесены мероприятия по ремонту и рекультивации полигонов ТБО  как относящихся к  реконструкции водоохранных сооружений, которые также можно отнести к регулированию  использования  территорий, потенциально подверженных затоплению.  Для решения проблемы размещения и переработки твердых бытовых и производственных отходов и установления специального режима свалки ТБО, направленного на предотвращение загрязнения, засорения водных объектов, а также сохранения среды обитания ежегодно проводится работа по ремонту и рекультивации полигонов ТБО (250 т.руб.). в с. Оленек и селах Булунского улуса  (400 т. руб.). Эти работы запланированы до 2025 г. с равномерным финансированием.

Структурные мероприятия по объемам затрат на финансирование занимают первое место – 61,4 % от всего объема финансирования всех мероприятий. Из стуктурных мероприятий наибольшую долю по финансированию занимают затраты на возведение дамбы на р. Туманнах для строительства водохранилища - источника питьевого водоснабжения с. Оленек (32,2 %). Возведение дамбы планируется закончить к 2020 году

Таблица 5.1 -  Структурные мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. (строительство, реконструкция сооружений) с разделением по источникам финансирования

| Улус | Мероприятия | ∑ затрат 2012-2025 г.г., млн. руб. | в том числе по источникам финансирования | ∑ затрат 2012-2015 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федер. бюджет | бюджет субъек-та РФ | Мест-ный бюджет | прочие |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 62,06 | 1,99 | 37,63 | 22,43 | 0,00 | 7,98 | 30,05 | 24,03 |
| Булунский | по Булунскому улусу, | 19,16 | 0,01 | 9,24 | 9,90 | 0,00 | 3,98 | 5,80 | 9,38 |
|  | по Оленекскому Эвенкийскому Национальному улусу | 42,90 | 1,98 | 28,39 | 12,53 | 0,00 | 4,00 | 24,25 | 14,65 |
|  | 1. Водоснабжение | 6,38 | 0,01 | 6,10 | 0,27 | 0 | 2,38 | 2 | 2 |
|  | 1.1 Обеспечение водой нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах в с. Таймылыр | 0,38 | 0,01 | 0,10 | 0,27 |  | 0,38 | 0 | 0 |
|  | Производство бутылированной воды (Производственные объекты ООО "Восход") | 6 |  | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 2. Водоотведение, строительство и реконструкция водоохранных сооружений | 10,98 | 0 | 1,345 | 9,635 | 0 | 1,6 | 2,0 | 7,38 |
|  | Строительство локальной системы водоотведения в с. Таймылыр | 2,18 |  | 0,55 | 1,64 |  | 0 | 0 | 2,18 |
|  | Обеспечение с. Таймылыр ассенизационной машиной | 1,2 |  | 0,30 | 0,90 |  | 0 | 0 | 1,2 |
|  | Строительство (обустройство) поля фильтрации (ассенизации). | 2 |  | 0,50 | 1,50 |  | 0 | 0 | 2,0 |
|  | Ремонт и рекультивация полигона ТБО | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
|  | 3. Мероприятия на водных объектах | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 |
|  | Расчистка, углубление русла р. Оленек 1км2 в р-не с. Таймылыр Булунского улуса Республика Саха (Якутия)* | 1,8 |  | 1,8 |  |  | 0 | 1,8 | 0 |
| Оленекский Эвенкийский Национальный | 1. Водоснабжение | 26,4 | 0,0 | 25,9 | 0,5 | 0,0 | 2,4 | 22,0 | 2,0 |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возведение дамбы на р. Туманнах для строительства водохранилища - источника питьевого водоснабжения с. Оленек | 20,0 |  | 20 |  |  | 0 | 20 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оленекский Эвенкийский Национальный | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах | 0,75 | 0,03 | 0,19 | 0,53 |  | 0,75 | 0 | 0 |
|  | Производство бутылированной воды (МУП «Хоту-Эргиэн») | 5,6 |  | 5,6 |  |  | 1,6 | 2 | 2 |
|  | 2. Водоотведение, строительство и реконструкция водоохранных сооружений | 14,6 | 0 | 2,6 | 12,0 | 0 | 1,2 | 1,5 | 11,9 |
|  | Обеспечение сел локальной канализацией | 5 |  | 1,25 | 3,75 |  | 0 | 0 | 5 |
|  | Обеспечение сел ассенизационными машинами | 2,4 |  | 0,60 | 1,80 |  | 0 | 0 | 2,4 |
|  | Строительство (обустройство) полей фильтрации (ассенизации). | 3 |  | 0,75 | 2,25 |  | 0 | 0 | 3 |
|  | Ремонт и рекультивация полигона ТБО | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,75 | 0,75 |
|  | Ослабление прочности льда на р. Оленек в районе с. Оленек | 1,95 | 1,95 |  |  |  | 0,45 | 0,75 | 0,75 |

.

6.  Сводная ведомость требуемых финансовых затрат

В таблице 6.1 показаны планируемые затраты на мероприятия для всего бассейна р. Оленек по этапам до 2025 года, а в таблице 6.2 показаны затраты на мероприятия, сгруппированные по источникам финансирования.

Таблица 6.1 –Сводная ведомость требуемых финансовых затрат, млн. руб., на основные виды мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2025 г.г, млн. руб. | ∑ затрат 2012-2015 г.г, млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г, млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаментальные | 34,1/33,7 % | 12,35/52,0 % | 10,38/25,1 % | 11,38/31,6 % |
| Институциональные | 1,3/1,3 % | 1,3/5,5 % | 0 | 0 |
| Оперативного управления | 3,6/3,6 % | 2,1/8,8 % | 0,9/2,2 % | 0,6/1,7 % |
| Структурные | 62,06/61,4 % | 7,98/33,6 % | 30,05/72,7 % | 24,03/66,7 % |
| ВСЕГО | 101,06/100 % | 23,73/100 % | 41,33/100 % | 36,0/100 % |
| Затраты по пятилетним периодам в % | 100% | 23,5 % | 40,9 % | 35,6 % |

Таблица 6.2 – Сводная ведомость требуемых финансовых затрат на основные виды мероприятий по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек  по источникам финансирования

| Мероприятия | ∑ затрат 2012-2025 г.г, млн. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Бюджет рес. Саха (Я) | Местный бюджет | Прочие средства |
| Фундаментальные | 34,1 | 21,39 | 6,41 | 0 | 6,3 |
| Институциональные | 1,30 | 0,30 | 1,0 | 0 | 0 |
| Оперативного управления | 3,60 | 0,6 | 3,0 | 0 | 0 |
| Структурные | 62,06 | 2,0 | 37,63 | 22,43 | 0 |
| ВСЕГО | 101,06 | 24,29 | 48,04 | 22,43 | 6,3 |

В таблице 6.3 показаны затраты на мероприятия (сгруппированные по типам), отнесенные к населенным пунктам.

Таблица 6.3 - Сводная таблица мероприятий и суммарных финансовых затрат на них по населенным пунктам и всему бассейну р. Оленек

| Населенный пункт, наслег | Затраты, млн. руб. | Типы мероприятий * |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Оленек, Оленекский Национальный | 43,16 | 1,95 | 10,66 | 24,64 |  | 0,00 | 0,59 | 5,33 |
| с. Харыялах, Кирбейский Национальный наслег | 7,85 |  | 3,94 | 1,71 |  | 0,00 | 0,22 | 1,98 |
| с. Таймылыр, Тюметинский | 22,04 | 1,80 | 10,98 | 6,38 | 0,60 | 0,00 | 0,50 | 1,78 |
| с. Усть-Оленек, Тюметинский | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 0,001 |
| с. Тюмяти, Тюметинский | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Общебассейновые мероприятия(Федер. и Респ. Бюджеты) | 28,00 |  |  |  |  | 3,0 |  | 25,00 |
| Всего | 101,06 | 3,75 | 25,58 | 32,73 | 0,60 | 3,00 | 1,30 | 34,09 |

*Примечание к таблице 6.2

Обозначение типов мероприятий:

| № п.п. | Наименование типов мероприятий |
| --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция противопаводковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений (структурные мероприятия) |
| 2 | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений (структурные мероприятия) |
| 3 | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения (структурные мероприятия) |
| 4 | Ремонтные работы и восстановление водных объектов (мероприятия по улучшению оперативного управления) |
| 5 | Развитие системы оперативного управления водопользованием (мероприятия по улучшению оперативного управления) |
| 6 | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) |
| 7 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) |

Наибольшая суммарная величина финансовых затрат  на мероприятия планируется на 2016 – 2020г.г.(40,9 %), в основном за счет структурных мероприятий, на которые в этот период приходится 72,7 %.

В Приложении И  приводится распределение финансовых затрат на мероприятия  в привязке к населенным пунктам по типам мероприятий с нанесением на карту (см. рисунок И.1).

7. Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий

Календарный план-график реализации и финансирования мероприятий показан в Приложениях А-Д, где все мероприятия (их финансирование) расписаны по годам.

8. Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду

Большая часть мероприятий СКИОВО направлена на улучшение состояния водных объектов, и потому можно ожидать общего позитивного влияния реализации СКИОВО на окружающую среду.

Для решения ключевых проблем водохозяйственного комплекса бассейна р. Оленек и достижения рекомендуемых целевых показателей в рамках СКИОВО предлагается выполнение комплекса мероприятий водохозяйственных, водоохранных и других мероприятий. В представленных материалах состав мероприятий принят на основании проработок, выполненных в региональных целевых программах: «Чистая вода», Концепции развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2020 г.,

Внедрение  Перечня мероприятий, разработанных с учетом интересов всех видов водопользования, безусловно, позволит достигнуть целевого состояния бассейна р. Оленек к 2025 году. 	Ожидаемые результаты от внедрения мероприятий в бассейне р. Оленек приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Ожидаемые результаты от внедрения мероприятий в бассейне р. Оленек

| Вид мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| Фундаментальные мероприятия |
| Экологическое просвещение и информационное обеспечение водопользователей и населения | Рост экологической активности жителей республики. Повышение уровня культуры водопользования. Увеличение числа общественных организаций, принимающих участие в решении местных проблем охраны водных ресурсов. Удовлетворение информационных потребностей водопользователей |
| Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов, в т.ч.: |  |
| Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории Республики Саха (Я) от ЛенБВУ, УГМС | Оперативная фактическая и прогностическая специализированная гидрометеорологическая информация |
| Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | Информационно-аналитическая система по сбору, обработке, обобщению и анализу данных наблюдений водопользователей за водными объектами |
| Послепаводковое обследование водных объектов в районе населенных пунктов | Подготовка предложений по устранению негативного воздействия вод, определение объемов изыскательских работ. |

| Восстановление работы контрольного створа 0,5 км выше с. Таймылыр для оценки фоновых концентраций ЗВ в тундровой зоне. Вести комплексные наблюдения. | Экологический мониторинг |
| --- | --- |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше п.ст.Тюмети - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Экологический мониторинг |
| Установление дополнительного контрольного створа на р. Оленек ниже с. Оленек для определения антропогенной и техногенной нагрузки на водосбор от сел Оленек и Харыялах. Вести комплексные наблюдения. | Экологический мониторинг |
| Исследование негативного воздействия вод и разработка рекомендаций вод р. Оленек в районе с. Оленек | Разработка научно-обоснованных рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод р. Оленек в районе с. Оленек |
| Выполнение проектных и научно-иссле-довательских работ, в т.ч.: |  |
| Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Оленек | Систематизированные материалы о состоянии водных объектов и об их использовании для осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов, расположенных в бассейне р. Оленек |
| Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. | Рекомендации по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова.Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. |
| Институциональные мероприятия |
| Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и территорий потенциально подверженных затоплению: |  |
| Определение границ скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленного на предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек и с. Харыялах | Установление специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленного на предотвращение загрязнения, засорения водных объектов и истощения их вод, а также сохранение среды обитания |
| Закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек и с. Харыялах на местности специальными информационными знаками | Информирование граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов. |
| Управленческие мероприятия |
| Создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я) | Создание нормативной базы и условий проведения экологического мониторинга |

| Проведение экспедиций по реке Оленек по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб. | Рекомендаци по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. |
| --- | --- |
| Разработка проекта: "Расчистка русла р. Оленек в р-не с. Таймылыр Булунского улуса" Республика Саха (Якутия) | Увеличение пропускной способности водотока |
| Структурные мероприятия |
| Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах в селах: Таймылыр, Оленек, Харыялах | Обеспечение водой нормативного качества |
| Производство бутылированной воды (Производственные объекты ООО "Восход") и Производство бутылированной воды (МУП «Хоту-Эргиэн») | Обеспечение водой нормативного качества |
| Возведение дамбы на р. Туманнах для строительства водохранилища - источника питьевого водоснабжения с. Оленек | Реконструкция системы водоснабжения. Обеспечение водой нормативного качества |
| Расчистка, углубление русла р. Оленек 1км2 в р-не с. Таймылыр Булунского улуса Республика Саха (Якутия)* | Увеличение пропускной способности водотока |
| Строительство локальной системы водоотведения в с. Таймылыр и обеспечение сел Оленекского Эвенкийского Национального улуса локальной канализацией | Предотвращение загрязнения |
| Ремонт и рекультивация полигонов ТБО | Установление специального режима свалки ТБО, направленного на предотвращение загрязнения, засорения водных объектов, а также сохранение среды обитания |
| Обеспечение сел ассенизационными машинами | Предотвращение загрязнения |
| Строительство (обустройство) полей фильтрации (ассенизации) | Предотвращение загрязнения |
| Ослабление прочности льда на р. Оленек в районе с. Оленек | Снижение заторообразования в момент вскрытия реки, обеспечивающее защищенность населения и объектов экономики от негативного воздействия вод |

Индикаторами достижения целевых показателей являются: уровень реализации разработанных НДВ; нормализация санитарно-гигиенических параметров поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого назначения.

Предложенный вариант достижения целевого состояния требует большого финансирования, в объеме более 100 миллионов рублей на пятнадцатилетний период, включая финансовые затраты на восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов (15,2 млн. руб.).

Заключение

Книга-6 является заключительной частью СКИОВО бассейна р. Оленек и содержит перечень мероприятий для достижения целевого состояния качества поверхностных вод бассейна на перспективный период до 2025 года.

В предыдущих материалах Схемы показано, что в качестве целевого показателя поверхностных вод бассейна р. Оленек должно рассматриваться их природное состояние, обеспечивающее  оптимальность функционирования приоритетных видов водопользования – рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого, не вступающих в противоречие с остальными  видами водопользования.

При формировании мероприятий, разрабатываемых в проекте СКИОВО учитывалась рекомендации Бассейнового Совета Ленского бассейнового округа и в первую очередь, Государственная целевая программа Республики Саха (Якутия) «Чистая вода», также рассматривались: Государственная целевая программа Республики Саха (Якутия) «Защита населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнения и других видов вредного воздействия вод», Концепция развития водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2020 г., Перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов по Ленскому бассейновому округу в перспективу до 2020 г.

Стоимостная характеристика мероприятий приведена в ценах текущего периода.

Реализация мероприятий программ будет осуществляться за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов. Кроме того, к исполнению Программ будут привлекаться внебюджетные средства, средства населения и прочие источники.

Программы определяют принципы и приоритеты развития экономики и социальной сферы улусов на перспективу. Доля местного бюджета направлена на реализацию социальных программ и исполнение функций органов местного самоуправления. Средства предприятий, организаций улусов направлены на увеличение объема производства, улучшение условий, охраны труда, развитие энергетики, транспорта и связи.

Собственные возможности муниципальных образований бассейна по реформированию социально-экономической сферы ограничены, поэтому улусы, рассчитывают на федеральные и республиканские финансово-экономические ресурсы.

Объемы финансирования по Программам будут ежегодно уточняться при формировании проектов республиканского и районного бюджетов в соответствии с их возможностями.

Конечным результатом реализации Программных мероприятий должно стать достижение стабильного развития улусов в бассейне р. Оленек, создание условий для формирования и функционирования эффективно действующих хозяйствующих субъектов, увеличение производственного, ресурсного потенциала улусов, а также укрепление благосостояния населения бассейна.

В структуре доходов бюджета весьма высок удельный вес финансовой помощи со стороны бюджета РС (Я), предоставляемый на безвозмездной основе. Низкая финансовая обеспеченность обусловлена в основном сельскохозяйственной ориентацией экономики улуса.

В ходе реализации отдельных мероприятий объемы и источники их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом реальных возможностей бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов и предприятий.

Список использованных материалов

- Книга 1. Общая характеристика бассейна р.Оленек. Москва - 2011.

- Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы бассейна р.Оленек. Москва - 2011.

- Книга 3. Целевые показатели водных объектов бассейна р.Оленек. Москва - 2011.

- Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, 2007.

- Концепция государственной целевой программы Республики Саха (Я) «Чистая вода».  11.02. 2010.

- Методика перевода сметной стоимости строительства в ценах 1991 г. к сметной стоимости в ценах 1 кв. 2012 г. через индексы цен к ТЭР или ФЕР.

- Письмо № 4122-ИП/08 от 28.02.2012  Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат.

- Нормативы удельных капитальных вложений на строительство объектов по использованию  и охране водных ресурсов, защите от вредного воздействия вод и нормативы эксплуатационных затрат на 1991-1995 г.г, ВНПО"Союзводпроект" Москва 1991.

Приложения

Приложение А. Общебассейновые  мероприятия

Таблица А.1- Общебассейновые  мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы, млн. руб.

| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г, млн.руб | в том числе по источникам финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ∑ затрат 2012-2015 г.г, млн.руб | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ∑ затрат 2016-2020 г.г , млн.руб | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ∑ затрат 2021-2025 г.г , млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федера-льный бюджет | бюджет Респуб-лики Саха (Я) | прочие сред-ства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения |
| Проведение мероприятий посвященных Международному дню воды | Ленское БВУ, ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 | 0,14 |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Информационно-методическая и финансовая поддержка инициатив общественных экологических организаций по реализации водоохранных мероприятий | ДВО при МОП РС(Я) | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,03 |
| Подготовка и издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам водопользования и охраны водных ресурсов | ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Всего по разделу 1 |  | 0,35 | 0,14 | 0,21 |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,10 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,13 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,13 |
| 2. Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов |
| Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории Республики Саха (Я) | ЛенБВУ, УГМС | 1,40 |  | 1,40 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,4 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 |

Продолжение таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | ЛенБВУ | 0,60 | 0,60 |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Послепаводковое обследование водных объектов в районе населенных пунктов | ДВО при МОП РС(Я) | 1,4 | 1,4 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50 |
| Создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я) | Министерство охраны природы РС(Я), ЛенБВУ | 1,80 |  | 1,80 |  | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Восстановление работы контрольного створа 0,5 км выше с. Таймылыр для оценки фоновых концентраций ЗВ в тундровой зоне. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 3,50 | 3,50 |  |  | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,50 |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше п.ст.Тюмети - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 2,60 |  |  | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Установление дополнительного контрольного створа на р. Оленек ниже с. Оленек для определения антропогенной и техногенной нагрузки на водосбор от сел Оленек и Харыялах. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 6,50 | 6,50 |  |  | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 |

Продолжение таблицы А.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше с. Оленек - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 2,60 |  |  | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Исследование негативного воздействия вод и разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод р. Оленек в районе с. Оленек | ЛенБВУ | 3,00 | 3,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по разделу 2 |  | 23,4 | 20,2 | 3,2 |  | 0,5 | 2,5 | 3,7 | 3,2 | 9,9 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 6,5 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 7,0 |
| 3. Выполнение научно-исследовательских работ |
| Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Оленек | ЛенБВУ | 1,045 | 1,045 |  | - | 1,045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, Министерство охраны природы РС(Я). | 2,00 | - | 2,00 | - | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 |
| Проведение экспедиций по реке Оленек по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, Министерство охраны природы РС(Я). | 1,20 |  | 1,20 |  | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,60 |
| Всего по разделу 3 |  | 4,245 | 1,045 | 3,20 |  | 1,045 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 1,845 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 1,60 |
| Всего по общебассейновым мероприятиям в басс. р. Оленек |  | 28,0 | 21,38 | 6,61 |  | 1,57 | 3,325 | 3,725 | 3,225 | 11,845 | 1,125 | 2,425 | 1,125 | 1,625 | 1,125 | 7,43 | 2,425 | 1,125 | 1,625 | 1,125 | 2,425 | 8,73 |

Приложение Б. Фундаментальные мероприятия

Таблица Б.1 – Фундаментальные мероприятия по достижению целевого состояния бассейна р. Оленек на период 2012-2025 годы, млн. руб. (научные исследования, базы данных, мониторинг)

| Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2012-2015 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2016-2020 г.г, млн.руб | ∑ затрат 2021-2025 г.г, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Республика Саха (Якутия) |
| Для всего бассейна |
| Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 34,10 | 12,35 | 2,22 | 3,08 | 3,78 | 3,28 | 10,38 | 1,78 | 2,78 | 1,78 | 2,28 | 1,78 | 11,38 | 2,78 | 1,78 | 2,28 | 1,78 | 2,78 |
| 1. Экологическое просвещение и информационное обеспечение ведомств, водопользователей и населения | 9,45 | 2,70 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,38 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3,38 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Проведение мероприятий посвященных Международному дню воды | Ленское БВУ, ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Информационно-методическая и финансовая поддержка инициатив общественных экологических организаций по реализации водоохранных мероприятий | ДВО при МОП РС(Я) | 0,07 | 0,02 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

Продолжение таблицы Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и издание информационно-аналитических, нормативно-правовых и других материалов по вопросам водопользования и охраны водных ресурсов | ДВО при МОП РС(Я) | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Организация экологических лагерей, экспедиций. Поддержание инициативы учителей, воспитателей, школьников и общественных организаций в экологическом направлении. Проведение экологических конференций, семинаров и олимпиад школьников. | Муниципальные образования | 2,80 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Проведение массовых мероприятий у школьников по туризму и краеведению, организация туристических походов. | Муниципальные образововательные учреждения | 1,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Привлечение населения и школьников к участиию в контроле качества воды водных объектов | ДВО | 0,70 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство турмаршрутов, расширение туристических маршрутов, расходы на методическое обеспечение туризма, подготовку кадров и разработку бизнес-планов | Муниципальные образования | 4,20 | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Продолжение таблицы Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия по информационному обеспечению и осуществлению мониторинга состояния водных объектов | 21,60 | 8,10 | 0,50 | 1,90 | 3,10 | 2,60 | 6,50 | 1,10 | 1,60 | 1,10 | 1,60 | 1,10 | 7,00 | 1,60 | 1,10 | 1,60 | 1,10 | 1,60 |
| Получение оперативной фактической и прогностической специализированной гидрометеорологической информации на территории Республики Саха (Я) | ЛенБВУ, УГМС | 1,40 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Разработка ГИАС по сбору и обработке данных наблюдений водопользователей за водными объектами в зоне деятельности Ленского БВУ | ЛенБВУ | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Послепаводковое обследование водных объектов в районе населенных пунктов | ДВО при МОП РС(Я) | 1,4 | 0,40 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Восстановление работы контрольного створа 0,5 км выше с. Таймылыр для оценки фоновых концентраций ЗВ в тундровой зоне. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше п.ст.Тюмети - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Продолжение таблицы Б.1

| Установление дополнительного контрольного створа на р. Оленек ниже с. Оленек для определения антропогенной и техногенной нагрузки на водосбор от сел Оленек и Харыялах. Вести комплексные наблюдения. | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 6,50 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В действующем пункте наблюдений за качеством воды и гидрологией - р. Оленек - выше с. Оленек - добавить наблюдения по гидробиологическим параметрам (один раз в сезон) | Якутское УГМС, Гидромет, Роспотребнадзор | 2,60 | 0,60 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Исследование негативного воздействия вод и разработка рекомендаций по предотвращению негативного воздействия вод р. Оленек в районе с. Оленек | ЛенБВУ | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Выполнение научно-исследовательских работ | 3,05 | 1,55 | 1,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Разработка СКИОВО, включая НДВ, бассейна р. Оленек | ЛенБВУ | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка рекомендаций по использованию рыбных запасов, обоснования и регулирования времени, объемов и мест лова. Разработка научно обоснованных ОДУ и квот изъятия биоресурсов. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, Министерство охраны природы РС(Я). | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |

Приложение В. Институциональные мероприятия

Таблица В.1 -  Институциональные мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. (по объектам в разрезе  муниципальных районов (улусов)

| Улусы | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2012-2015 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по Булунскому улусу, | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по Оленекскому Эвенкийскому Национальному улусу | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Булунский | Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и территорий потенциально подверженных затоплению: | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Определение границ скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Продолжение таблицы В.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оленекский Эвенкийский Национальный | Регулирование землепользования в водоохранных зонах водных объектов и территорий потенциально подверженных затоплению: | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Определение границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек и с. Харыялах | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Закрепление границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек и с. Харыялах на местности специальными информационными знаками | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Определение границ скотомогильников, находящихся в зонах потенциального затопления | Департамент по водным отношениям при Министерстве охраны природы РС(Я) | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение Г.  Мероприятия по улучшению оперативного управления

Таблица Г.1 -  Управленческие мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб.

| Улус | Мероприятия | Исполнители | ∑ затрат 2012-2025 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2012-2015 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 3,6 | 2,1 | 0,0 | 0,90 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,3 |
|  | по общебассейновым мероприятиям | 3,0 | 2,1 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,3 |
|  | по Булунскому улусу, | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Для всего бассейна | Создание государственной системы экологического мониторинга РС (Я) | Министерство охраны природы РС(Я), ЛенБВУ | 1,80 | 1,80 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведение экспедиций по реке Оленек по уточнению запасов, видовой и возрастной структуры популяций промысловых рыб. | МСХ РС (Я) администрация МО ФГУ «Востсибрыбцентр», Рыболовецкие предприятия, Министерство | 1,20 | 0,30 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Булунский | Разработка проекта: "Расчистка русла р. Оленек в р-не с. Таймылыр Булунского улуса" Республика Саха (Якутия) | ДВО при МОП РС(Я) | 0,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение Д.  Структурные мероприятия

Таблица Д.1 -  Структурные мероприятия по достижению целевого состояния Оленекского бассейна (обжитые территории) на период 2012 – 2025 годы, млн.руб. (строительство, реконструкция сооружений)

| Улусы | Мероприятия | ∑ затрат 2012-2025 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2012-2015 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2016-2020 г.г., млн. руб. | ∑ затрат 2021-2025 г.г., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по бассейну р. Оленек, в том числе: | 62,06 | 7,98 | 1,60 | 2,88 | 1,75 | 1,75 | 30,05 | 5,65 | 7,45 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 24,03 | 4,88 | 4,11 | 4,11 | 4,10 | 4,10 |
|  | по Булунскому улусу, | 19,16 | 3,98 | 0,90 | 1,28 | 0,90 | 0,90 | 5,80 | 0,80 | 2,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 9,38 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,87 | 1,87 |
|  | по Оленекскому Эвенкийскому Национальному улусу | 42,90 | 4,00 | 0,70 | 1,60 | 0,85 | 0,85 | 24,25 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 14,65 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Булунский | 1. Водоснабжение | 6,38 | 2,38 | 0,5 | 0,88 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 1.1 Обеспечение водой нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах в с. Таймылыр | 0,38 | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производство бутылированной воды (Производственные объекты ООО "Восход") | 6 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 2. Водоотведение, строительство и реконструкция водоохранных сооружений | 10,98 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 7,38 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,47 |

Продолжение таблицы Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Булунский | Строительство локальной системы водоотведения в с. Таймылыр | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,18 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 |
|  | Обеспечение с. Таймылыр ассенизационной машиной | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Строительство (обустройство) поля фильтрации (ассенизации). | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Ремонт и рекультивация полигона ТБО | 5,6 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,00 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 3. Мероприятия на водных объектах | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчистка, углубление русла р. Оленек 1км2 в р-не с. Таймылыр Булунского улуса Республика Саха (Якутия)* | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оленекский Эвенкийский Национальный | 1. Водоснабжение | 26,4 | 2,4 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 22,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 1.1 Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возведение дамбы на р. Туманнах для строительства водохранилища - источника питьевого водоснабжения с. Оленек | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Обеспечение водой нормативного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Д.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оленекский Эвенкийский Национальный | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах | 0,75 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производство бутылированной воды (МУП «Хоту-Эргиэн») | 5,6 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | 2. Водоотведение, строительство и реконструкция водоохранных сооружений | 14,6 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,50 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 11,9 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  | Обеспечение сел локальной канализацией | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение сел ассенизационными машинами | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Строительство (обустройство) полей фильтрации (ассенизации). | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Ремонт и рекультивация полигона ТБО | 4,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,50 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,50 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | 3. Мероприятия по обеспечению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | 1,95 | 0,45 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Ослабление прочности льда на р. Оленек в районе с. Оленек | 1,95 | 0,45 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,75 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Приложение И. Распределение финансовых затрат в привязке к населенным пунктам по типам мероприятий для использования в ГИС СКИОВО

В данном приложении приведены таблицы с мероприятиями по населенным пунктам для графического изображения мероприятий на карте. Мероприятия нанесены кружками на месте населённых пунктов.  Диаметр кружка пропорционален суммарной приведённой стоимости мероприятий по данному нас. п.  Мероприятия но разным направлениям (типы мероприятий) показываются секторами внутри круга.

Таблица И.1 - Типы мероприятий

| № п.п. | Наименование типов мероприятий | Цвет сектора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция противопаводковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений (структурные мероприятия) | Красный |
| 2 | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений (структурные мероприятия) | Оранжевый |
| 3 | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения (структурные мероприятия) | Жёлтый |
| 4 | Ремонтные работы и восстановление водных объектов (мероприятия по улучшению оперативного управления) | Зелёный |
| 5 | Развитие системы оперативного управления водопользованием (мероприятия по улучшению оперативного управления) | Голубой |
| 6 | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) | Синий |
| 7 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) | Фиолетовый |

Таблица И.2  - Характеристики запланированных мероприятий по населенному пункту

| Наименование федерального округа | Дальневосточный федеральный округ |
| --- | --- |
| Наименование субъекта федерации | Республика Саха (Якутия) |
| Наименование района (улуса) | Оленекский Эвенкийский Национальный улус |
| Наименование и номер ВХУ | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана, 18.02.00.001 |
| Наименование населенного пункта | с. Оленек |
| Индекс вида меро-приятия * | Наименование мероприятия и вид натуральных показателей ** | Значения натуральных показателей | Стоимостные показатели, млн. руб. в ценах 2012 года | Источники финансирования, млн. руб. |
|  |  |  | Кап. затраты | Эксплуатационные затраты, в год | 1 *** | 2 | 3 | 4 |
|  |  | С | П | С | П | С | П |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тип мероприятий 1. | Строительство и реконструкция противопаводковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений (структурные мероприятия) |
| 1.3 | Превентивные мероприятия (Ослабление прочности льда на р. Оленек в районе с. Оленек), км2 | 0 | 1 | 0 | 1,95 | 0 | 0 | 1,95 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип мероприятий 2. | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений(структурные мероприятия) |
| 2.3 | Обеспечение села локальной канализацией, тыс. м3 |  |  | 0 | 3,65 | 0 | 0 |  | 0,92 | 2,73 |  |
| 2.3 | Обеспечение села ассениза-ционными машинами, шт. | 0 | 1 | 0 | 1,75 | 0 | 0 |  | 0,44 | 1,31 |  |
| 2.3 | Строительство (обустройст-во) полей фильтрации (ассенизации), тыс. м3 |  |  | 0 | 2,19 | 0 | 0 |  | 0,55 | 1,64 |  |
| 2.3 | Ремонт и рекультивация полигона ТБО, шт. | 1 |  | 0,21 | 3,07 |  |  |  |  | 3,28 |  |
| Итого: |  |  | 0,21 | 10,66 | 0 | 0 |  | 1,91 | 8,96 |  |
| Тип мероприятий 3. | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения(структурные мероприятия) |
| 3.1 | Возведение дамбы на р. Туманнах для строительства водохранилища - источника питьевого водоснабжения с. Оленек, км | 0 | 1 | 0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |
| 3.3 | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах, щт | 0 | 1 | 0 | 0,55 |  |  | 0,02 | 0,14 | 0,39 |  |
| 3.3 | Производство бутылированной воды (МУП «Хоту-Эргиэн»), тыс. л |  | 300 | 0,29 | 4,09 |  |  |  | 4,38 |  |  |
| Итого: |  |  | 0,29 | 24,64 |  |  | 0,02 | 24,52 | 0,39 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип мероприятий 6. | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) |
| 6.6 | Определение границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек, км | 0 | 1 | 0 | 0,15 |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 6.6 | Закрепление границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек на мест-ности специальными информацион-ными знаками, км | 0 | 1 | 0 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |
| 6.4 | Определение границ ското-могильников, находящихся в зонах потенциального затоп-ления, км2 | 0 | 1 | 0 | 0,365 |  |  |  | 0,365 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0,585 |  |  | 0,22 | 0,365 |  |  |
| Тип мероприятий 7. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) |
| 7.8 | Организация экологических ла-герей, экспедиций. Поддер-жание инициативы учителей, воспитателей, школьников и общественных организаций в экологическом направлении. Проведение экологических кон-ференций, семинаров и олим-пиад школьников. тыс. чел. | - | 0,2 | - | 1,64 |  |  |  | 0,82 | 0,82 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | Проведение массовых мероп-риятий у школьников по туризму и краеведению, организация тури-стических походов. тыс. чел. | - | 0,2 | - | 0,82 |  |  |  | 0,41 | 0,41 |  |
| 7.8 | Привлечение населения и школь-ников к участиию в контроле ка-чества воды водных объектов | - | 0,1 | - | 0,41 |  |  |  | 0,41 |  |  |
| 7.8 | Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство тур-маршрутов, расширение туристи-ческих маршрутов, расходы на методическое обеспечение туриз-ма, подготовку кадров и разра-ботку бизнес-планов, тыс. чел. | - | 0,2 | - | 2,46 |  |  |  |  | 2,46 |  |
| Итого: |  |  |  | 5,33 |  |  |  | 1,64 | 3,69 |  |

Продолжение таблицы И.2

| Наименование федерального округа | Дальневосточный федеральный округ |
| --- | --- |
| Наименование субъекта федерации | Республика Саха (Якутия) |
| Наименование района (улуса) | Оленекский Эвенкийский Национальный улус |
| Наименование и номер ВХУ | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана, 18.02.00.001 |
| Наименование населенного пункта | с. Харыялах |
| Индекс вида меро-приятия | Наименование мероприятия и вид натуральных показателей | Значения натуральных показателей | Стоимостные показатели, млн. руб. в ценах 2012 года | Источники финансирования, млн. руб. |
|  |  |  | Кап. затраты | Эксплуатационные затраты, в год | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | С | П | С | П | С | П |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тип мероприятий 2. | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений(структурные мероприятия) |
| 2.3 | Обеспечение сел локальной кана-лизацией |  |  |  | 1,35 |  |  |  | 0,34 | 1,01 |  |
| 2.3 | Обеспечение сел ассенизацион-ными машинами, шт. |  | 1 |  | 0,65 |  |  |  | 0,16 | 0,49 |  |
| 2.3 | Строительство (обустройство) по-лей фильтрации (ассенизации). |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 0,20 | 0,61 |  |
| 2.3 | Ремонт и рекультивация полигона ТБО, шт. |  | 1 | 0,08 | 1,13 |  |  |  |  | 1,22 |  |
| Итого: |  |  | 0,08 | 3,94 |  |  |  | 0,70 | 3,33 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип мероприятий 3. | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения(структурные мероприятия) |
| 3.3 | Поставка и монтаж децентра-лизованных установок подготовки питьевой воды в детских учреж-дениях и больницах, шт. |  | 1 |  | 0,2 |  |  | 0,01 | 0,05 | 0,14 |  |
| 3.3 | Производство бутылированной воды (МУП «Хоту-Эргиэн»), тыс. л |  | 100 | 0,11 | 1,51 |  |  |  | 1,62 |  |  |
| Итого: |  |  | 0,11 | 1,71 |  |  | 0,01 | 1,67 | 0,14 |  |
| Тип мероприятий 6. | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) |
| 6.6 | Определение границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Харыялах, км | 0 | 1 | 0 | 0,054 |  |  | 0,054 |  |  |  |
| 6.6 | Закрепление границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Харыялах на местности специи-альными информационными знаками, км | 0 | 1 | 0 | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 6.4 | Определение границ ското-могильников, находящихся в зонах потенциального затопления, км2 | 0 | 1 | 0 | 0,135 |  |  |  | 0,135 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0,219 |  |  | 0,084 | 0,135 |  |  |
| Тип мероприятий 7. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | Организация экологических лаге-рей, экспедиций. Поддержание инициативы учителей, воспита-телей, школьников и обществен-ных организаций в экологическом направлении. Проведение экологи-ческих конференций, семинаров и олимпиад школьников. тыс. чел. | - | 0,07 | - | 0,61 |  |  |  | 0,30 | 0,31 |  |
| 7.8 | Проведение массовых мероп-риятий у школьников по туризму и краеведению, организация тури-стических походов. тыс. чел. | - | 0,07 | - | 0,305 |  |  |  | 0,152 | 0,153 |  |
| 7.8 | Привлечение населения и школь-ников к участиию в контроле ка-чества воды водных объектов | - | 0,03 | - | 0,152 |  |  |  | 0,152 |  |  |
| 7.8 | Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство тур-маршрутов, расширение туристи-ческих маршрутов, расходы на методическое обеспечение туриз-ма, подготовку кадров и разра-ботку бизнес-планов, тыс. чел. | - | 0,07 | - | 0,92 |  |  |  |  | 0,92 |  |
| Итого: |  |  |  | 1,987 |  |  |  | 0,604 | 1,383 |  |

Продолжение таблицы И.2

| Наименование федерального округа | Дальневосточный федеральный округ |
| --- | --- |
| Наименование субъекта федерации | Республика Саха (Якутия) |
| Наименование района (улуса) | Булунский улус |
| Наименование и номер ВХУ | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья, 18.02.00.002 |
| Наименование населенного пункта | с. Таймалыр |

| Индекс вида меро-приятия | Наименование мероприятия и вид натуральных показателей | Значения натуральных показателей | Стоимостные показатели, млн. руб. в ценах 2012 года | Источники финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кап. затраты | Эксплуатационные затраты, в год | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | С | П | С | П | С | П |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тип мероприятий 1. | Строительство и реконструкция противопаводковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений (структурные мероприятия) |
| 1.1 | Расчистка, углубление русла р. Оленек 1км2 в р-не с. Таймылыр Булунского улуса Республика Саха (Якутия)*, км2 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 0 | 0 |  | 1,8 |  |  |
| Тип мероприятий 2. | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений(структурные мероприятия) |
| 2.3 | Строительство локальной системы водоотведения в с. Таймылыр, тыс. м3 | 0 |  |  | 2,18 |  |  |  | 0,55 | 1,64 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Обеспечение с. Таймылыр ассени-зационной машиной, шт. | 0 | 1 | 0 | 1,2 |  |  |  | 0,3 | 0,9 |  |
| 2.3 | Строительство (обустройство) поля фильтрации (ассенизации). тыс. м3 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 0,5 | 1,5 |  |
| 2.3 | Ремонт и рекультивация полигона ТБО, шт. |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  | 5,6 |  |
| Итого: |  |  |  | 10,98 |  |  |  | 1,35 | 9,64 |  |
| Тип мероприятий 3. | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения(структурные мероприятия) |
| 3.3 | Поставка и монтаж децентра-лизованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах в с. Таймылыр, шт. | 0 | 1 |  | 0,38 |  |  | 0,01 | 0,1 | 0,27 |  |
| 3.3 | Производство бутылированной воды (Производственные объекты ООО "Восход"), тыс. л | - | 100 |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 6,38 |  |  | 0,01 | 6,1 | 0,27 |  |
| Тип мероприятий 4 | Ремонтные работы и восстановление водных объектов (мероприятия по улучшению оперативного управления) |
| 4.1 | Разработка проекта: "Расчистка русла р. Оленек в р-не с. Таймылыр Булунского улуса" Республика Саха (Якутия), шт. | 0 | 1 | 0 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| Тип мероприятий 6. | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) |
| 6.4 | Определение границ скотомо-гильников, находящихся в зонах потенциального затопления, км2 | 0 | 1 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип мероприятий 7. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) |
| 7.8 | Организация экологических лаге-рей, экспедиций. Поддержание инициативы учителей, воспита-телей, школьников и общест-венных организаций в экологи-ческом направлении. Проведение экологических конференций, семи-наров и олимпиад школьников. тыс. чел. |  | 0,07 |  | 0,55 |  |  |  | 0,274 | 0,274 |  |
| 7.8 | Проведение массовых мероприя-тий у школьников по туризму и краеведению, организация тури-стических походов. тыс. чел. |  | 0,07 |  | 0,27 |  |  |  | 0,137 | 0,137 |  |
| 7.8 | Привлечение населения и школьников к участиию в контроле качества воды водных объектов тыс. чел. |  | 0,03 |  | 0,137 |  |  |  | 0,137 |  |  |
| 7.8 | Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство турмаршрутов, расширение тури-стических маршрутов, расходы на методическое обеспечение ту-ризма, подготовку кадров и разработку бизнес-планов, тыс. чел. |  | 0,07 |  | 0,82 |  |  |  |  | 0,82 |  |
| Итого: |  |  |  | 1,777 |  |  |  | 0,548 | 1,231 |  |

Обозначения и примечания к табл.  2

*   - индекс и вид мероприятия берётся из классификатора (см. табл. 3);

**  -  наименования натуральных показателей и их размерность берутся из общего списка для всей СКИОВО (см. табл. 4), размерность также показывается в табл.;

*** - 1 федеральный бюджет;

2 бюджет субъекта Российской федерации;

3 местный бюджет;

4 средства юридических и физических лиц;

С   - современное состояние;

П   - по СКИОВО.

Таблица И.3 - Классификатор видов мероприятий

| Тип мероприятий | Вид мероприятий | Индекс вида мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция противопаводковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений | Дноуглубительные и русловыпрямительные работы | 1.1 |
|  | Строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных сооружений | 1.2 |
|  | Строительство и реконструкция противопаводковых сооружений, превентивные мероприятия (разрушение заторов и ослабление прочности льда) | 1.3 |
|  | Строительство сооружений для отвода поверхностных и грунтовых вод | 1.4 |
| Строительство и реконструкция водоохранных сооружений | Строительство и реконструкция очистных сооружений промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод | 2.1 |
|  | Строительство и реконструкция очистных сооружений поверхностного стока | 2.2 |
|  | Строительство накопителей сточных вод, шламохранилищ, полигонов ТБО и полей фильтрации | 2.3 |
|  | Строительство и реконструкция ВЗ и ПЗП | 2.4 |
|  | Изменение технологии, сокращение и перенос производств, с целью снижения сброса загрязняющих веществ | 2.5 |

| Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения | Строительство и реконструкция водохранилищ и прудов | 3.1 |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство и реконструкция водозаборов | 3.2 |
|  | Строительство и реконструкция водоводов и водопроводных сетей; мероприятия, направленные на обеспечение населения и объектов экономики водой нормативного качества | 3.3 |
|  | Строительство и реконструкция ирригационных систем | 3.4 |
| Ремонтные работы и восстановление водных объектов | Расчистка и восстановление русел и ложа природных водных объектов, восстановление аккумулирующей способности поймы | 4.1 |
|  | Ремонт и восстановление проектных характеристик существующих водохозяйственных сооружений, оснащению их современной контрольно-измерительной аппаратурой | 4.2 |
| Развитие системы оперативного управления водопользованием | Комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов, повышение её оперативности, совершенствование лабораторно-аналитической базы | 5.1 |
|  | Развитие систем государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, иной деятельностью оказывающей влияние на состояние водных объектов | 5.2 |
|  | Развитие и ведение государственного водного реестра | 5.3 |
|  | Развитие систем оперативного информирования и оповещения органов исполнительной власти, водопользователей и населения о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | 5.4 |

| Развитие системы оперативного управления водопользованием | Развитие автоматизированных систем управления использованием и охраной водных объектов на основе внедрения инструментов математического моделирования состояния водосборных бассейнов полного и оперативного использования данных государственного мониторинга, а также государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов | 5.5 |
| --- | --- | --- |
| Развитие системы долгосрочного управления водопользованием | Мероприятия, направленные на соблюдение лимитов и квот на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод | 6.1 |
|  | Развитие нормативно- технической базы функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования: пересмотр технических документов в области гидротехнического строительства, разработка ПИВР водохранилищ и водохозяйственных систем, разработка правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ и т.д. | 6.2 |
|  | Разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и экстремально высокой водности (включая регламентацию процедур распределения воды и использования резервных источников водоснабжения, повышение надёжности и эффективности систем водоснабжения, определение альтернативных или дополнительных источников водоснабжения и др.) | 6.3 |
|  | Регулирование использования территорий, потенциально подверженных затоплению | 6.4 |
|  | Обустройство и благоустройство водоохранных зон | 6.5 |
|  | Регулирование землепользования с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов | 6.6 |

|  | Регулирование использования берегов и дна водных объектов | 6.7 |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка обоснований установления ставок платы за пользование водными объектами | 6.8 |
|  | Регламентирование объёмов и порядка контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры | 6.9 |
|  | Развитие систем страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод | 6.10 |
| формационное и кадровое обеспечение | Подготовка квалифицированных кадров для водного хозяйства | 7.1 |
|  | Улучшение учёта водных ресурсов и их использования | 7.2 |
|  | Развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных объектов, включая разработку экономических механизмов стимулирования эффективности водопользования | 7.3 |
|  | Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных систем | 7.4 |
|  | Создание имитационных математических моделей | 7.5 |
|  | Идентификация территорий, подверженных затоплению, их классификация и картографирование | 7.6 |
|  | Разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем | 7.7 |
|  | Образовательные программы | 7.8 |
|  | Координация реализации СКИОВО | 7.9 |

Таблица И.4 - Натуральные показатели мероприятий

| Вид мероприятий | Натуральный показатель |
| --- | --- |
| Дноуглубительные и русловыпрямительные работы | км русла с дноуглубительными и русловыпрямительными работами |
| Строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных сооружений | км береговой черты |
| Строительство и реконструкция противопаводковых сооружений | км2 защищаемой территории при уровне 1% обеспеченности |
| Строительство сооружений для отвода поверхностных и грунтовых вод | км2 осушенной территории |
| Строительство и реконструкция очистных сооружений промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. м3 /сут. очищенных сточных вод |
| Строительство и реконструкция очистных сооружений поверхностного стока | км2 застроенной территории. С которой очищен поверхностный сток |
| Строительство накопителей сточных вод и шламохранилищ | тыс. м3 объём накопителей |
| Строительство и реконструкция ВЗ и ПЗП | км ВЗ |
| Изменение технологии, сокращение и перенос производств, с целью снижения сброса загрязняющих веществ | усл. т /год уменьшения сброса загрязняющих веществ* |
| Строительство и реконструкция водохранилищ и прудов | млн. м3 объёма воды при НПУ |
| Строительство и реконструкция водозаборов | тыс. м3 /сут. отбираемой воды |
| Строительство и реконструкция водоводов и водопроводных сетей | км |
| Строительство и реконструкция ирригационных систем | км2 |
| Расчистка и восстановление русел и ложа природных водных объектов, восстановление аккумулирующей способности поймы | км2 |
| Ремонт и восстановление проектных характеристик существующих водохозяйственных сооружений, оснащению их современной контрольно-измерительной аппаратурой | шт. |
| Комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов и водохозяйственных систем, повышение её оперативности, совершенствование лабораторно-аналитической базы | Количество нормативно-методических документов, шт. |
| Развитие системы государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, иной деятельностью оказывающей влияние на состояние водных объектов | % охвата значимых водопользователей |
| Развитие и ведение государственного водного реестра | % охвата водных объектов, в долях от суммарной площади акваторий |
| Развитие систем оперативного информирования и оповещения органов исполнительной власти, водопользователей и населения о состоянии водных объектов и угрозах негативного воздействия вод | Заблаговременность оповещения в часах |
| Развитие автоматизированных систем управления использованием и охраной водных объектов на основе внедрения инструментов математического моделирования состояния водосборных бассейнов полного и оперативного использования данных государственного мониторинга, а также государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов | Количество автоматизированных систем, шт. |
| Мероприятия, направленные на соблюдение лимитов и квот на забор воды из водных объектов и сброс сточных вод | Количество мероприятий, шт. |
| Развитие нормативно- технической базы функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования: пересмотр технических документов в области гидротехнического строительства, разработка ПИВР водохранилищ и водохозяйственных систем, разработка правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ и т.д. | Количество нормативно-технических документов, шт. |
| Разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и экстремально высокой водности (включая регламентацию процедур распределения воды и использования резервных источников водоснабжения, повышение надёжности и эффективности систем водоснабжения, определение альтернативных или дополнительных источников водоснабжения и др.) | Количество разработанных документов, шт. |
| Регулирование использования территорий, потенциально подверженных затоплению | км2 территорий |
| Обустройство и благоустройство водоохранных зон | км ВЗ |
| Регулирование землепользования с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов | % учитываемых водопользователей, выполняющих НДВ поверхностного стока |
| Регулирование использования берегов и дна водных объектов | % учитываемых водопользователей, выполняющих НДВ по изъятию акваторий и добыче ископаемых со дня водных объектов |
| Подготовка обоснований установления ставок платы за пользование водными объектами | Количество подготовленных обоснований, шт. |
| Регламентирование объёмов и порядка контрольно-надзорных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры | Количество подготовленных регламентов, шт. |
| Развитие систем страхования рисков, связанных с негативным воздействием вод | Количество заключённых страховых договоров, шт. |
| Подготовка квалифицированных кадров для водного хозяйства | Чел. |
| Улучшение учёта водных ресурсов и их использования | Количество нормативно-методических документов, шт. |
| Развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных объектов, включая разработку экономических механизмов стимулирования эффективности водопользования | Количество НИР, шт. |
| Восстановление и развитие наблюдательной сети за состоянием водных объектов и водохозяйственных систем | Количество точек (створов, постов) наблюдений, шт. |
| Создание имитационных математических моделей | Количество моделей, шт. |
| Идентификация территорий, подверженных затоплению, их классификация и картографирование | км2 |
| Разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем | Количество ГИС, шт. |
| Образовательные программы | тыс. чел. |
| Координация реализации СКИОВО | Количество центров с базой данных СКИОВО, шт. |

* - условная тонна равна массе загрязняющего вещества,  т,  делённой на принятый в данной СКИОВО целевой показатель качества воды,  мг/л.

Таблица И.2р  - Характеристики реализации запланированных мероприятий по населенному пункту

| Наименование федерального округа | Дальневосточный федеральный округ |
| --- | --- |
| Наименование субъекта федерации | Республика Саха (Якутия) |
| Наименование района (улуса) | Оленекский Эвенкийский Национальный улус |
| Наименование и номер ВХУ | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана, 18.02.00.001 |
| Наименование населенного пункта | с. Оленек |
| Дата заполнения хода выполнения Схемы | 01.08.2012 г. |
| Индекс вида меро-приятия | Наименование мероприятия | Данные о реализации Схемы на 01.08.2012 года в стоимостных показателях, млн. руб. в ценах 2012 года | Источники финансирования, млн. руб. |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тип мероприятий 1. | Строительство и реконструкция противопаводко-вых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений (структурные мероприятия) |
| 1.3 | Превентивные мероприя-тия (Ослабление прочности льда на р. Оленек в районе с. Оленек), км2 | - | + |  |  |  |
| Тип мероприятий 2. | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений(структурные мероприятия) |
| 2.3 | Обеспечение села ло-кальной канализацией, тыс. м3 | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Обеспечение села ассе-низационными машинами, шт. | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Строительство (обуст-ройство) полей фильт-рации (ассенизации), тыс. м3 | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Ремонт и рекультивация полигона ТБО, шт. | 0,438 |  |  | + |  |

| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип мероприятий 3. | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения(структурные мероприятия) |
| 3.1 | Возведение дамбы на р. Туманнах для строи-тельства водохранилища - источника питьевого водо-снабжения с. Оленек, км | - |  | + |  |  |
| 3.3 | Поставка и монтаж деце-нтрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреждениях и больницах, щт | - | + | + | + |  |
| 3.3 | Производство бутыли-рованной воды (МУП «Хоту-Эргиэн»), тыс. л | 0,584 |  | + |  |  |
| Тип мероприятий 6. | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) |
| 6.6 | Определение границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек, км | - | + |  |  |  |
| 6.6 | Закрепление границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Оленек на местности специальными информа-ционными знаками, км | - | + |  |  |  |
| 6.4 | Определение границ ско-томогильников, находя-щихся в зонах потенциального затопления, км2 | - |  | + |  |  |
| Тип мероприятий 7. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) |
| 7.8 | Организация экологических ла-герей, экспедиций. Поддер-жание инициативы учителей, воспитателей, школьников и общественных организаций в экологическом направлении. Проведение экологических кон-ференций, семинаров и олим-пиад школьников. тыс. чел. | 0,117 |  | + | + |  |

| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | Проведение массовых мероп-риятий у школьников по туризму и краеведению, организация тури-стических походов. тыс. чел. | 0,059 |  | + | + |  |
| 7.8 | Привлечение населения и школь-ников к участиию в контроле ка-чества воды водных объектов | 0,029 |  | + |  |  |
| 7.8 | Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство тур-маршрутов, расширение туристи-ческих маршрутов, расходы на методическое обеспечение туриз-ма, подготовку кадров и разра-ботку бизнес-планов, тыс. чел. | 0,176 |  |  | + |  |

Продолжение Таблицы И.2р

| Наименование федерального округа | Дальневосточный федеральный округ |
| --- | --- |
| Наименование субъекта федерации | Республика Саха (Якутия) |
| Наименование района (улуса) | Оленекский Эвенкийский Национальный улус |
| Наименование и номер ВХУ | Оленек от истока до в/п ГМС Сухана, 18.02.00.001 |
| Наименование населенного пункта | с. Харыялах |
| Дата заполнения хода выполнения Схемы | 01.08.2012 г. |

| Индекс вида меро-приятия | Наименование мероприятия | Данные о реализации Схемы на 01.08.2012 года в стоимостных показателях, млн. руб. в ценах 2012 года | Источники финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тип мероприятий 2. | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений(структурные мероприятия) |
| 2.3 | Обеспечение сел локаль-ной канализацией | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Обеспечение сел ассени-зационными машинами, шт. | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Строительство (обуст-ройство) полей фильт-рации (ассенизации). | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Ремонт и рекультивация полигона ТБО, шт. | 0,162 |  |  | + |  |
| Тип мероприятий 3. | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения(структурные мероприятия) |
| 3.3 | Поставка и монтаж децентрализованных установок подготовки питьевой воды в детских учреж-дениях и больницах, шт. | - | + | + | + |  |

| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Производство бутыли-рованной воды (МУП «Хоту-Эргиэн»), тыс. л | 0,216 |  | + |  |  |
| Тип мероприятий 6. | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) |
| 6.6 | Определение границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Харыялах, км | - | + |  |  |  |
| 6.6 | Закрепление границ водо-охранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Оленек в районе с. Харыялах на местности специи-альными информационными знаками, км | - | + |  |  |  |
| 6.4 | Определение границ ското-могильников, находящихся в зонах потенциального затопления, км2 | - |  | + |  |  |
| Тип мероприятий 7. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) |
| 7.8 | Организация экологических лагерей, экспедиций. Поддер-жание инициативы учителей, воспитателей, школьников и общественных организаций в экологическом направлении. Проведение экологических конференций, семинаров и олимпиад школьников. тыс. чел. | 0,044 |  | + | + |  |
| 7.8 | Проведение массовых мероп-риятий у школьников по туризму и краеведению, организация туристических походов. тыс. чел. | 0,022 |  | + | + |  |
| 7.8 | Привлечение населения и школь-ников к участиию в контроле ка-чества воды водных объектов | 0,011 |  | + |  |  |

| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство тур-маршрутов, расширение туристических маршрутов, расходы на методическое обеспечение туризма, подготовку кадров и разработку бизнес-планов, тыс. чел. | 0,065 |  |  | + |  |

Продолжение Таблицы И.2р

| Наименование федерального округа | Дальневосточный федеральный округ |
| --- | --- |
| Наименование субъекта федерации | Республика Саха (Якутия) |
| Наименование района (улуса) | Булунский улус |
| Наименование и номер ВХУ | Оленек от в/п ГМС Сухана до устья , 18.02.00.002 |
| Наименование населенного пункта | с. Таймалыр |
| Дата заполнения хода выполнения Схемы | 01.08.2012 г. |

| Индекс вида меро-приятия | Наименование мероприятия | Данные о реализации Схемы на 01.08.2012 года в стоимостных показателях, млн. руб. в ценах 2012 года | Источники финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тип мероприятий 1. | Строительство и реконструкция противопавод-ковых, берегозащитных, русловыпрямляющих и дренажных сооружений (структурные мероприятия) |
| 1.1 | Расчистка, углубление русла р. Оленек 1км2 в р-не с. Таймылыр Булунского улуса Республика Саха (Якутия)*, км2 | - |  | + |  |  |
| Тип мероприятий 2. | Строительство и реконструкция водоохранных сооружений(структурные мероприятия) |
| 2.3 | Строительство локальной системы водоотведения в с. Таймылыр, тыс. м3 | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Обеспечение с. Таймылыр ассенизационной машиной, шт. | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Строительство (обустр-ойство) поля фильтрации (ассенизации). тыс. м3 | - |  | + | + |  |
| 2.3 | Ремонт и рекультивация полигона ТБО, шт. | 0,8 |  |  | + |  |

| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип мероприятий 3. | Строительство и реконструкция сооружений водоснабжения(структурные мероприятия) |
| 3.3 | Поставка и монтаж децентра-лизованных установок подго-товки питьевой воды в детских учреждениях и больницах в с. Таймылыр, шт. | - | + | + | + |  |
| 3.3 | Производство бутылирован-ной воды (Производственные объекты ООО "Восход"), тыс. л | 0,5 |  | + |  |  |
| Тип мероприятий 4 | Ремонтные работы и восстановление водных объектов (мероприятия по улучшению оперативного управления) |
| 4.1 | Разработка проекта: "Расчистка русла р. Оленек в р-не с. Таймылыр Булунского улуса" Республика Саха (Якутия), шт. | - | + |  |  |  |
| Тип мероприятий 6. | Развитие системы долгосрочного управления водопользованием (институциональные мероприятия) |
| 6.4 | Определение границ скотомо-гильников, находящихся в зонах потенциального затопления, км2 | - |  | + |  |  |
| Тип мероприятий 7. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение (фундаментальные мероприятия) |
| 7.8 | Организация экологических лагерей, экспедиций. Поддер-жание инициативы учителей, воспитателей, школьников и общественных организаций в экологическом направлении. Проведение экологических конференций, семинаров и олимпиад школьников. тыс. чел. | 0,039 |  | + | + |  |
| 7.8 | Проведение массовых мероп-риятий у школьников по туризму и краеведению, организация туристических походов. тыс. чел. | 0,02 |  | + | + |  |

| 1 | 2 | 3 4 5 6 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8 | Привлечение населения и школь-ников к участиию в контроле ка-чества воды водных объектов | 0,01 |  | + |  |  |
| 7.8 | Развитие экологического туризма: паспортизация и обустройство тур-маршрутов, расширение туристических маршрутов, расходы на методическое обеспечение туризма, подготовку кадров и разработку бизнес-планов, тыс. чел. | 0,059 |  |  | + |  |

В таблице И.5. приведены сводные данные на финансовые затраты по типам мероприятий в бассейне р. Оленек; на рис. И.1 отражено распределение затрат по типам мероприятий  на карте.

Таблица И.5 – Распределение затрат на финансирование по типам мероприятий в бассейне р. Оленек

| Населенный пункт, наслег | Затраты, млн. руб. | Типы мероприятий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Оленек, Оленекский Национальный | 43,16 | 1,95 | 10,66 | 24,64 |  | 0,00 | 0,59 | 5,33 |
| с. Харыялах, Кирбейский Национальный наслег | 7,85 |  | 3,94 | 1,71 |  | 0,00 | 0,22 | 1,98 |
| с. Таймылыр, Тюметинский | 22,04 | 1,80 | 10,98 | 6,38 | 0,60 | 0,00 | 0,50 | 1,78 |
| с. Усть-Оленек, Тюметинский | 0,01 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| с. Тюмяти, Тюметинский | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по селам: | 73,06 | 3,75 | 25,58 | 32,73 | 0,60 | 0,00 | 1,30 | 9,09 |
| Общебассейновые мероприятия(Федер. и Респ. Бюджеты) | 28,00 |  |  |  |  | 3,0 |  | 25,00 |
| Всего | 101,06 | 3,75 | 25,58 | 32,73 | 0,60 | 3,00 | 1,30 | 34,1 |

Рисунок И.1 – Распределение бюджетных средств по типам мероприятий

# Text boxes

Экологическая и водохозяйственная фирма

ООО (ВЕД(